Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECT

DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Nr......  din 21.07.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA AITON, cu sediul în localitatea Aiton, str.Morii , nr.470 ,jud.Cluj, prin Făgădar Nicolae-primar, înregistrată la APM Cluj cu nr.14312/26.05.2021,în baza:

- Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse ,a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.07.2022 , că proiectul „Construire a reţelelor şi dotărilor tehnico-edilitare, electrica, gaze naturale, apă, canalizare, iluminat public şi telecomunicaţii”, propus a fi amplasat în comuna Aiton, sat Aiton fnr., jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 10.b) “Proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

-conform Certificatului de urbanism nr.2197 din 08.12.2021, emis de Consiliul Judeţean Cluj:

- imobilul este situat  în intravilanul comunei Aiton, sat Aiton , în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice şi arhitectural - urbanistice, aflat în proprietatea private a comunei Aiton;

-folosinţa actuală: păşune ;

-destinaţia zonei:

-stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate-zonă căi de comunicaţie rutieră şi amenajări aferente;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare;

g) investiţia propusă se cumulează cu alte activităţi existente pe amplasament, activităţi complementare, fiind legate de activităţi de servicii şi reparaţii, showroom, fără creşterea semnificativă a impactului asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# a) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă,

În conformitate cu Decizia SEICA nr.160/CJ din 11.07.2022 şi cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr…….. din ………, emise de către ABA Someş-Tisa ,sunt următoarele:

-lucrările prevăzute vor fi cu impact local pe perioada desfăşurării lucrărilor asupra corpului de apă de suprafaţă Valea Racilor(Cheia Tureniului, Valea  Mare)  şi afluenţi:RORW4.1.81.34_B1.

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- respectarea proiectului propus care prevede asigurarea accesibilităţii unor zone cu potenţial la nivel de regiune, unde condiţiile economice au împiedicat dezvoltarea regională, economisirea timpului şi a carburanţilor,reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, ămbunătăţirea capacităţii portante a drumului, asigurarea condiţiilor de igienă şi confort prin creearea reţelelor de apă potabilă şi canalizare menajeră, asigurarea iluminatului public al căilor de circulaţie auto şi pietonal, precum şi cel din zona de agrement şi sport, astfel:

-lungimea totală a străzilor-673,00m, suprafaţa-4038,00mp;

-lăţimea constanta a căii de rulare de 6,00m(2x3,00m);

-panta transversală carosabil-2,50%(panta tip acoperis);

-viteza de proiectare-30km/oră

-se vor realiza 3 sensuri giratorii de întoarcere situate pe aleea secundară 1, aleea secundară 2, aleea secundară 3.

Terenul pe care se realizează investiţia are suprafaţa de 11.000mp, suprafaţa ocupată de spaţiile verzi este 6250mp, iar suprafaţa ocupată provizoriu cu organizarea de şantier este de 400mp.

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

c) utilizarea de sisteme de împrejmuire a amplasamentului organizării de şantier în scopul minimizării impactului cauzat de praful generat de manevrarea şi stocarea materialelor, asupra zonelor învecinate;

d) luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

e) delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

f)  stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor de construcţie, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

g) utilizarea unor variante de construcţie moderne, cu generare minimă de deşeuri;

h) amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

i) se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

j) asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport;

k) depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

l) folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

m) se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivelor de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

n) se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

o) ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

p) stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

r) organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

s) oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului; oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

ş) pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- utilizarea de autocamioane cu prelate pentru transportul materialelor care pot genera praf;

t) refacerea la starea iniţială a tuturor zonelor afectate de lucrări/terenuri ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

ţ) respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi;

u) titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr…. din ……., emis de către ABA Someş-Tisa

-beneficiarul are obligaţia să anunţe începerea lucrărilor la ABA Someş-Tisa şi  SGA Alba cu 10 zile înainte

-atât în perioada de execuţie a lucrării cât şi în perioada exploatării, se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafaţă sau subterane, pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

-depozitele de agregate/materiale sau alte materiale de construcţii se vor face în locuri special amenajate care să nu afecteze apele

-în timpul execuţiei, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a apelor;

-pe parcursul execuţiei lucrărilor, beneficiarul şi constructorul vor permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrări sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluări accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apă;

-se interzic degradări ale malurilor, digurilor şi albiilor cursurilor de apă

-la finalizarea lucrărilor, terenul ocupat de drumurile de acces şi de platformele de lucru se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale;

-se interzice depozitarea deşeurilor din construcţii, a materialelor şi staţionarea utilajelor în albiile minore ale cursurilor de apă;

-în cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor şi/sau unor lucrări hidrotehnice existente/aflate în curs de execuţie, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora;

-se vor respecta prevederile ordinului MMDD nr.1163/2007 privind „Aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor”(a se lua în considerare inclusive materialele de constructive utilizate);

-avizul de gospodărire a apelor îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada de realizare a lucrărilor, dacă acestea au început în cel mult 24 luni de la data emiterii avizului şi dacă au fost respectate prevederile cuprinse în prezentul aviz şi în documentaţia tehnică înaintată;în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea;

-nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum şi răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice şi/sau juridice;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                  Şef Serviciu CFM

ing.AncaCÎMPEAN                                                               dr.biol.Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                 Întocmit,

ing.Dumitru ULIEȘAN                                                         cons.Izabella BUFTEA

21.07.2022