E

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. ..... din 23.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PECONEX S.R.L. şi S.C. COPTEPOP S.R.L., ARCDOM RENTING S.R.L., OPORTUNITY INVESTMENT LAND S.R.L., S.C. ALPIN SHUNT S.R.L., cu sediul în mun. Satu - Mare,  str. Clujului, nr. 41, jud. Satu - Mare, înregistrată la APM Cluj cu nr. 8895/11.04.2023, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 13531/09.06.2023, nr. 14234/19.06.2023, nr. 14685/26.06.2023, nr. 15042/30.06.2023, nr. 15875/11.07.2023, nr. 16344/19.07.2023, nr. 19461/06.09.2023, nr. 19513/07.09.2023, nr. 22641/30.10.2023, nr. 23193/06.11.2023, nr. 24471/16.11.2023 şi nr. 24879/23.11.2023 şi a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.07.2023, că proiectul „Construire 10 hale industriale, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi şi bazin vidanjabil (conform PUZ aprobat cu HCL nr. 172/24.11.2022)”, propus a fi amplasat în com. Floreşti, sat Luna de Sus, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 10. b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

__- conform Certificatului de Urbanism nr. 1144 din 21.12.2022, emis de Primăria Comunei Floreşti pentru:

- imobilul este situat în teritoriul administrativ al comunei Floreşti, în afara perimetrului de protecţie a valorilor istorice sau arhitectural urbanistice; teren în proprietate particulară;

- folosinţa actuală (conf. CF): teren în intravilan (conf. PUZ aprobat prin HCL nr. 172/24.11.2022);

- destinaţia zonei (conf. PUG): - Conform PUZ  aprobat prin HCL nr. 172/24.11.2022);

- utilizări admise (conform PUZ) - Hale industriale;

- UTR - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 172/24.11.2022);

__- Certificatul de urbanisim a fost emis pentru DASCǍLU ANICA-MONICA, DACǍLU VIRGIL şi S.C. MOVI IMPEX S.R.L.;

__- pe parcursul procedurii de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, terenurile au fost cumpărate de ŞANDOR MIHAI ŞI ASOCIAŢII şi ulterior vândute societăţilor: PECONEX S.R.L. şi S.C. COPTEPOP S.R.L., ARCDOM RENTING S.R.L., OPORTUNITY INVESTMENT LAND S.R.L., S.C. ALPIN SHUNT S.R.L.;

__- APM a emis Decizia etapei de încadrare nr. 163 din 11.10.2022 SEA pentru planul „Elaborare PUZ pentru construire 10 hale industriale, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi”, în com. Floreşti, CF/nr. cad. 51426, jud. Cluj - Zona unităţilor industriale şi de depozitare (UID) pe bază de PUZ; Subzona unităţilor industriale şi de depozitare propuse (UIDp);

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea şi utilizarea investiţiei propuse nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile constructive adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare/funcţionare; deşeurile generate atât în faza de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a proiectului se vor valorifica/elimina prin firme autorizate;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în conformitate cu Decizia justificată nr. 277/CJ din 27.10.2023, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, sunt:

- lucrările prevăzute vor fi cu impact local pe perioada desfăşurării lucrărilor asupra corpului de apă de suprafaţă Feneş şi afluenţi; RORW2.1.31.11 _B1;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care propune construirea a 10 hale cu destinatie industrială plus birouri/vestiare/spaţii anexe; spațiul va fi folosit pentru activități de depozitare, logistică, producție nepoluantă, spații comerciale cu caracter industrial; structura va fi realizată din profile metalice, pereții si invelitoarea din panouri tip sandwich;

- la exterior toate halele vor avea acelasi gabarit, înălţime, culoare; vor exista două variante uşor diferite de compartimentări interioare, numite hala tip 1 şi hala tip 2;

- se vor amenaja următoarele spații:

Hala tip 1:

Parter înalt: hala, casa scării, hol, wc B, depozitare;

Etaj parţial: birou, vestiar, casa scării, hol, wc F, depozitare;

Hala tip 2:

Parter înalt: hala, casa scării, hol, wc, vestiar, birou;

Etaj parţial: birou, casa scării, hol, wc F, wc B, depozitare;

- se vor amenaja spații de parcare pentru utilizatori, pentru autocamioanele ce realizează aprovizionarea, cât și căi carosabile pentru acces și manevre autovehicule de dimensiuni mari;

- accesul pe teren se face pe un drum coproprietate privata a beneficiarului (CF 55175) iar apoi pe drumurile de exploatatie existente pe latura est, nord și vest; atat drumul coproprietate privata cat si drumurile de exploatatie au o latime suficienta cat sa permita dezvoltarea unui profil de drum de minim 8.00 m, din care 6 m carosabil si trotuare de 1 m pe ambele laturi;

- cele 10 unități funcționale (hale) vor fi închiriate la terți și se vor desfășura activități industriale nepoluante (depozite, logistică, producție) conform destinației zonei prevăzută în planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate;

BILANŢ TERITORIAL SITUAŢIA EXISTENTĂ:

S teren= 11300 mp

BILANŢ TERITORIAL  SITUAŢIA PROPUSĂ:

| S TEREN | 11300 |
| --- | --- |
| S CONSTRUCTII PROPUSE | 4140 |
| S CAROSABIL SI PLATFORME IN INCINTA | 4818.16 |
| S SPATI VERZI | 2341.84 |

- împrejmuirea se va realiza din stâlpi metalici incastrati in cuzineți din beton armat pe care se va monta plasă metalică zincată;

__- echiparea edilitară:

- alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza prin branşament la reţeaua hidroedilitară existentă în zonă, conform avizului de principiu nr. 2747/05.04.2023 emis de Compania de Apă Someş S.A. (conductă branşament PEHD PN 10 Dn 63 mm);

- apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare de incintă formată din conducte PVC-KG şi transportate către bazinele vidanjabile prevăzute la fiecare hală în parte cu V = 5 mc;

- apele pluviale, convenţional curate, colectate de pe învelitoarele halelor vor fi dirijate prin intermediul jgheaburilor şi se vor deversa în rigola stradală; s-au prevăzut cămine de canalizare de legătură între hale, ele fiind evacuate pe un circuit, halele 5-10 şi pe celalalt halele 1-4;

- apele pluviale provenite din zona parcărilor şi a zonelor betonate vor fi dirijate către un separator de hidrocarburi cu Q = 65 l/s şi evacuate în rigola stradală;

- din rigola stradală apele pluviale vor parcurge un traseu în lungime de 1160 m, până la deversarea în pârâul Feneş, afluent de dreapta al râului Someşul Mic;

- asigurarea agentului termic:

- încălzirea birourilor se va face cu centrale termice pe gaz metan; încălzirea halelelor se va face cu aeroterme pe gaz metan;

- se vor prevedea centrale termice pentru producerea agentului termic utilizat în sistemul de încălzire, atât în spaţiile administrative, cât şi pentru alimentarea aerotermelor montate în hală;

- apa caldă menajeră va fi asigurată de la centralele termice aferente spaţiilor administrative ale halelor;

- alimentarea cu gaz metan se va realiza de la rețeaua de distribuție existentă în zonă;

- asigurarea energiei electrice:

- alimentarea cu energie electrică a halelor se va face de la reţeaua naţională;

- contorizarea se va realiza individual pentru fiecare hală în parte;

- se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- utilizarea de sisteme de împrejmuire a amplasamentului organizării de şantier în scopul minimizării impactului prafului generat de manevrarea şi stocarea materialelor asupra zonelor învecinate;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor de construcţii şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvate a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor din construcţii şi demolări depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de praf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor de construcţii/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor din construcţii şi demolări, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor de construcţie pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; depozitarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- eliminarea/valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări se face doar prin operatori autorizaţi pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- conform Ord. nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea şi la punerea în funcţiune a obiectivului, aveţi obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu, dacă activităţile desfăşurate intră sub incidenţa ordinului menţionat.

- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 137-CJ din 15.11.2023, emis de catre  Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Someş - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, sunt:

- indicatorii fizico - chimici generali ai apelor pluviale evacuate în emisar vor respecta prevederile HG nr. 352/2005 (NTPA 001/2005) pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002;

- se vor respecta prevederile H.G. 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecţia factorilor de mediu, pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- orice modificare faţă de Documentaţia tehnică şi a Proiectului, cuprinse în documentaţia tehnică, vizată spre neschimbare, care ar putea interveni pe parcursul lucrărilor va fi adusă la cunoştinţa emitentului avizului de gospodărire a apelor, responsabilitate care revine proiectantului;

- dacă prin execuţia lucrărilor se va intersecta freaticul şi vor fi generate ape din epuisment, se va prezenta către SGA Cluj soluţia de evacuare şi depozitare a acestora;

- începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;

- recepţia lucrărilor se va realiza în prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2002 pentru înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate;

- conform H.G. 714/2022 se vor avea în vedere următoarele:

- istalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016;

- la finalizarea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia de a se înscrie în registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate a UAT Floreşti;

- pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o staţie de epuare;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                        dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                             Serviciu CFM,

cons. Gabriela ISCRU                                                                           cons. Ligia STANCA

23.11.2023