EMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din 08.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. PRITAX INVEST S.R.L., cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Observatorului, nr. 129, jud. Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 19978/15.09.2023, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj decide, ca urmare a completărilor depuse cu nr. 22702/30.10.2023, nr. 23955/09.11.2023, nr. 24610/20.11.2023, nr. 25135/28.11.2023, nr. 25254/29.11.2023, nr. 26274/18.12.2023 şi nr. 26735/27.12.2023, şi a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2023, că proiectul „Dezafectare staţie de distribuţie carburanţi”, propus a fi amplasat în mun. Cluj - Napoca, str. Slănic, fn, jud. Cluj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la punctul 13. a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, în categoria proiectelor cu potenţial impact asupra mediului, pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării impactului asupra mediului;

b) proiectul corespunde destinaţiei stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate:

__- amplasamentul staţiei de distribuţie carburanţi se află în zonă rezidențială;

__- conform adresei nr. 833986/431 din 16.10.2023, emisă de Primăria Municipiului Cluj - Napoca, Serviciul Urbanism:

- staţia de carburanţi existentă pe amplasamentul din mun. Cluj - Napoca, str. Slănic, FN, jud. Cluj, a fost edificată pe baza A.C. nr. 247 din 03.03.1999, emisă pentru „Amplasarea unei staţii de carburanţi semitransportabilă de tip MICROSTA 12 cu pompă dublă de 12000 l pe platformă betonată şi construire birou, depozit, grup sanitar şi copertină”, în următoarele condiţii: „toată construcţia se va prevedea în sistem provizoriu şi demontabil”, lucrare extinsă ulterior prin A.C. nr. 2966 din 20.12.1999 pentru „extindere benzinărie prin montare rezervor subteran în sistem ecologic”;

- având în vedere că ambele autorizaţii de construire au fost emise pentru construcţii provizorii şi demontabile amplasate pe domeniul public, termenul de valabilitate al acestora încetează odată cu emiterea, de către proprietarul terenului, a notificării de evacuare, statutul ulterior al construcţiilor existente pe amplasament fiind cel de „construcţii neautorizate”;

- pentru proiectul „Dezafectare staţie de carburanţi” din mun. Cluj - Napoca, str. Slănic, fn. jud. Cuj, nu este necesară emiterea unui certificat de urbanism;

c) la evaluarea proiectului au fost luate în considerare criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

d) realizarea proiectului de dezafecare nu prevede utilizarea de substanţe toxice sau periculoase şi nu implică generarea de emisii semnificative în mediu;

e) prin soluţiile adoptate şi prin modul de operare se propun măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

f) sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate din dezafectare/demolare; deşeurile generate se vor valorifica/elimina prin operatori autorizaţi;

g) investiţia propusă nu se cumulează cu alte proiecte, în sensul amplificării impactului adus asupra mediului;

h) proiectul este de amploare redusă;

i)  proiectul nu va utiliza resurse naturale;

j) nu sunt afectate zone de pădure sau cu folosinţă specială;

k) amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinatatea niciunei arii naturale protejate;

l) pe parcursul derulării procedurii nu au fost formulate observaţii din partea publicului     referitoare la realizarea proiectului;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

# proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivul pe baza căruia s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

-  proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- adresa nr.  CT 33-Cj din 15.12.2023, emisă de AN „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, reprezentând consultanţă tehnică în conformitate cu prevederile Art. 8 din Anexa Nr. 1 privind Procedura şi competenţele de emitere şi retragere a avizului de gospodărire a apelor aprobată prin Ordinul MAP nr. 828/2019;

Caracteristicile proiectului şi condiţiile de realizare a acestuia pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

__- respectarea proiectului care propune dezafectarea stației de distribuție a carburanților amplasată în mun. Cluj - Napoca, str. Slănic, FN, jud. Cluj, aparţinând societăţii PRITAX INVEST S.R.L., ca urmare a necesității eliberării spațiului de către chiriaș către proprietarul acestuia - Consiliul Local al MunicipiuluI Cluj - Napoca;

- se propune dezafectarea în totalitate a construcțiilor, instalațiilor și a rețelelor de pe amplasament și aducerea suprafeței de teren (S = 50 mp) aferente la regimul de spațiu verde;

- activitatea a fost reglementată prin Autorizația de mediu nr. 287/23.11.2020, emisă de APM Cluj;

__- activitatea a fost reglementată prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 80-CJ/06.08.2020, emisă de Administaţia Naţională “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă SOMEŞ - TISA;

- APM Cluj a stabilit obligaţiile de mediu ce îi revin titularului staţiei la încetarea activităţii, prin emiterea Obligaţiilor de mediu nr. 17 din 06.09.2023;

__- situația existentă:

- suprafața totală afectată este de 50 mp și cuprinde:

- cabină stație P: magazin (chioşc - 12 mp); birou (3,92 mp); spaţiu depozitare (2,91mp); grup sanitar (2,92 mp);

- container motorină tip MicroSTA 12, compus din:

- 1 rezervor de 12 mc, bicompartimentat 2 x 6 mc, tip cisternă, montat în container;

- 1 pompă de distribuţie motorină, montată în interiorul containerului;

- 2 opritori de flăcări, din construcţie;

- rezervor metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, bicompartimentat, montat subteran în cuvă de beton armat, capacitate 39 mc (R1/1 30 mc - motorină; R1/2 9 mc - benzină), rezervorul de benzină fiind echipat cu sistem de recuperare a vaporilor de COV:

- cămin guri de descărcare - gura de descărcare este prevăzută cu dispozitive de cuplare rapidă cu capace etanșe și ștuț pentru preluarea vaporilor C.O.V.;

- cămin guri de vizitare (2 guri de vizitare în construcţie antiscântei);

- bloc guri de aerisire (1 opritor de flăcări cu supapă de respiraţie pentru compartimentul de benzină; 1 opritor de flăcări pentru compartimentul de motorină);

- 1 pompă de alimentare bifrontală, de tip multiprodus, 2 x 4 furtunuri (4 - benzină/4 - motorină), fără sistem de recuperare a vaporilor COV, amplasată sub copertina metalică;

- copertină metalică protecție peron pompe;

- platformă betonată (15,02 mp);

- căi de acces;

- separator de hidrocarburi;

- platformă deșeuri;

- elemente de semnalistică și reclamă, totem;

- zone verzi;

- foraj de monitorizare freatic (amplasat în zona rezervorului de carburanți subteran);

- stingător de incendiu; punct PSI: ladă cu nisip și dulap PSI;

__- descrierea lucrarilor de dezafectare:

- la încetarea activității s-a realizat golirea rezervoarelor de benzină și motorină și valorificarea produselor comercializate în magazin (inclusiv magazia de materiale);

- delimitarea și marcarea perimetrului;

- amenajarea de spații pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- asigurarea materialelor absorbante pentru combaterea de poluări accidentale;

- eliminarea tuturor materialelor, a mobilierului și aparatelor din cabina stației și gestionarea acestora;

- demontarea și gestionarea elementelor de semnalistică și reclamă, totem;

- dezafectarea și demontarea pompelor de carburanți, a sistemului de recuperare COV, gurilor de descărcare, gurilor de vizitare, opritoarelor de flăcări;

- curățarea rezervoarelor de carburanți (rezervor metalic de 39 mc respectiv container MicroSTA 12), a separatorului de produse petroliere și a rețelelor;

- colectarea şi valorificarea/eliminarea tuturor deșeurilor de pe amplasament;

- extragerea rezervorului îngropat de carburanți și a separatorului de produse petroliere;

- dezafectarea și demontarea tuturor rețelelor rămase - energie electrică, apă, canalizare, colectarea selectivă a deșeurilor rezultate;

- prelevarea de probe de sol și apă freatică pentru evaluarea conținutului de produse petroliere;

- dezafectarea forajului de hidroobservație, după confirmarea încadrării indicatorilor de calitate a apei în limitele admise;

- dezafectarea și demolarea cabinei stației, a copertinei metalice, platformei betonate, căilor de acces și transportul deșeurilor rezultate spre valorificare/eliminare de către societăți autorizate;

- igienizarea și aducerea terenului într-o stare corespunzătoare utilizării ulterioare (sol fertil, înierbat);

- o parte din componentele stației urmează a fi valorificate integral, prin vânzare (după eliminarea conținutului de produse petroliere), respectiv:

- container motorină tip MicroSTA 12;

- pompa de alimentare bifrontală, de tip multiprodus, 2x4 furtunuri;

- utilizarea exclusiv a terenurilor stabilite pentru amplasarea organizării de şantier; se interzice afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului analizat; se vor restrânge la minim suprafeţele ocupate temporar în timpul perioadei de construcţie şi se vor delimita zonele de lucru prin indicatoare vizibile;

- luarea măsurilor asiguratorii pentru stabilitatea terenului din vecinatate şi a construcţiilor existente, indiferent de stadiul de realizare a proiectului;

- delimitarea zonelor de lucru pentru prevenirea/minimalizarea distrugerii suprafeţelor vegetale din vecinătatea obiectivelor; se interzice defrişarea/tăierea de arbori din vecinătatea amplasamentelor;

- ȋnainte de ȋnceperea săpăturilor, suprafaţa terenului se va curăţa şi nivela cu pante de scurgere pentru a nu permite stagnarea apelor din precipitaţii;

- depozitarea pe suprafeţe minime a volumelor rezultate din decopertări şi săpături;

- manipularea materialelor şi a volumelor de pământ excavat se va face numai ȋn spaţiul destinat lucrărilor;

- stropirea solului ȋn fazele de pregătire prin decopertare/săpături/excavări ȋn vederea evitării emisiilor de pulberi ȋn perioadele cu vânt;

- asigurarea unei umidităţi adecvată a materialului excavat/transportat/ȋmprăştiat şi a deşeurilor rezultate din demolări depozitate temporar, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- soluţia umectării se va avea ȋn vedere şi la nivelul drumurilor parcelelor neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabilă a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acţiunii vântului;

- diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de praf;

- evitarea desfăşurării lucrărilor cu emisii de praf ȋn perioade cu vânt puternic;

- evitarea depozitării materialelor/utilajelor/deşeurilor pe terenurile din jurul amplasamentului;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje şi mijloace de transport;

- stabilirea rutelor de transport şi programarea transportului utilajelor, materialelor, solului şi al deşeurilor din demolări, astfel încat să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

- asigurarea transportului şi manipulării materialelor/deşeurilor pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale/deşeuri vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea ȋmprăştierii de particule cu ajutorul vântului;

- circulaţia cu viteză redusă pe drumul de acces şi secţiunile de drum nemodernizat pe care se desfăşoară transportul materialelor/deşeurilor pentru reducerea antrenării particulelor de praf;

- aplicarea unor tehnologii de execuţie moderne, a unor materiale puţin agresive pentru mediu şi a unei mecanizări avansate, cu generare minimă de deşeuri;

- amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor rezultate din lucrările efectuate; colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor şi eliminarea/valorificarea acestora prin firme autorizate şi specializate pe bază de contract; stocarea temporară a deşeurilor pulverulente se va face în recipienţi/saci, pentru evitarea împrăştierii acestora în mediu;

- amenajarea de suprafeţe izolate/impermeabilizate corespunzător pentru depozitarea substanţelor potenţial poluatoare;

- se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol; se vor evita orice scurgeri accidentale pe sol;

- eliminarea/valorificarea deşeurilor rezultate din dezafectare/demolare se face doar prin operatori autorizaţi pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri;

- eliminarea deşeurilor periculoase se face prin operatori autorizaţi;

- depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor numai în locuri special amenajate, pentru asigurarea protecţiei factorilor de mediu;

- folosirea de utilaje performante care nu produc pierderi de substanţe poluante în timpul funcţionării;

- întreţinerea tehnică a mijloacelor auto şi utilajelor folosite pentru a se evita pierderile substanţelor petroliere şi a uleiurilor;

- efectuarea la timp a reviziilor tehnice curente ale autovehiculelor şi utilajelor nerutiere utilizate pe amplasament, pentru încadrarea în nivel de emisii normat;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţie, acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate;

- se interzice spălarea maşinilor şi a utilajelor ȋn zona de lucru;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport silenţioase care nu generează zgomot peste limitele admise (sau dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului);

- ȋntreţinerea şi funcţionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport şi a utilajelor de lucru, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, astfel ȋncât să fie atenuat impactul sonor;

- stabilirea unui program adecvat prin care sursa de zgomot şi vibraţii să fie redusă ȋn timp şi ȋn intensitate;

- organizarea activităţilor şi operaţiilor generatoare de zgomot pe timpul zilei, cu evitarea cumulării emisiilor de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

- oprirea motoarelor utilajelor şi/sau autoutilitarelor pe durata pauzelor şi ȋn perioadele ȋn care nu sunt implicate ȋn activitate, pentru diminuarea poluării aerului;

- oprirea motoarelor  vehiculelor ȋn timpul efectuării operaţiilor de ȋncărcare şi/sau descărcare a materialelor;

- pe perioada de realizare a lucrărilor se vor lua măsuri pentru evitarea accidentării populaţiei din zonă:

- marcarea corespunzătoare a lucrărilor periculoase;

- protejarea/supravegherea utilajelor menţinute în zona lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor şi echipamentelor;

- la dezafectarea rezervoarelor de carburanţi se va determina nivelul de poluare cu produse petroliere al amplasamentului staţiei de distribuţie carburanţi (analize de sol pe locaţia celor 2 rezervoare, după dezafectarea acestora; analiza apă subterană - din forajul de hidroobservaţie existent);

- refacerea la starea iniţială a terenurilor ocupate temporar, la finalizarea lucrărilor;

- se interzice introducerea de specii alohtone; pentru renaturare zonelor afectate se vor folosi doar plante speciice florei spontane locale;

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi:

- se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Cluj despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de producerea modificării;

- respectarea condiţiilor impuse prin adresa nr.  CT 33-Cj din 15.12.2023, emisă de AN „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, reprezentând consultanţă tehnică:

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului Naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi H.G. 449/2013 de modificare şi completare a Anexei la H.G. 53/2009;

- pe parcursul execuţiei lucrărilor şi după, constructorul şi beneficiarul au obligaţia de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staţionarea utilajelor în albie fiind interzisă; în perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecţia factorilor de mediu pentru prevenire şi combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- orice modificare faţă de documentele şi memoriul prezentat, care ar putea interveni pe parcursul lucrărilor, va fi adusă la cunoştinţa autorităţii competente de gospodărire a apelor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ADINA SOCACIU

Şef Serviciu AAA,                                                                                 Şef Serviciu CFM,

ing. Anca CÎMPEAN                                                                                                        dr. biol. Paul BELDEAN

Întocmit,                                                                                                 Întocmit,

cons. Gabriela ISCRU                                                                     cons. Romina TINTELECAN

08.01.2024