Nr. MABECO 21/08.02.2021

RAPORT DE AMPLASAMENT

Instalaţie de fabricare a adezivilor pe bază de poli(acetat de vinil)

Operator/ Titular de activitate

GLUE CHIM PROD SRL

Amplasament: comuna Gilău, str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul Cluj

Sediu: comuna Gilău, str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul Cluj

Elaborator:

MABECO SRL

Ing. Mihaela Beu

Ing. Lucia Bodochi

Ing. Dorina Hintea

2021

CUPRINS					pag.

# 1. INTRODUCERE									2

# 1.1. Context										2

1.2. Obiective										3

1.3. Scop si abordare									4

2. DESCRIEREA TERENULUI								4

2.1. Localizarea terenului								4

2.2. Proprietatea actuala 								5

2.3. Utilizarea actuala a terenului							6

2.4. Folosirea terenului din împrejurime						11

2.5. Utilizare chimica									11

2.6. Date climatice									17

2.7. Topografie si scurgere								17	2.8. Geologie si hidrogeologie								18

2.9. Hidrologie										19

2.10. Autorizatii de functionare curente 						19

2.11. Detalii de planificare								19

2.12. Incidente legate de poluare							20

2.13. Specii/habitate sensibile/protejate din apropierea  teritoriului studiat		20

2.14. Conditiile cladirilor								20

2.15. Raspuns de urgenta								20

3. ISTORICUL TERENULUI								22

4. RECUNOASTEREA TERENULUI							23

4.1. Probleme identificate								23

4.2. Probleme ridicate 									23

4.3. Deșeuri										24

4.4. Instalație generala de evacuare							25

4.5. Gropi – zona interna de depozitare							25

4.6. Incinta  şi instalaţii de tratare    							26	          4.7. Sistem de scurgere									26

4.8. Alte depozitari chimice si zone de folosinta						26

4.9. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului		26

5. INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARI				26

5.1. Calitatea aerului									27

5.2. Calitatea apei									28

5.3. Calitatea solului									30

## 5.4. Nivelul de zgomot									31

## 5.5. Surse de radiatii									31

6. CONCLUZII SI RECOMANDARI								31

ANEXE

# INTRODUCERE

# 1.1.Context

Raportul de amplasament a fost întocmit de societatea MABECO SRL, reprezentată de dna. Mihaela BEU, înregistrată în Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului (poziţia 42)http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/25.08.2020_LISTA%20EXPERTILOR%20CARE%20ELABOREAZA%20STUDII%20DE%20MEDIU%20ptr%20site.pdf.

Raportul de amplasament are ca scop prezentarea situaţiei actuale a amplasamentului din comuna Gilãu, str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul Cluj, unde societatea Glue Chim Prod SRL desfășoară activitatea de fabricarea adezivilor pe bază de poli(acetat de vinil), ca urmare a modificărilor intervenite de la emiterea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 123 NV6/07.04.2011.

Obiectul principal de activitate al societăţii Glue Chim Prod SRL în cadrul obiectivului analizat este conform codului CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare.

Alte activitãţi care se desfãşoarã pe amplasament corespund codurilor CAEN:

4675 – Comerţ cu ridicata al produselor chimice

8292 – Activităţi de ambalare

Activitatea desfășurată de operator este prevazută în Legea 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa 1 la pct. 4.1.h “Producerea compușilor organici – materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)”.

Activitatea este prevazută în HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), la punctul 4.a.(viii) Industria chimică - Instalații chimice de producție pe scară industrială a substanțelor chimice organice de bază, precum: materiale plastice de bază (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză).

La această dată activitatea societăţii Glue Chim Prod SRL este reglemenentată prin Autorizaţia integratã de mediu nr. 123 NV6/07.04.2011 (valabilã pânã la 07.04.2021), emisă de Agenţia Regionalã pentru Protecţia Mediului Cluj Napoca pentru fabricarea adezivilor pe bază de poli (acetat de vinil) pe amplasamentul din comuna Gilãu, str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul Cluj.

De asemenea, Glue Chim Prod SRL deţine Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 67/CJ din 22.06.2020 (valabilă pȃnă la 22.06.2023), emisă de ABA Someș-Tisa, SGA Cluj.

De la emiterea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 123 NV6/07.04.2011, pe amplasament s-au produs mai multe modificări, care se referã la:

- Renuntarea la activitãţile de condiţionare a rãşinilor ureoformaldehidice şi prepararea agenţilor de reticulare pentru rãşinile ureoformaldehidice şi pentru emulsiile de poliacetat de vinil;

- Diversificarea sortimentatiei de adezivi pe bază de poli(acetat de vinil) prin obţinerea de adezivi cu performanţe superioare privind rezistentã la apã (EN 204) şi temperaturã (EN 14257), prin copolimerizarea acetatului de vinil in instalatia existenta, completata cu vase de masura si pompe pentru dozarea automatã a componentilor pe intreg fluxul de fabricatie si cu un circuit de termostatare a apei pentru un control mai riguros al temperaturii de reactie.

- Diversificarea listei de materii prime;

- Schimbarea destinaţiei unui vas de formulare (existent) în vas de polimerizare;

- Creşterea capacitãţii de producţie a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) la 1800 tone/an;

Raportul de amplasament a fost întocmit pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere și control al poluarii, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informații relevante privind starea actuală a amplasamentului, de sprijin pentru solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitãţile care se desfãşoarã pe amplasamentul din Gilãu, str. Someşul Rece nr. 1195, jud. Cluj de GLUE CHIM PROD SRL.

Pentru a se conforma cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Glue Chim Prod SRL depune Raport de amplasament, respectiv Formularul de solicitare cu cererea de revizuire pentru instalaţia de  fabricare a adezivilor  pe bază de  poli(acetat de vinil).

1.2. Obiective

Obiectivele prezentului Raport s-au identificat în conformitate cu cerinţele actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii prevăzute şi de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

In conformitate cu cerinţele art. 22 (4) din Legea nr. 278/2013, Raportul privind situaţia de referinţă conţine cel puţin urmatoarele:

a)	informatii privind utilizarea actuala a amplasamentului si informatii privind utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile.

b)	informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveste solul si apele subterane care reflectă starea acestora la data elaborarii raportului privind situatia de referinţă, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinari noi ale solului si apelor subterane, luand in considerare posibilitatea contaminarii solului si a apelor subterane cu acele substante periculoase care urmeaza sa fie utilizate, produse ori emise de instalația in cauza.

In functie de specificul lor, obiectivele prezentului Raport de amplasament sunt grupate astfel:

A – prezentarea situaţiei amplasamentului, în urma amplasării instalației de fabricare a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil), pentru estimarile ulterioare ale amplasamentului ce pot fi comparate şi vor constitui un punct de referinţă în solicitarea de reautorizare a activitãţii pe amplasamentul din Gilãu, str. Someşul nr.1195, jud. Cluj. Acest obiectiv este realizat prin:

- identificarea utilizarilor anterioare şi actuale ale terenului, pentru a determina dacă şi în ce măsura există zone cu potenţial de contaminare (contaminare istorică şi actuală);

- abordarea unor informaţii suficiente, care să permită dezvoltarea iniţială a unui model conceptual al amplasamentului astfel încât să se descrie interacţiunea dintre factorii de mediu.

B – identificarea şi furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale terenului şi a vulnerabilităţii sale în cazul oricărei contaminări posibile în trecut, prezent şi viitor. Acest obiectiv este realizat prin studierea şi interpretarea posibilelor impacte ale activitătilor realizate anterior pe amplasament şi prin analizele prezente efectuate pe amplasament si vizează în special factorii de mediu sol și apă subterană.

C – identificarea şi furnizarea de dovezi în vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor în domeniul protectiei calitătii aerului, apelor, solului şi subsolului.

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Raportul privind situaţia de referinţă trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii privind:

- utilizarea actuală a amplasamentului;

- utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile;

- rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele subterane, care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinări noi ale solului şi apei subterane, luând în considerare posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu acele substanţe periculoase care urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalaţia în cauză.

Prezentul document răspunde astfel şi cerinţelor art. 22 (4) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale referitoare la informaţiile pe care trebuie să le ofere Raportul privind situaţia de referinţă.

Acest raport se referă la zona instalației şi la zona din vecinătatea instalației, care poate afecta sau pot fi afectate de activităţile desfăşurate pe amplasament.

1.3. Scop şi abordare

Scopul elaborării Raportului de amplasament este, în principal, prezentarea stării amplasamentului, inclusiv situaţia factorilor de mediu.

Raportul reprezintă şi va oferi un punct de referinţă, inclusiv pentru comparaţia la o eventuala încetare a activităţii.

Abordarea efectuării Raportului de amplasament la Glue Chim Prod SRL este în concordanţă cu Ghidul Tehnic General pentru instalaţii aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, parcurgând etapele recomandate privind cercetarea documentară si observaţiile de recunoaştere a terenului, pentru fundamentarea unui raport privind condiţiile iniţiale şi dezvoltarea „Modelului conceptual”, respectiv cu Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situaţia de referinţă.

Din punct de vedere al conţinutului, Raportul de amplasament este structurat pe cele şase capitole indicate în Ghid, şi anume:

- Capitolul 1 - Prezentarea titularului de activitate

- Capitolul 2 - Descrierea terenului - descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului

- Capitolul 3 - Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului

- Capitolu 4 - Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate     ca facând parte din descrierea terenului

- Capitolul 5 - Interpretări ale informaţiilor şi recomandări

- Capitolul 6 - Concluzii

Fiecare capitol este împarţit în subcapitole, iar raportul include şi o serie de anexe.

- DESCRIEREA TERENULUI

2.1 Localizarea terenului

Societatea GLUE CHIM PROD SRL desfăşoară activitatea de fabricare a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) în localitatea Gilău, str. Someşul Rece nr. 1195 A, judeţul Cluj, pe un amplasament cu suprafaţa de 2300 mp.

Comuna Gilău (116,82 km², 8300 locuitori în 2011), unde se află amplasamentul fabricii GLUE CHIM PROD SRL, este situată în partea central-vestică a judeţului Cluj, incluzând trei localităţi: Gilău, Someşul Cald şi Someşul Rece.

Localitatea Gilău este situată la limita dintre Munţii Apuseni şi Depresiunea Transilvaniei, la o altitudine de circa 400 m, în partea estica a Culoarului Someşului Mic. Terenul suprapus unui glacis, are o înclinare foarte redusă, asigurând drenarea în bune condiţii a apelor meteorice.

Amplasamentul obiectivului este localizat în intravilanul localităţii Gilău, str. Somesul Rece, nr. 1195 A. Acesta se află pe dreapta râului Someşul Mic, la circa 1 km est de barajul de la Gilău, 1 km vest-sud vest de centrul comunei şi 15 km de Cluj Napoca.

Accesul la amplasamentul GLUE CHIM PROD SRL se realizează din DN 1 (E 60), pe drumul care face legătura dintre localităţile Gilău şi Someşul Rece (DJ 107 N), iar mai apoi pe strada Someşul Rece.

Fig.1. Plan de amplasare în zonă GLUE CHIM PROD SRL - imagine satelitară

Vecinăţăţile obiectivului sunt :

- la sud - proprietate privată a Glue Chim Prod, până la liziera pădurii, respectiv la baza unui deal, teren liber de construcţii şi traseul liniilor de înaltă tensiune

- la vest - proprietate privată -teren liber;

- la nord - str. Someşul Rece, care se ramifică din drumul judeţean DJ 107 N;

- la est - proprietate privată, două locuinţe - la limita de proprietate.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului: X= 376758; Y= 584683.

Localizarea amplasamentului este prezentată în  Planul de situaţie, anexat.

Terenul pe care se află instalaţia este situat în bazinul hidrografic Someș-Tisa-bazinul Someş, râul Someşul Mic, Hm 730, mal drept. Zona aparţine Corpului de apă de suprafatã RORW2.1.31.9_B3, Someş Rece-deriv. S Rece II-cf Someş Cald şi afluenţi, respectiv Corpului de apã subteran ROSO10-Someşul Mic, lunca şi terasele, conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

2.2. Proprietatea actuală

Societatea GLUE  CHIM  PROD S.R.L este o societate romana cu capital privat.

Sediul social al GLUE CHIM PROD” SRL este în localitatea Gilău, jud. Cluj, str. Someşul Rece nr. 1195 A având, conform Certificatului de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie:

- Cod  Unic de înregistrare : 11456496.

- Nr. de ordine în registrul comerţului: J12/159/1999;

- Telefon / Fax: 0264 420397

- E-mail: secretariat@gluechim.ro

Dreptul de proprietate asupra terenului și construcţiilor din Gilãu, str. Someşul  Rece nr. 1195, jud. Cluj, este deţinut de GLUE CHIM PROD SRL, conform extrasului CF nr. 251420 Gilãu, anexat. Suprafaţa totală deţinută de societate este de 6144 mp. Din aceasta, suprafaţa de 3844 mp este teren liber de construcţii, acoperit de vegetaţie, situat în partea sudică a amplasamentului, în afara împrejmuirii.

Suprafaţa propriu-zisă ocupată de incinta industrială este de 2300 mp.

Limitele instalației pentru care se depune solicitarea de reautorizare sunt prezentate în planul de situaţie, anexat.

2.3. Utilizarea actuală a terenului

Suprafaţa amplasamentului instalaţiei este de 2300 mp, din care:

- suprafaţa clãdire construită                    -    349 mp

- suprafatã depozite                                  -   330 mp

- suprafata Atelier mecanic                        -    24 mp

- suprafaţa drumuri şi platforme betonate  - 1509 mp

- suprafaţă liberă, nebetonatã                    -    88 mp

Descrierea amplasamentului și a echipamentelor de fabricare a adezivilor pe bazã de emulsie de poliacetat de vinil,

Amplasamentul cuprinde următoarele construcţii și amenajari (conform plan de situaţie, anexat):

Clãdire in regim de inãlţime P+E+pod, cu suprafatã de 349 mp, din zidãrie de cãrãmidã, compartimentatã astfel:

- parter: hala de producţie (S=135 mp), spaţiu cu instalaţia de rãcire a apei (S=12 mp), spatiu pentru centrala termica (S=20.5 mp), sala tablou AMC (S=10 mp), laborator dezvoltare tehnologica (S=15.5 mp), laborator control calitate produse, sala compresor, birou livrari, spatiu pentru masina de infoliere si rafturi pentru produse pregatite pentru livrare (S=41 mp), sala de mese, vestiar si grupuri sanitare;

- etaj: birouri, laborator de incercãri mecanice, camera de contraprobe, laborator de dezvoltare tehnologicã, grup sanitar.

Depozite in suprafaţã de S= 330 mp - construcţii de zidãrie şi structurã metalicã, pereţi şi acoperiş din tablã zincatã, compartimentate, cu rafturi/zone pentru stocarea temporara materii prime, produse finite, ambalaje şi deşeuri, pe categorii/sorturi;

Depozitul de acetat de vinil are S=35 mc. Aici sunt 2 rezervoare supraterane, cu volum de 25 mc fiecare, vase de dozare acetat de vinil, asezate pe cantar electronic, pompe, toate amplasate în cuva de retentie din beton, pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale.

Depozitul de raşinã ureoformaldehidica cuprinde 2 rezervoare de 5.5 mc şi 1 rezervor de 10 mc, din oţel inoxidabil, cu pereti şi acoperis din panouri sandwich pe structura metalica (S=45 mp), prevazut cu cuva de retentie de 45 mp şi 12 mc, pompa de transvazare cu debit Q= 20 mc/h  şi un agregat de rãcire (aparat de aer conditionat, cu refrigerant R410) pentru menţinerea temperaturii la ≤ 20°C.

Atelier mecanic- suprafaţa 24 mp, dotat cu utilaje specifice: strung, masina de gaurit,  polizor.

Alte dotãri pe amplasament:

- post TRAFO

- reţea de alimentare cu gaze naturale

- puţ alimentare cu apã tehnologicã

- reţea de apã potabilã

- reţea de canalizare menajerã, tehnologicã şi pluvialã

- reţea de iluminat electric

Instalaţia de Fabricare a adezivilor pe baza de poliacetat de vinil în emulsie apoasă

Instalaţia cuprinde echipamente pentru fabricarea adezivilor pe baza de poliacetat de vinil: PVAc din clasa de durabilitate D1/1, D2/2, D3/3, D4/3 şi a adezivilor PVAc din clasa de durabilitate D3/3+WATT 91 si D4/5+WATT 91.

Tabel 2.3.1 Instalatii si echipamente pentru fabricarea adezivilor pe baza de poliacetat de vinil

| Denumire instalație/echipamente | Caracteristici |
| --- | --- |
| Depozitare acetat de vinil |
| Rezervoare acetat de vinil (1,2)* | - 2 x 25 mc, din oţel inoxidabil, cu serpentinã interioarã pentru racire cu apã (daca este cazul), circuit de recuperare vapori (circuit închis) - amplasate în cuvă de retenţie cu suprafaţa de 35 mp, volum 25 mc |
| Pompă centrifuga (P1) | debit 15 mc/h pentru transvazare acetat de vinil din autocisternã in rezervoare |
| Pompă centrifuga (P23) | debit 5 mc/h pentru transvazare acetat de vinil |
| Fabricarea adezivilor PVAc din clasele de durabilitate D1/1, D2/2, D3/3 si D4/3. |
| Vas dozare acetat de vinil (3) | - capacitate: 1600 litri - confecţionat din oţel inoxidabil - prevazut cu parasolar - asezat pe cântar electronic - amplasat în cuvă de retenţie cu suprafaţa de 35 mp, volum 25 mc |
| Pompă dozatoare cu membranã (P2) | - din oţel inoxidabil şi teflon - debit Q = 500 l/h - cu sistem de siguranţă împotriva poluărilor accidentale: membrană dublă cu sistem de verificare a integrităţii membranei (cu vizor); - cu sistem de siguranţă care recirculă lichidul dacă conducta de evacuare este obturată - amplasata în cuvă de retenţie cu suprafaţa de 35 mp, volum 25 mc |
| Vas de dizolvare alcool polivinilic (4) | - V=1,2 mc, cu agitator şi manta încălzire cu abur, din oţel inoxidabil. |
| Pompă transvazare (P3) | -debit Q= 8 mc/h, -functia: transfera solutia de alcool polivinilic in vasul de polimerizare. |
| Vas de polimerizare (6) | - V= 4,5 mc, cu agitator şi manta incalzire / racire, din oţel inoxidabil. - pentru polimerizarea acetatului de vinil. |
| Vas dozare initiator (7) | - V= 350 litri, din otel inoxidabil, prevazut cu agitator |
| Pompa dozatoare initiator, cu membrana (P5) | debit Q= 120 l/h, cu sistem de siguranţă împotriva poluărilor accidentale, din otel inoxidabil si teflon. |
| Vas dozare initiator (8) | - V= 120 litri, din otel inoxidabil, prevazut cu agitator |
| Pompa dozatoare initiator, cu membrana (P6) | debit Q= 50 l/h, cu sistem de siguranţă împotriva poluărilor accidentale, din otel inoxidabil si teflon. |
| Pompa transvazare polimer (P7) | - debit,Q=8mc/h, - transfera polimerul din vasul de polimerizare in vasul de formulare |
| Bazin colectare apa (5) | - 2 bucaţi, V=1.8 mc fiecare , din oţel inoxidabil - colectează ape provenite de la spalarea ambalajelor si a utilajelor din instalatia de fabricare a adezivilor PVAc, pentru reutilizare in procesul de polimerizare |
| Pompe transvazare (P4): | - 2 bucaţi, Q=55 l/min, din polietilenã şi teflon - functia: transfera apa provenita de la spalarea ambalajelor, din bazinul de colectare in vasul de dizolvare a alcoolului polivinilic |
| Condensator (9, 10) | - pentru refluxare vapori de acetat de vinil în vasul de polimerizare - suprafata de schimb: 6 mp, respectiv 7 mp - racire cu apa, tip tubular - din oţel inoxidabil |
| Vas auxiliar (11) | - V= 400 litri, din oţel inoxidabil |
| Vas formulare adeziv (12) | - V=3.8 mc, din oţel inoxidabil, cu agitator şi manta de rãcire |
| Pompa dozare (P8) | - debit Q=55 l/min, pneumaticã din polietilenã şi teflon - pentru transfer plastifiant din ambalaj (IBC) in vasul de formulare adeziv |
| Filtru nuce (13) | - suprafaţa filtrantă 0.3 mp, din oţel inoxidabil, material fintrant tesãturã sârmă inoxidabilă. - retine eventuale impuritati mecanice din produs |
| Fabricarea adezivilor PVAc din clasele de durabilitate D3/3+WATT 91 si D4/5+WATT 91 |
| Vase dozare (14,15) | - 2 bucaţi, V=2 mc fiecare, prevazut cu agitator - pentru preparare amestec monomeri pentru copolimerizare - confecţionat din oţel inoxidabil - amplasate în cuvă de retenţie cu suprafaţa de 35 mp, volum 25 mc |
| Pompã de butoi (P9) | - debit Q=150 l/min - confecţionatã din oţel inoxidabil |
| Pompă dozatoare cu membranã (P10) | - pentru dozare continuã amestec de monomeri (acetat de vinil şi neononanoat de vinil în vasul de copolimerizare) - debit Q=770 l/h - confecţionatã din oţel inoxidabil şi teflon - sistem de sigurantã împotriva poluărilor accidentale |
| Vas de polimerizare (20) | - V=3,5 mc, agitator, manta incalzire / racire, din oţel inoxidabil. - pentru polimerizare amestec de monomeri: acetat de vinil, neononanoat de vinil si N-(hidroximetil)acrilamida |
| Vas dozare comonomer (18) | - V= 350 litri, din oţel inoxidabil, prevãzut cu agitator - pentru preparare si dozare solutie de comonomer |
| Pompa de butoi (P11) | - debit Q=55 l/min, pneumatica, din otel inoxidabil şi teflon - transvazeaza monomer din butoi in vasul de dozare. |
| Pompa dozatoare cu membrana (P13) | - debit Q=120 l/h, cu sistem de siguranţă împotriva poluărilor accidentale, din otel inoxidabil si teflon. - pentru dozare in flux continu a monomerului in vasul de polimerizare |
| Vas dozare iniţiator (19) | - V=120 litri, din oţel inoxidabil, prevãzut cu agitator - pentru dozare solutie iniţiator |
| Pompa dozatoare cu membrana (P14) | debit Q= 50 l/h, cu sistem de siguranţă împotriva poluărilor accidentale, din otel inoxidabil si teflon. |
| Vas apa caldã (16) | - V=1.2 mc, din oţel inoxidabil - asigură apa necesara termostatarii vasului de polimerizare |
| Condensator (17) | - regleaza temperatura apei din vasul de apa calda |
| Pompa centrifuga (P12) | - Q=40 mc/h, din oţel inoxidabil - recircula apa din rezervorul de apa calda in mantaua vasului de polimerizare |
| Condensator (21, 22) | - 2 bucãti, suprafata de schimb 6 mp, respectiv 4 mp, din oţel inoxidabil, - tip tubular, rãcire cu apã - refluxează vaporii de acetat de vinil in vasul de polimerizare |
| Pompa transfer (P15) | - Q=1000 l adeziv/ora, din polietilenã şi teflon - transfera polimer din vasul de polimerizare (20) in vasul de formulare (23) |
| Başa de colectare ape | - V= 6 mc - colectează ape din diverse puncte instalatie, pentru refolosire in proces |
| Instalaţie de rãcire a apei |
| Rezervor (26) | - V=8 mc, din otel inoxidabil, cu reglare automatã a nivelului de apã - asigură stocul necesar de apa tehnologica - amplasat in incinta din panouri sandwich |
| Turn de rãcire cu aer, in contracurent (25) | - confectionat din poliester armat cu fibra de sticla, izolat fonic cu panouri sandwich - debit de apa in circulatie: 15 mc/h - debit aer evacuat: 6.67 mc/s |
| Pompa centrifuga (P20) | - debit Q=40 mc/h, din otel inoxidabil - recirculă apa din rezervor in turnul de racire - amplasata in incinta din panouri sandwich |
| Pompa centrifuga (P21) | - debit Q=40 mc/h, din otel inoxidabil - alimenteazã consumatorii de apã din instalaţie - amplasat in incinta din panouri sandwich |
| Puţ săpat | - H=6 m, D=0.8 m - sursă de apa subterana, utilizata in scop tehnologic |
| Pompa submersibila (19) | -devit Q= 8 mc/h, din oţel inoxidabil. - alimenteaza cu apa subterana rezervorul instalatiei de racire. |

*Notã: notaţiile din paranteze corespund celor din schema instalaţiei de fabricare a adezivilor, anexată.

Descrierea proceselor  tehnologice

Receptia materiilor prime

Receptia materiilor prime si a materialelor se face în incinta societatii, cantitativ si calitativ, pe baza buletinelor de calitate, declaraţii de conformitate şi facturi. Materia prima se depoziteaza  direct in depozitele destinate, functie de starea acesteia (solida sau lichida).

Procesul de fabricarea adezivilor PVAc din clasele de durabilitate D1/1, D2/2, D3/3 si D4/3

- polimerizarea in emulsie a acetatului de vinil, in prezenta unui emulgator si a unui initiator, mediul de dispersie fiind apa.

- formularea polimerului cu diversi aditivi (plastifianţi, reticulanţi, filler).

Fazele procesului tehnologic sunt:

a) Obţinerea solutiei de emulgator: în vasul de dizolvare se incarcã apã tehnologicã, apã recirculată de la spalarea ambalajelor, antispumant şi alcool polivinilic. Temperatura de lucru, de 85-90°C, se mentine 3 ore, prin încalzire cu abur, iar condensul se refluxează in proces.

b) Polimerizarea- în vasul de polimerizare se incarcã solutia de emulgator, persulfat de amoniu 5% şi se alimenteaza acetatul de vinil din vasul de dozare, cu ajutorul pompei dozatoare. Polimerizarea se conduce la temperatura de 75-80°C. Reacţia este exotermã. Vaporii degajaţi sunt condensaţi in schimbatoarele de caldura si refluxaţi in vasul de polimerizare. După finalizarea reacţiei de polimerizare (cca 4-8 ore), polimerul se răceşte la 40-50°C, apoi se transvazează în vasul de formulare.

c) Formularea adezivului constă în omogenizarea polimerului cu aditivi, pentru a obţine anumite proprietati pentru adeziv. Aditivi utilizaţi: propilencarbonat, triacetat de glicerina, clorura de aluminiu hexahidrat, carbonat de calciu, caolin, hidroxid de sodiu, tartrazina.

Adezivul obţinut se trece prin filtru nuce (pentru retinerea eventualelor impurităţi - polimer coagulat), apoi se ambaleazã în IBC (capacitate de 1000 litri) ori în gãleţi (1 kg, 5 kg, 10 kg şi 30 kg). Gãleţile de 1 kg se ambaleaza cate 12 bucati in cutii de carton.

Produsele finite se stochează în magazii, la temperatura de 10-35°C.

Procesul de fabricarea adezivilor PVAc din clasele de durabilitate D3/3+WATT 91 şi D4/5+WATT 91

- polimerizarea in emulsie a acetatului de vinil impreuna cu alţi doi comonomeri, in prezenta unui emulgator si a unui initiator, mediul de dispersie fiind apa.

- formularea polimerului cu plastifianti si reticulanti.

Fazele procesului tehnologic:

a) Pregatirea materiilor prime si auxiliare:

- preaparare „amestec monomeri” – format din:

- 90 % acetat de vinil si 10% neonanonoat de vinil (VeoVa 9), in vasele de dozare amestec monomeri, sau

- 88 % acetat de vinil, 10 % neonanonoat de vinil (VeoVa 9) si 2 % acid metacrilic

- preaparare soluţie N-(hidroximetil)acrilamida 10% din N-(hidroximetil)acrilamida 48 % si apă, in vasul de dozare;

- preaparare solutie acid tartric 20 % in apa;

- preparare peroxid de hidrogen 3 % din peroxid de hidrogen 35 % si apa;

- preparare peroxid de hidrogen 0.2 % din peroxid de hidrogen 35 % si apa, in vasul de dozare;

b) Obtinerea solutiei de emulgator – se face în vasul de polimerizare, unde se încarcã apa din rezervorul de apã subteranã (V= 8 mc), alcool polivinilic şi antispumant. Se ridicã temperatura la 90-95°C şi se menţine timp de 3 ore, prin încãlzire cu abur. Condensul se recupereazã si se reintroduce in proces. Soluţia de emulgator se rãceşte la 60°C.

c) Prepolimerizarea se realizeazã in vasul de polimerizare, unde se află deja soluţia de emulgator; aici se incarca acetat de sodiu, un agent tensioactiv, bicarbonat de sodiu, „amestec monomeri”, acid tartric 20 %, peroxid de hidrogen 3 %. Temperatura creşte pe seama caldurii de reacţie cu 4-5°C.

d) Polimerizarea se continuã în vasul de polimerizare prin alimentare continua cu „amestec monomeri”, peroxid de hidrogen 0,2 % şi NMA. Procesul se conduce la temperatura de 75°C. Reactia de polimerizare este exoterma. Temperatura se mentine cu ajutorul circuitului de termostatare (format dintr-un rezervor de apa calda, un schimbator de caldura si o pompa de recirculare), care poate fi incalzit sau racit. Vaporii degajati din vasul de polimerizare sunt condensati in schimbatoarele de caldura si refluxati. Apa din circuitele de racire ajunge in instalaţia de rãcire a apei (rezervorul de apă şi turnul de răcire).

e) Postpolimerizarea - dupa consumarea intregii cantitati de monomeri, in vas se incarca peroxid de hidrogen 3%, pentru perfectarea polimerizarii timp de 30 minute. Apoi se raceste la 50°C, se incarca metabisulfit de sodiu si se mentine încă 30 minute la 50°C, după care se raceşte la 20-30°C.

f) Formularea adezivului constă în omogenizarea polimerului cu aditivi (propilencarbonat,  triacetina, clorura de aluminiu hexahidrat), pentru a obţine proprietatile stabilite pentru adeziv. Pentru unele produse se adãuga cantitãţi de pânã la 0.0025 % biocid (Mergal).

Produsul obţinut se trece prin filtru nuce (pentru retinerea eventualelor impurităţi - polimer coagulat), apoi se ambaleazã în IBC (capacitate de 1000 litri) şi în gãleţi (de diverse capacitati). Gãleţile de 1 kg se ambaleaza cate 12 bucati in cutii de carton.

Produsele finite se stochează în magazii, la temperatura de 10-35°C.

Activitatea instalației analizate s-a încadrat la punctul 4.1.h “Producerea compușilor organici – materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)” din anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune Directivei 2010/75/UE.

Evaluarea instalaţiei/activităţii s-a făcut avȃnd în vedere cele mai bune tehnici disponibile din documente de referinţă specifice:

- Document de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile în producţia polimerilor (august 2007)-POL

- Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) - Document de referință pentru sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (iulie 2016) -CWW

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

De asemenea, s-au avut în vedere prevederi din Documentul de referință privind  cele mai bune tehnici disponibile pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (2017)-LVOC.

Deși în documentul BAT pentru industria polimerilor (2007) nu este capitol referitor la polimerizare pentru fabricarea poliacetaţilor de vinil, conformarea instalației s-a evaluat faţă de cerinţele BAT generice (cap. 13.1).

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic se referă la activitățile specificate la punctul 4 (industria chimică) și la subpunctul 6.11 (epurarea independentă a apelor reziduale) din anexa I la Directiva 2010/75/UE, deci se aplică și pentru instalaţii în care se desfăşoară procese de polimerizare (activitatea 4.1.h).

In general, reacţia de polimerizare a monomerilor (un singur monomer sau mai mulţi monomeri diferiţi) se poate realiza prin procese continue sau discontinue, în suspensie, emulsie, în fază gazoasă sau în soluţie.

Instalaţia analizată produce adezivi pe bază de poliacetat de vinil prin polimerizare în emulsie.

În polimerizarea în emulsie reacția chimică are loc în picături, care sunt în suspensie într-un solvent (similar polimerizării în suspensie), dar și în structura emulsiei (micele). Procesele în emulsie prezintă în mod obișnuit o vâscozitate de dispersie scăzută, un transfer de căldură bun, rate de conversie ridicate și sunt potrivite pentru producția de polimeri cu masă molară mare.

Instalaţia analizată produce adezivi pe bază de poliacetat de vinil prin polimerizare în emulsie, mediul de dispersie fiind apa.

Aspectele relevante pentru instalația analizată la care se referă concluziile BAT sunt următoarele: sistemele de management de mediu, gestionarea deșeurilor, gestionarea, colectarea și tratarea gazelor reziduale, emisii difuze de compuși organici volatili (COV) în atmosferă, emisii de zgomot.

Tehnicile indicate și descrise în documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile și în concluziile BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care să asigure cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.

Cele mai bune tehnici disponibile acoperă aspecte privind sistemele de management, tehnici integrate în proces și măsuri finale de tratare a emisiilor, proceduri de prevenire, controlul, minimizarea, reciclarea și reutilizarea materialelor și a energiei, pentru a garanta atingerea unui nivel înalt de protecție a mediului într-o instalație.

Urmărirea funcționării corespunzătoare a proceselor de producție și de tratare a emisiilor poate asigura că sunt îndeplinite obiectivele de mediu stabilite și identifica eventuale măsuri corective necesare.

In anexă la această documentaţie sunt prezentate comparativ domeniile și principalele cerinţe ale celor mai bune tehnici disponibile pentru procese/instalaţii de polimerizare și modul de conformare a activităţii/ instalației analizate.

2.4. Folosirea terenului din împrejurime

Instalaţia Glue Chim Prod SRL funcţionează pe amplasamentul analizat din anul 1999.

Zonele din împrejurimile amplasamentului cuprind:

- la vest - proprietate privată, teren liber (agricol);

- la nord - str. Someşul Rece, apoi locuinţe;

- la est - proprietate privată - două locuinţe (construite în anul 2007), la limita de proprietate Glue Chim.

- la sud - proprietate Glue Chim Prod SRL, teren liber, până la liziera pădurii, respectiv panta dealului şi traseul liniilor de tensiune

.

  - Utilizare chimică

Tabel 2.5.1. Materii prime şi materiale, cantitati utilizate, periculozitate, mod de depozitare

| Denumire materii prime | Natura chimica/ compozitie | Cantitate utilizată/ Kg/an | Periculozitate | Mod de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acetat de vinil | Organic/ Acetat de vinil ≥ 99.9 % (Stabilizat cu metil hidrochinonă 3-5 ppm) | 755000 | H225, cat 2 H351, cat 4 H332, cat 2 H335, cat 3 | 2 rezervoare supraterane, cu volum de 25 mc fiecare, în cuvă de retenţie |
| Antispumant | Organic/ Emulsie ulei mineral | 1000 | nepericulos | Butoi HDPE 200 litri Magazia de materii prime |
| Alcool polivinilic | Organic/ Alcool polivinilic ≥ 98 % | 80000 | nepericulos | Saci PE 20 kg Magazia de materii prime |
| Acetat de sodiu anhidru | Organic/ minim 98 % | 500 | nepericulos | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Bicarbonat de sodiu | Anorganic/ ≥ 99.6 % | 500 | nepericulos | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Hidroxid de sodiu | Anorganic/ ≥ 99 % | 5 | H314, cat 1a H290, cat 1 | Flacon PE 1 kg Laborator |
| Persulfat de amoniu | Anorganic/ (NH4)2S2O6, ≥ 99 % | 200 | H272, cat 3 H302, cat 4 H315, cat 2 H317, cat 1 H319, cat 2 H317, cat 1 H335, cat 3 H334, cat 1 | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Neononanoat de vinil (VeoVa 9) | Organic 100 % Neononanoic acid, ethenil ester | 34000 | H332, cat 4 H361fd, cat 2 H411, cat 2 | IBC HDPE 1000 litri Magazia de materii prime |
| N-(hidroximetil) acrilamida | Organic , sol. 40-44 % Acrilamidã<5% Formaldehida <2% | 13000 | H350, cat 1B H340, cat 1B H361, cat 2 H301, cat 3 H372, cat 1 H317, cat 1 | Butoi HDPE 200 litri Magazia de materii prime |
| Peroxid de hidrogen | Anorganic/solutie 35% | 150 | H315, cat 2 H302, cat 4 H332, cat 4 H318, cat 1 | Canistra PE 50 litri Magazia de materii prime |
| Acid tartric | Organic >99.5% | 1000 | H318, cat 1 | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Propilencarbonat | Organic >99.5% | 40000 | H319, cat 2 | IBC HDPE 1000 litri Magazia de materii prime |
| Triacetat de glicerina | Organic >97.5% | 10000 | nepericulos | IBC HDPE 1000 litri Magazia de materii prime |
| Clorura de aluminiu hexahidrat | Anorganic 100 % | 3500 | H315, cat 2 H319, cat 2 | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Carbonat de calciu | Anorganic 100 % | 15000 | nepericulos | Saci hartie 25 kg Magazia de materii prime |
| Tartrazina | Organic >97.5% | 5 | nepericulos | Bidon carton 10 kg Magazia de materii prime |
| Caolin | Anorganic 100 % | 10000 | nepericulos | Big bag Magazia de materii prime |
| Dodecilbenzen sulfonat de sodiu (Rhodacal DS 4) | Organic, solutie 25% | 300 | H302; H312 H318, cat 1 H315, cat 2 H412, cat 3; H400 | Butoi HDPE 200 litri Magazia de materii prime |
| Metabisulfit de sodiu | Anorganic>98 % | 100 | H318, cat 1 H302, cat 4 | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Clorura de calciu | Anorganic 100 % | 500 | H319, cat 2 | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Polimer stiren-acrilic | Organic/solutie 50% | 300 | nepericulos | Butoi PE 30 litri Magazia de materii prime |
| Clorura de sodiu | Anorganic 100 % | 1000 | nepericulos | Saci PE 25 kg Magazia de materii prime |
| Hydro-X (tratare apă/ cazan de abur) | Anorganic+ Organic (solutie apoasa cu caracter alcalin) | 100 | H290, cat 1 H314, cat 1A H318, cat 1 | Canistra PE 20 litri Centrala termica |
| Acid metacrilic | Organic ≥ 99.5 % MEHQ 200 ppm | 15000 | H302, cat 4 H332, cat 4 H311, cat 3 H314, cat 1 A H318, cat 1 H335, cat 3 | Butoi 200 litri/ spatiu cu temperatura de 20 – 25 °C. |
| MERGAL V684K (biocid) | Organic/ lichid (ethylenedioxy) Dimethanol-14.2% masa de reactie a : 5-clor-2-metil- 4-izotiazolin-3-ona si 2-metil- 2H -izotiazol- 3-ona -1.4% Formaldehyde <0.1 | 20 | H302, cat 4 H315, cat 2 H318, cat 1 H317, cat 1 H400, cat 1 H410, cat 1 | Canistra PE 20 kg / incapere de depozitare contraprobe |
| Denumire ambalaj | Natura chimica/ compozitie | Cantitate | Periculozitate | Mod de ambalare şi depozitare |
| Containere IBC PE 1000 l | Organic, PE/ 100% /solid | 100 buc/an | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |
| Galeţi cu capac de 1,5,10,30 kg | Organic, PVC/ 100% /solid | 18000 buc/an | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |
| Flacoane PET 0.250-1.5 litri | Organic, PVC/ 100% /solid | 550 buc/an | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |
| Saci polietilena | Organic, PE/ 100% /solid | 12000 buc/an | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |
| Folie film 500x0.05 | Organic, PE/ 100% /solid | 60 | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |
| Cutii carton | Organic, celuloza/ 100% /solid | 2500 buc/an | nepericulos | Vrac /magazia de ambalaje |

Materiile prime se achiziţionează în baza procedurii specifice. Operatorul se asigură că deţine informaţii privind substanțele chimice și urmărește utilizarea lor în condiții de siguranță.

Se analizează periodic chimicalele care sunt periculoase pentru sanatatea oamenilor și pentru mediu și se înlocuiesc, în măsura în care sunt disponibile substanțe mai puţin periculoase care pot asigura calitatea produsului finit.

Chimicalele utilizate sunt achiziţionate de la furnizori care pun la dispoziţia operatorului şi fişele cu date de securitate ale acestora. Acestea sunt păstrate într-un dosar de evidenţă.

Ambalajele utilizate pentru produsele finite sunt returnabile si se refolosesc pinã când îşi pastreazã proprietãtile (integritate, închidere etanşã, etc).

Produsele finite

GLUE CHIM PROD SRL produce adezivi pe bazã de poliacetat de vinil, emulsie apoasã, sub denumirea genericã de GLUCET®. Produsele cuprind o gamã variatã de sortimente de adezivi, obtinuţi prin adaosuri de substante chimice, care le conferă proprietati specifice, în  funcţie de domeniul de utilizare (incleiere lemn/hârtie, textile, etc), si anume:

- adezivi din clasele de durabilitate D1/1, D2/2, D3/3 si D4/3;

- adezivi din clasele de durabilitate D3/3 +WATT91 şi D4/5+WATT 91.

Clasele de durabilitate se referã la rezistenţa încleierii lemnului la apa rece şi la apã aflatã la temperatura de fierbere. WATT 91 se referã la rezistenţa unei încleieri la temperatura de 80°C.

Tabel 2.5.2. Produse finite

| Denumire produs finit | Natura chimica/ compozitie | Cantitate | Periculozitate | Mod de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLUCET® | Organic, emulsie in apa Polimer PVAc 35 - 55 % Apa: 60 – 40 % Alcool polivinilic: 2 -5 % Triacetina: 1 – 3 % Propilen carbonat: 1 – 3 % Alte: < 0.5 % | Capacitate max-1800 tone/an Productie realizata in 2021: 703.3 tone | nepericulos | IBC PE 1000 l Galeata PE 1 kg 5 kg 10 kg 30 kg Magazie la t.>0°C |

Produse achizitionate pentru comercializare

Pe lângã produsele fabricate pe amplasament, GLUE CHIM PROD SRL achizitioneazã diverse produse pe care le comercializeaza.

Tabel 2.5.3. Produse achizitionate pentru comercializare

| Denumirea produse | Natura chimica/ compozitie | Cantitate Tone/an | Periculozitate | Mod de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glufor UC 211 | Organic,Lichid Policondensat de uree- formaldehida: 65 ± 1 % | 100 | H317, cat 1 | Rezervor |
| Adeziv 1336 | Organic, Pulbere Policondensat de uree- formaldehida: > 99 % | 40 | nepericulos | Sac hartie 25 kg Magazie |
| Clorura de amoniu | Anorganic,100 % | 25 | H302, cat 4 H319, cat 2 | Sac PE 20 kg Magazie |
| Glutaraldehida | Organic, lichid Glutaraldehida 50% Apa 50 % | 1.4 | H400, cat 1 H334, cat1 H301,H314, cat 1B H317, cat 1A H331, cat3 H330, cat 2 H318, cat1 H335, cat 3 H411, cat 2 | Butoi HDPE 200 litri Magazie |

Utilităţi

Instalatii de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se face din doua surse:

- Pânza freatică- în baza Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 1014/15.11.2010, încheiat cu ANAR-ABA Someş Tisa.

Captarea apei freatice se face dintr-un puţ săpat, având H=6 m şi Dn =0,8 m, cu o pompã submersibila tip Wasserkonig 6000-80, Q=8 mc/h. Instalatia de captare dispune de aparatura pentru masurarea debitului de apa captata. Apa captata este pompata printr-o conducta din otel-carbon zincat (diametru 1”) in rezervorul de 8 mc, care este parte integranta a instalatiei de racire.

Rezervorul de apa tehnologică, V= 8 mc, este din otel inoxidabil, amplasat in exteriorul spatiului de productie, suprateran, pe platforma betonata, in incinta construita din panouri sandwich.

Apa din panza freatică este utilizata numai in scop tehnologic, pentru:

- dizolvare alcool polivinilic si mediu de dispersie a polimerului

- racire echipamente

- spalare filtru si ambalaje de adezivi returnate de la clienţi

Apa din puţ este pompata în rezervorul V=8 mc, de unde se distribuie spre vasul de dizolvare alcool polivinilic, spre echipamentele racite cu apă (vasele de polimerizare si condensatoare) si spre punctele de spalare a ambalajelor si a panzei de filtru.

Apa din rezervorul V=8 mc se recircula in turnul de racire, unde o parte se evapora in atmosfera, antrenată de aerul care circula in contracurent.

Apa racită se pompează în conducta principala de apa a instalatiilor tehnologice si se distribuie:

- în vasul de dizolvare a alcoolului polivinilic (apa ramane înglobata in produsul finit, fiind mediu de dispersie);

- în sistemul de răcire a instalatiilor, format din serpentina rezervoarelor de acetat de vinil, schimbatoarele de caldura tubulare, mantaua vaselor de polimerizare, mantaua vasului de formulare adeziv; apa iesita din sistemul de racire se recirculă, în vederea răcirii.

b) Reteaua de alimentare cu apa a localitatii Gilau (bransament DN=1/2"), in baza contractului nr. 40007/30.07.2012 incheiat cu SC Compania de Apa Somes SA Cluj.

Apa preluatră din reţeaua centralizată se utilizează pentru alimentarea cazanului de abur, a grupurilor sanitare si a laboratoarelor de control al calitatii si de dezvoltare tehnologica.

Apa preluata din reţea care se foloseşte pentru producerea aburului se tratează prin dedurizare.

Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 67 CJ/2020 prevede un volum de apă autorizat de 519 mc/an din subteran, respectiv 374 mc/an din reţeaua de apã potabilã. Aceste volume reprezintă, de fapt, consumurile de apă aferente anului 2019.

In anul 2020 consumurile de apă au fost: 623 mc din subteran, respectiv 442 mc din reţeaua publică.

Pentru capacitatea maximă a instalaţiei operatorul estimează consumuri de apă de cca 1800 mc/an din freatic şi 800 mc/an din reţeaua centralizată.

Instalatii de canalizare

Fabrica are retea internă de canalizare în sistem separativ, care cuprinde :

- retea interna de canalizare tehnologica, ce colectează apa pluviala provenita de pe platforma betonata din zona magaziilor.

- retea interna de canalizare menajera provenită de la grupurile sanitare

- retea de canalizare pluviala

Sistemul de canalizare cuprinde:

• Canal Ø150 mm (L= 66 m) pentru colectarea apelor pluviale provenite de pe platforma betonata din zona magaziilor;

• Canal pentru apa pluviala (L=18.5 m), care colecteaza pluvialul de pe amplasament;

• Canal pentru apa menajera.

Toate apele colectate prin canalizarea interna se deverseazã în caminul situat dincolo de limita proprietatii si de aici in canalizarea localitatii Gilau.

Apele evacuate în canalizarea urbană a localităţii respectă prevederile Normativului NTPA 002.

Instalatii şi echipamente de pază împotriva incendiilor

Echipamentele de pazã împotriva incendiilor sunt un hidrant cu apă, 10 stingătoare portabile cu pulbere presurizate permanent de tip P6 şi 3 stingatoare portabile cu CO2 (tip G6).

Instalaţii de alimentare cu energie

Alimentarea cu energie electrică se asigură de la reţeaua de înaltã tensiune, redusã la 0.4 kV printr-un transformator local, în baza contractului nr. 810/03.12.2015 încheiat cu NOVA POWER &GAS SRL.

Energia electricã se utilizeazã pentru antrenarea motoarelor electrice şi pentru iluminat.

Instalaţii de alimentare cu gaz metan

Alimentarea cu gaz natural se asigură de la reţeaua centralizată a localitatii Gilau, în baza contractului încheiat cu E-on (nr. 1000098949/2020.6/000004/0). Este utilizat la echipamentele de producere a  aburului şi apei calde (centrale termice).

Instalatii de ventilare  În hala de producţie sunt montate două ventilatoare „de fereastra”. Acestea sunt utilizate doar ocazional, în timpul verii, pentru a realiza ventilaţia generală a halei. (Vasele de polimerizare nu sunt izolate termic, deoarece in timpul iernii asigura incalzirea spatiului de productie, in felul acesta reducându-se consumul de agent termic).

Instalatia de aer comprimat cuprinde un compresor cu debit de 200 mc/h, cu rol de a asigura aer pentru pompele cu dublã membrana.

Instalatii de încalzire

Instalaţia pentru producerea apei calde necesare la încalzirea spatiilor şi a apei calde menajere cuprinde doua centrale murale in condensatie (WIESSMANN), de cate 35 kw fiecare, cu tiraj forţat, la nivelul peretelui.

Instalatia de producere a aburului tehnologic utilizat ca agent termic este compusa din:

- cazan vertical de abur (model CVA 300x4), putere terrmicã maximã 201 kW, debit nominal de abur de 300 kg/h. Coşul de dispersie are un diametru de 0.3 m şi H=10 m.

- instalaţia automata de dedurizare (DUPLEX), Q = 0,8 mc/h, are urmatoarele părţi componente:

- tancuri cu rãşinã schimbatoare de ioni - 2 bucati x10 litri

- valva automata de regenerare

- rezervor saramura -1 buc

- filtru mecanic

- racorduri flexibile, bloc de robineţi

Caracteristici tehnice:

-	debit de apa tratata: 0,4 – 0,8 m3/h

-	capacitate de dedurizare pe ciclu: 40 m3

-	duritate reziduala: maxim 0,1°G

-	reactiv de regenerare: clorura de sodiu minim 99 % tabletata (2,4 kg/regenerare)

- centrala murala in condensatie (WIESSMANN) de 24 kw, cu tiraj forţat la nivelul peretelui; mentine la 60 °C apa de alimentare din boiler.

- boiler V=300 litri pentru apa calda la 60 °C.

- degazor V=800 litri; prin  injectie de abur, la 80 °C, se elimina partial oxigenul si dioxidul de carbon dizolvat.

- pompa dozatoare cu solenoid Pro Minent Q=2.7 l/ora; dozeaza in degazor reactiv pentru retinerea oxigenului.

Utilităţi

Tabel 2.5.4. Consum de utilităţi în instalaţie

| Nr. crt. | Resursa | Consum | Consum specific | BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | maximă |  |  |
| 1 | Apă: - din pânza freatică - din reţea | 526 mc/an | 1800 mc/an | 1.057 mc/tona de produs | Nu sunt referinţe specifice BAT pentru procesele tehnologice desfăşurate în instalaţie |
|  |  | 365 mc/an | 800 mc/an |  |  |
| 2 | Gaz natural | 23500 mc/an | 48000 mc/an | 27.67 mc/tona de produs (inclusiv încălzire spaţii) |  |
| 3 | Curent electric | 78500 kWh/an | 168000 kWh/an | 93 kWh/tona de produs |  |

Consumurile de utilităţi sunt contorizate. Se analizează depășirile mediilor de consumuri, pentru a se interveni cȃt mai rapid asupra cauzelor. In cadrul auditurilor interne se elaborează planuri de măsuri și se identifică oportunități de implementare, pentru reducerea consumurilor.

In documentele de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibiloe nu sunt stabilite consumuri specifice/consumuri asociate BAT pentru apă și energie.

  - Date climatice

Comuna Gilău se încadrează climatului temperat-continental moderat, cu veri relativ călduroase şi ierni lungi şi reci şi cu inversiuni de temperatură destul de frecvente. Localitatea se află sub incidenţa maselor de aer predominant vestice şi nord-vestice, cu caracter maritim-polar.

Potenţialul radiativ caloric (radiaţia totală) în zona obiectivului evidenţiază valori medii de 118 kcal/cm². Regimul termic este specific zonei de dealuri, valoarea medie multianuală a temperaturii fiind de aproximativ 8,5C. Temperaturile medii lunare maxime se înregistrează în luna iulie (19,00C), iar valorile minime în luna ianuarie (-3,50C), rezultând o amplitudine termică de 22,5oC. Asemănător cu amplitudinea termică medie anuală, şi amplitudinea termică absolută are o valoare ridicată (70oC). Temperaturile extreme absolute pot varia într-un ecart de peste 70ºC între o maximă de 38ºC şi o minimă de -34ºC. Durata de strălucire a Soarelui este de aproximativ 1900 ore/an. Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de circa 135 pe an.

Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de 650 mm, cu maximul pluviometric în luna iunie (100 mm) şi minimul în luna februarie (25 mm). Cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii s-au înregistrat în anii cu predominarea activităţii ciclonice şi frontale (1215 mm). Cea mai mică cantitate anuală de precipitaţii s-a înregistrat în anul 1866 (323 mm). Prin corelaţie cu staţiile pluviometrice din vecinătate, cele mai ridicate cantităţi de precipitaţii înregistrate în 24 h pot atinge şi chiar depăşi 80-100 mm. Numărul mediu anual al zilelor cu grindină este de circa 1-2 cazuri, în timp ce stratul de zăpadă se menţine circa 60 zile/an şi are o grosime medie în luna februarie (circa 15-20 cm).

Regimul vântului la sol indică direcţiile nord-vest, vest şi nord-est ca fiind dominante, în timp ce proporţia vânturilor care bat din direcţie sudică are valoarea cea mai mică. Viteza medie la sol pe toate direcţiile este de aproximativ 2,0-2,5 m/s, având valori mai mari în cazul vânturilor de nord-vest (4,5 m³/s), de unde vin mase de aer cu o instabilitate mai pronunţată. Calmul atmosferic are valori medii caracteristice culoarelor depresionare (circa 50 %). Dintre vânturile cu caracter local, se remarcă brizele montane, care facilitează procesul de autoepurare a atmosferei şi, mai rar, foehnul, care contribuie la reducerea cantităţilor de precipitaţii şi la ridicarea temperaturii medii anuale a aerului.

2.7. Topografie si scurgere

Amplasamentul este localizat la contactul mai multor subunităţi de relief (Munţii Gilău, Podişul Someşan, Masivul Feleac), în culoarul depresionar Cluj-Gilău-Căpuş, în conformitate cu unităţile de relief consemnate în literatura de specialitate.

Localizarea într-o zonă de contact geologic şi morfo-structural permite dezvoltarea unei game largi de tipuri de relief, de la cel petrografic la cel structural şi fluvial.

Relieful dezvoltat pe roci cristaline metamorfice şi pe roci magmatice intrusive, reprezintă partea cea mai masivă şi mai înaltă situată în vestul arealul de studiu. În acestă zonă culmile montane au numeroase urme de nivelare, dar şi abrupturi şi creste orientate în conformitate cu planurile de şistuozitate. Relieful dezvoltat pe argile şi marne determină apariţia lărgirilor de vale şi a versanţilor afectaţi de alunecări de teren. În Podişul Someşan din vecinătatea nordică este foarte caracteristic relieful structural datorită prezenţei unor orizonturi de calcare. Predominată este forma de cuestă cu tot complexul de forme asociate. Cuestele apar ca înşiruri pe Văile Căpuşului şi Someşului Mic, pe versantul stâng al acestora. Suprafeţele structurale sunt prezente pe interfluvii sub forma sau martori de eroziune identificate pe culmi sau sub forma unor mici abrupturi.

Relieful fluvial include mai multe trepte de terasă (au fost identificate un număr de 7 terase), albia majoră şi albia minoră din cadrul Văii Someşului Mic, la care se adaugă microformele de relief specifice (forme de eroziune torenţială, tasări).

Structura litologică specifică sectoarelor de luncă şi terasă şi topografia cvasiplană a amplasamentului determină o probabilitate foarte redusă a fenomenelor de risc geomorfic de tipul alunecărilor de teren.

  - Geologie şi hidrogeologie

Structura geologică a subsolului: Din punct de vedere geologic zona studiată are în bază un fundament cristalin, străbătut de o falie profundă (G 10), peste care s-a depus o stivă de formaţiuni sedimentare neogene şi cuaternare. În zona amplasamentului sunt prezente depozite pleistocen superioare, cu permeabilitate ridicată, constituite din nisipuri şi pietrişuri. De asemenea, au mare extensiune depozitele puse în loc în perioada Paleogen-inferior (Paleocen şi Eocen) constituite din argile roşii continentale (argile vărgate inferioare). Izolat sunt prezente chiar roci magmatice (magmatite paleogene – andezite) care aflorează în zona barajului Gilău.

Conform zonării seismice a teritoriului României, regiunea este caracterizată prin următorii parametri:

- coeficientul ks are valoarea 0,08, situându-se în zona seismică de calcul F;

- perioada de colt Tc are valoarea 0,7 sec.;

- gradul de seismicitate are valoarea 6.

În strânsă legătură cu substratul litologic sunt şi resursele subsolului. Cele mai importante resurse sunt rocile de construcţie. Acestea sunt exploatate în albia Someşului Mic sub forma balastierelor (nisip, pietriş, bolovăniş), iar în munţii din vecinătatea vestică în carieră. Zona montană din apropiere este, de asemenea, destul de bogată în rezerve de minereu de fier care au, însă, o concentraţie slabă.

Hidrogeologia: Apele subterane prezente în arealul studiat includ atât ape freatice, cât şi ape de adâncime etajate pe orizonturi şi suborizonturi sau aflate sub formă de structuri lenticulare.

Apa Someşului Mic, infiltrată în depozitele groase de luncă şi terasă, împreună cu scurgerea de pe versanţi şi cu apa de ploaie infiltrată, asigură debite relativ bogate apelor freatice din zona joasă. În spaţiul ocupat de intravilanul localităţii Gilău se deosebesc două sisteme principale de acvifer freatic, cantonate în depozitele aluvionare cuaternare:

-sistemul acviferului freatic din lunca râului Someşu Mic. Lunca Someşului Mic prezintă un puternic curent freatic care transportă apă potabilă de calitate superioară. Apele freatice din zona de luncă sunt cantonate în depozite permeabile de nisip şi pietriş, fiind caracterizate prin debite de 5-10 l/s/foraj şi găsindu-se, în general, la adâncimi de 1-2 m. În funcţie de variaţiile periodice şi neperiodice ale surselor de alimentare, nivelul piezometric al freaticului de luncă se modifică. Astfel, acesta creşte după situaţii de vreme cu ploi abundente şi evapotranspiraţie redusă şi atunci când nivel apei din râuri este ridicat;

-sistemul acviferului freatic de terasă, cu adâncimi medii ale apei cuprinse între 5-10 m. Cu excepţia acestora, mai există şi alte acvifere freatice, dar de importanţă mai redusă.

Apele freatice au un regim mai puţin stabil în depozitele deluviale de pe versanţi, secând după lunile de primăvară. Apele de stratificaţie ies, însă, deseori, la suprafaţă sub formă de izvoare. Ape freatice mai bogate decât cele din deluvii sunt cantonate în conurile de dejecţie ale pârâurilor din zonă.

Apele de adâncime sunt mai slab reprezentate, majoritatea fiind cantonate în depozite paleogene (oligocen-eocene). Acestea au o mineralizare mare şi o duritate ridicată, nefiind potabile. În depozitele miocene, apele de adâncime nu au condiţii favorabile de acumulare, datorită frecvenţei rocilor cu porozitate redusă (argile şi marne). Totuşi, pot să apară izolat, sub formă de acvifere captive.

2.9. Hidrologie

Reţeaua hidrografică din apropierea obiectivului analizat este reprezentată, în principal, de cursul Someşului Mic şi de afluentul de stânga al acestuia, pârâul Căpuş. Astfel, faţă de Someşul Mic, amplasamentul fabricii se află la o distanţă de aproximativ 400 m spre sud, iar faţă de confluenţa cu Căpuşul la 1,1 km spre sud-vest.

Someşul Mic, care se formează după confluenţa dintre Someşul Cald şi Someşul Rece la 2,5 km amonte de obiectiv, în lacul Gilău, străbate satul pe direcţia VSV-ENE şi are, în secţiunea Gilău, următoarele caracteristici bazinale:

- lungimea: L=73 km;

- suprafaţa bazinului: S=860 km²;

- altitudinea medie bazinală: H=1129 m;

- debitul mediu multianual: Q=11 m³/s;

Repartiţia scurgerii în timpul anului este neuniformă, fiind puternic influenţată de acumulările din amonte realizate pe râului Someş. Astfel, dacă înainte de 1970 (regim neinfluenţat) scurgerea maximă anotimpuală se evidenţia primăvara, din 1970 aceasta se produce vara (38,9 %). Urmează ca pondere scurgerea din sezonul de primăvară (25,8 %), toamnă (19,8 %) şi apoi cea de iarnă (15,5%). Distribuţia anotimpuală actuală este explicabilă prin faptul că primăvara, când scurgerea în amonte este maximă, apa este reţinută în mare parte în acumulări şi apoi este distribuită treptat pe tot parcursul anului. În cazul Căpuşului, regimul hidric este caracteristic râurilor neamenajate, făcând parte din tipul pericarpatic transilvan, cu scurgerea maximă primăvara.

Scurgerea minimă este caracteristică pentru două perioade ale anului, în lunile decembrie – februarie şi septembrie – octombrie. Scurgerea minimă produsă la începutul toamnei (septembrie) este mai accentuată, datorită valorilor scăzute ale precipitaţiilor şi diminuării depozitelor de apă subterană. Debitele medii lunare minime absolute pentru cele două perioade sunt în cazul Someşului Mic de 1,90 m³/s (septembrie 1961) şi, respectiv, de 1,53 m³/s (februarie 1954).

Scurgerea maximă este cauzată de ploi abundente, de topirea bruscă a zăpezii sau de suprapunerea celor două fenomene, fiind reprezentată de ape mari de primăvară şi, mai des, de viituri, care, de multe ori, sunt provocate pe Someşul Mic de manevrele greşite realizate la instalaţiile hidrotehnice. Scurgerea maximă apare primăvara, în aprilie, datorită topirii zăpezi din zona de izvoare. Totuşi, aceasta nu se manifestă foarte pregnant în secţiunea Gilău, datorită lacurilor din amonte, cu rol regularizator. Pe Căpuş pot să apară viituri majore produse de ploile torenţiale, mai ales în anotimpul estival.

2.10. Autorizatii de functionare curente

La această dată societatea GLUE CHIM PROD SRL deţine:

- Autorizaţia integrata de mediu nr. 123NV6/07.04.2011, emisă de ARPM Cluj Napoca pentru instalaţiile de fabricare a adezivilor pe bază de poliacetat de vinil, valabilã pânã la 07.04.2021

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 67/CJ/22.06.2020, emisă de ABA Someș-Tisa, SGA Cluj, valabilă pȃnă la 22.06.2023.

2.11. Detalii de planificare

Pentru activităţile pe care le desfășoară, operatorul deţine acte de reglementare de la autorităţi, care stabilesc condiţiile de desfășurare a activităţilor, respectiv impun cerinţe specifice de monitorizare.

In vederea identificării acţiunilor planificate pentru supravegherea calităţii amplasamentului, operatorul are în vedere cele stabilite prin actele de reglementare.

Planul de monitorizare a mediului se va actualiza în funcţie de cerinţele actelor de reglemetare.

Operatorul monitorizează în permanență variabilele de proces și alte elemente de control:

- calitatea şi consumurile de materii prime și auxiliare;

- consumuri de energie electrică, apă, gaz natural;

- monitorizarea tehnologică, penru prevenirea riscurilor pentru personal şi pentru mediu.

2.12. Incidente legate de poluare

Conform informaţiilor primite de la beneficiar, nu au fost înregistrate incidente sau reclamaţii legate de poluare.

In intervalul de timp in care GLUE CHIM PROD SRL a desfasurat activitatea de productie a adezivilor de poliacetat de vinil si a rasinilor ureoformaldehidice, nu s-au produs si nu au fost semnalate fenomene de poluare pe amplasament sau in vecinatatea acestuia.

Amplasamentul nu a fost cunoscut şi nu este înregistrat ca prezentȃnd poluare istorică.

2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate din apropierea teritoriului studiat

În zona amplasamentului nu sunt zone sensibile sau arii naturale protejate.

La distanţe mai mici de 10 km de obiectiv se află siturile Natura 2000: ROSCI0274 Agârbiciu (cca 7,3 km vest ) şi  ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia (cca 9 km est, nord-est),  respectiv rezervaţia geologică Cariera Corabia (cca 9 km sud-vest, pe versantul drept al văii Someşul Rece).

Activităţile desfăşurate pe amplasament nu afectează ecosisteme protejate.

În zona instalaţiei nu se află obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură.

2.14. Condiţiile clădirilor

Instalaţia Glue Chim Prod SRL de fabricare a adezivilor pe bază de poliacetat de vinil cuprinde halã de producţie, depozite acoperite si betonate si platforme betonate.

Date şi caracteristici constructive, utilităţi, starea generală a construcţiilor se prezintã astfel:

- Cladire birouri, laborator CTC, magazii, vestiar, grupuri sanitare - construcţie  P + etaj, cu suprafaţa construită de 349 mp. Construcţiile au sistem de canalizare, instalaţii electrice, încălzire, apă potabilă. Planşeul este acoperit cu pardoseli din gresie, în magazii este din beton. Tâmplăria este din lemn. Starea generală a clădirii este  bună.

- Spatiul de fabricatie (S=135 mp) cuprinde: instalatie de fabricatie pentru adezivi de poli(acetat de vinil) prin reacţii de polimerizare şi copolimerizare.

- Centrala termică (S=20.5 mp), ce cuprinde un cazan abur, cu debit nominal 300 kg/h abur saturat şi trei centrale murale tip cazan apă caldă.

- Atelier mecanic (S= 24 mp) – dotări specifice

- Baracamente (S=330 mp): magazie materii prime si auxiliare, ambalaje noi, deşeuri.

Constructia se incadreaza in categoria de importanta «C» - constructie de importanta normala, in raport cu incadrarile din HG 261/1994.

Cladirile sunt în stare bună, se inspectează conform programului de inspectii periodice a cladirilor si instalţiilor.

2.15. Răspuns de urgenţă

Societatea GLUE CHIM PROD SRL are certificat Sistemul de Management Integrat Calitate – Mediu – Sanatate si Securitate in Munca, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 si ISO 45001.

GLUE CHIM PROD SRL deţine Planul operativ de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în care sunt implicate substanţe periculoase. Planul tratează pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

Planul operativ de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă se revizuiește şi se actualizează de câte ori este necesar și este disponibil pe amplasament pentru consultare. Pe amplasament sunt asigurate materiale necesare în caz de poluări accidentale și sunt instrucțiuni precise pentru a se acționa în conformitate cu  planurile de intervenţie.

Procedurile şi instrucţiunile pentru controlul operativ al procesului şi toate activităţile din instalație legate de securitate trebuie să asigure cel puţin următoarele:

- Managementul documentaţiei (adoptarea şi implementarea de proceduri şi instrucţiuni);

- Proceduri de operare în situaţii normale, la pornire, la închidere şi în situaţii de urgenţă;

- Proceduri de mentenanţă / întreţinere şi inspecţie;

- Utilităţi şi asigurare material.

In cazul apariției unor situaţii anormale de funcționare se intervine pentru remediere situației. In tabelul de mai jos sunt identificate cȃteva situaţii de functionare, altele decat cele normale, planificate și neplanificate.

In orice situație descrisă mai jos, care identifică situații de funcționare anormală, instalația se oprește. Repornirea instalației se face doar după parcurgerea/remedierea situației, conform procedurilor. Sarja în curs nu se pierde, procesul decurge în emulsie apoasă şi polimerizarea se perfectează prin staţionare în reactor.

Tabel 2.15.1. Alte condiții de functionare decat cele normale

| Conditii de functionare, altele decât cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate Mentenanţă verificarea echipamentelor schimbarea componentelor defecte, alte reparatii | Se opresc instalatiile conform procedurilor Se fac verificările și reparaţiile, conform planificării | Verificarea și repararea echipamentelor, atât intern, cat si prin servicii externalizate |
| Neplanificate - intrerupere alimentare cu curent electric - defecţiuni la pompe de vehiculare a chimicalelor - defectiuni la sistemul de agitare a vaselor de polimerizare (motor, reductor, cuplaj, presetupa) | Echipamente cu alimentare electrică blocate Şarje cu procese nefinalizate blocate în vase de lucru, pe circuite | Se opreste alimentarea cu materii prime si auxiliare Se verifică toate circuitele, echipamentele Se remediază defecţiunile Se continuă procesele, prin reintrare in parametrii de regim Se asigură mentenanţa preventivă |

In instalația/pe amplasamentul operat de Glue Chim Prod SRL se folosesc mai multe tipuri de amestecuri comerciale, a căror componente periculoase pot să difere, în funcţie de furnizor, tehnologia de lucru și produsul care urmează să se obţină.

Pentru evaluarea încadrării amplasamentului sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE (Seveso), s-au folosit informaţiile din fișele cu date de securitate.

Pe amplasamentul Glue Chim Prod SRL se folosesc substante/amestecuri care sunt încadrate la categorii de pericol nominalizate in anexa 1, Partea 1 din Legea nr. 59/2016, dar nici una dintre acestea nu este prezentă la nici un moment într-o cantitate mai mare sau egală cu cantitățile relevante din coloana 2 sau coloana 3 a partii 1, anexa1.

Tabelul de mai jos cuprinde substantele/amestecurile utilizate de Glue Chim Prod SRL care se încadrează în prevederile Legea nr. 59/2016.

Tabel 2.15.2. Substante/ amestecuri chimice periculoase şi cantitaţi maxime ce pot fi stocate

| Denumire substantă/amestec periculos | Clasificarea si etichetarea substantelor/ amestecurilor chimice periculoase | Cantitatea maxima* (tone) | Cantitatea relevanta (tone) partea 1, anexa 1la Legea 59/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa si categoria de pericol | categoria L. 59/2016 |  | Coloana2 | Coloana 3 |
| N-(hidroximetil)acrilamida | Acute Tox.3, Oral, H301 | H2 | 5 | 50 | 200 |
| Acetat de vinil (CAS 108-05-4) | Flam. Liq. 2, H225 | P5b | 46,5 | 50 | 200 |
| Peroxid de hidrogen | Ox. Liq. 1, H271 | P8 | 0,05 | 50 | 200 |
| Persulfat de amoniu | Ox. Sol. 3, H272 | P8 | 0,1 | 50 | 200 |
| Dodecilbenzen sulfonat de sodiu (CAS 68608-89-9) | Aq. Acut 1, H400 | E1 | 0,3 | 100 | 200 |
| Neononanoic acid, ethenil ester (CAS 54423-67-5) | Aq. Cronic 2, H411 | E2 | 10 | 200 | 500 |
| MERGAL V684K | Aq. Acut 1, H400 | E1 | 0,02 | 100 | 200 |

Capacitatea maximă de stocare pe amplasament pentru acetatul de vinil este de 50 mc, respectiv 46,5 tone (densitate 0,93 kg/mc). Această cantitate s-a luat în calcul.

Celelalte chimicale se aprovizionează periodic, în functie de producţie/necesar. Am considerat cantiţăti necesare pentru cca 6 luni, deşi la nici un moment pe amplasament nu se afla aceste stocuri.

Verificarea încadrarii amplasamentului  în prevederile Legea nr. 59/2016 se face conform Anexei 11: note la anexa 1 la lege.

Verificarea încadrării la limita inferioară a cantitătii relevante (coloana 2):

- Pericole pentru sănătate (H)

∑ 5/50 = 0,1 <1

- Pericole fizice (P)

∑ (46,5+0,1+0,1)/50 = 0,934<1

- Pericole pentru mediu (E):

∑ 0,32/100+ 10/200 = 0,0532 <1

Verificarea încadrării la limita superioară a cantitătii relevante (coloana 3):

- Pericole pentru sănătate (H)

∑ 5/200 = 0,025 <1

- Pericole fizice (P)

∑ (46,5+0,1+0,1)/200 = 0,2335<1

- Pericole pentru mediu (E):

∑ 0,32/200+ 10/500 = 0,0216 <1

Nici una dintre sumele calculate nu este mai mare sau egala cu 1.

Cantitaţile de substanţe chimice periculoase stocate pe amplasament/utilizate nu încadrează obiectivul sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, care transpune Directiva 2012/18/UE.

Astfel, amplasamentul nu intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016.

3. ISTORICUL TERENULUI

Utilizări anterioare ale terenului

GLUE CHIM PROD SRL şi-a inceput activitatea pe amplasamentul din localitatea Gilau, str. Somesul Rece, nr. 1195 A, judeţul Cluj, in anul 1999.

Activitate principala consta in productia de adezivi polivinilici in emulsie apoasa  (fabricarea materialelor plastice în forme primare - cod CAEN 2016). Societatea este autorizata şi pentru activitati de comert cu ridicata ale altor produse chimice.

In anul 1999 societatea a achizitionat corpul principal de cladire (în care initial a functionat o brutarie) si a construit hala de productie, centrala termica, a amenajat spatiile de productie (inclusiv cu instalatiile termice si electrice interioare si exterioare), achizitionand inclusiv utilajele necesare desfasurarii optime a proceselor de productie specifice.

Incepand cu luna martie 2000, s-au pus bazele activitatii proprii de cercetare, in cadrul unui compartiment de cercetare si dezvoltare, ale carui aplicatii practice sunt verificate intr-un laborator propriu de analize si incercari chimice, cu personal calificat.

Tot in acelasi an, societatea a construit instalatia pentru productia de rasini ureice si a continuat investitiile in infrastructura, modernizand halele de productie, prin achizitionarea si montarea unei noi centrale pe aburi, precum si a instalatiilor de gaz.

In anul 2002 s-au finalizat de construit si s-au amenajat toate spatiile anexa necesare unei bune desfasurari a fluxurilor tehnologice de productie (depozite si magazii pentru materii prime si produse finite, anexe, diverse spatii de stocare).

Terenul amplasamentului, proprietate privată a societăţii Glue Chim Prod SRL, nu a fost cunoscut şi nu este înregistrat ca prezentȃnd poluare istorică.

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI

4.1. Probleme identificate

Activitatea de fabricare a adezivilor pe bază de poliacetat de vinil este prevazută în Legea 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa la pct. 4.1.h “Producerea compușilor organici – materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză)”.

Pentru conformarea cu prevederile Directivei 75/2010/UE, transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, societatea pregătește prezenta documentaţie de susţinere a solicitării de emitere a unei noi autorizaţii integrate de mediu.

Nu au fost identificate surse semnificative care ar putea afecta calitatea solului pe amplasamentul  GLUE CHIM PROD SRL. Suprafata amplasamentului este ocupatã de construcţii şi platforme betonate in proporţie de 97% , deci probabilitatea de contaminare a solului – subsolului – freaticului, chiar si in caz de accident, este minima.

In perioada 2010 - 2011 s-au realizat primele analize pentru:

- aer: emisii de la centralele termice şi imisii de acetat de vinil şi alcool furfurilic, la limita amplasamentului, spre locuinţe

- sol – un punct din zona nebetonată, vest – carbon organic total (%)

- apă freatică – din puţul săpat existent din incintă

Acestea constituie referinţa pentru monitorizările realizate de operator, prin care urmăreşte impactul datorat funcţionării instalaţiei asupra mediului.

În capitolele următoare se vor prezenta detaliat rezultatele investigațiilor stabilite prin actele de reglemetare, realizate de operator.

4.2. Probleme ridicate

Instalația GLUE CHIM PROD s-a amplasat în spaţii existente, care au fost reconfigurate, cu respectarea cerinţelor de securitate. S-a dotat cu echipamente specifice şi eficiente, procesele şi metodele de operare sunt cunoscute ca fiind aplicate cu succes în facilităţi similare.

Spaţiile și instalaţiile de depozitare pentru materii prime care au caracteristici periculoase sunt amenajate şi dotate cu sisteme de prevenire a accidentelor şi minimizare a efectelor potenţiale pentru mediul inconjurator.

Tehnicile care trebuie considerate în determinarea BAT pentru o instalație din Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, ediţia 2016, arata că probabil cel mai important aspect este controlarea funcționării corespunzătoare a proceselor de producție și de tratare a emisiilor pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite.

Monitorizarea unei instalaţii nu se limitează la măsurători analitice. Aceasta include, de asemenea, întreținere permanentă, verificări vizuale și de siguranță.

Instalaţia GLUE CHIM PROD SRL detine Autorizaţia integratã de mediu nr. 123/0.7.04.2011 de la începerea activităţii pe amplasamentul analizat. Operatorul GLUE CHIM PROD SRL asigură monitorizarea parametrilor instalației, întreţinere și verificări permanente.

4.3. Deșeuri

De la activităţile desfășurate pe amplasament pentru obtinerea adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) se generează deșeuri tehnologice, reprezentate în principal de resturi de materii prime şi ambalaje ale acestora. Deşeurile sunt stocate pâna la valorificare in magazia dedicată.

Tabel 4.3.1. Tipuri, cantităţi de deșeuri generate pe amplasament/mod de gestionare

| Cod deșeuri | Categoria deșeurilor | Provenienta deșeurilor | Cantitate kg/ an | Stocare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 04 10 | Deseu de poliacetat de vinil | Procese tehnologice | 100 | Container plastic | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 01 | Deseu ambalaje din hartie si carton | Receptie materii prime, ambalare produse finite | 300 | Container plastic | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 02 | Deseu ambalaje din material plastic |  | 300 | Container plastic | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 17 04 05 | Deseu de fier si otel | Activitãţi reparatii/ intretinere | 100 | Container metalic | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 01 01 | Deșeuri de hartie carton | Activitati administrative/ producție | 20 | Container plastic | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 01 21* | Becuri, alte corpuri de iluminat | Intretinere | 5 | Cutii de carton | R12 valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 03 01 | Deșeuri menajere | întreaga instalație | 1800 | Pubele de 0.2 mc | D5 Eliminare prin operator autorizat |

În scopul de a preveni sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de a reduce cantitatea de deșeuri generate și trimise în afara amplasamentului, cele mai bune tehnici disponibile constau în stabilirea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare a deșeurilor.

Cele mai bune tehnici disponibile, cu referire la deşeuri, arată că optimizarea managementului de mediu, asigură prevenirea/minimizarea deșeurilor şi a oricăror rezidii poluante.

Colectarea deșeurilor de producție se face la locul de generare în recipienţi etanși, etichetaţi cu codul deșeului. Operatorul urmărește minimizarea cantităţilor de deşeuri, in special a celor tehnologice, prin operarea instalaţiilor şi conducerea proceselor astfel încât să rezulte cât mai puţine produse neconforme (rebuturi).

In incinta amplasamentului analizat nu sunt depozite permanente de deșeuri.

4.4. Instalație generală de evacuare

Echipamentele în care se realizează procesele tehnologice nu au surse dirijate de emisii. Vasele de polimerizare, copolimerizare sunt prevăzute cu condensatoare de reflux pentru condens.

AER

Emisii dirijate

| sursa | Poluanţi | Caracteristici fizice ale sursei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Inălţime (m) | Diam. (m) |
| cazan de abur | gaze arse (CO, CO2, SO2, NOX), pulberi | Coş de dispersie | 10 | 0.3 |

Centralele de producere a apei calde au exhaustare forţată, la nivelul peretelui.

Emisii difuze

Emisiile difuze pot să provină de la stocarea, manipularea şi procesarea substantelor şi amestecurilor organice:

- acetat de vinil la cele 2 rezervoare de stocare cu volum de 25 mc fiecare; sunt minimizate prin sistemul de recuperare al vaporilor, care se conectează la cisterna de alimentare a rezervoarelor;

- acetat de vinil in procesul tehnologic; sunt minimizate prin refluxarea vaporilor de acetat de vinil prin intermediul bateriei de condensatoare (schimbãtoare de cãldura) de la  vasele de polimerizare şi copolimerizare;

- alte substanţe organice stocate, vehiculate pe amplasament; sunt minimizate prin derularea corectã a fluxurilor de producţie /aprovizionare, circuite etanşe.

In vederea reducerii emisiilor difuze (fugitive) la desfăşurarea proceselor în hala de producţie, titularul va avea în vedere următoarele măsuri:

- păstrarea uşilor închise la hala de producţie;

- menţinerea  de circuite închise la recipientele cu materiale volatile, care pot genera miros;

- păstrarea curăţeniei la locurile de muncă.

APA

Glue Chim Prod SRL are o reţea internă de canalizare în sistem separativ, formată din:

- reţea de canalizare cu Ø150 mm şi L=66 m, pentru apa pluviala provenita de pe platforma betonata a obiectivului din zona depozitelor;

- reţea de canalizare menajeră;

- reţea de canalizare pluvială, L=18.5 m

Toate apele colectate prin canalelel din incintă se deversează în căminul situat dincolo de limita proprietăţii, apoi în canalizarea centralizată a localităţii Gilău.

Nu se deversează în canalizare ape tehnologice, acestea se recirculă în totalitate în procese.

4.5. Gropi - zonă internă de depozitare

In incinta amplasamentului analizat sunt amenajate/desemnate spaţii de depozitare pentru materii prime şi auxiliare,  respectiv pentru deșeuri.

La stabilirea zonelor/spaţiilor de depozitare s-au avut în vedere materilele utilizate pentru construcţia acestora (rezistenţa la incendiu, mecanică, chimică, etc) și dotările (cuve de retenţie pentru eventualele scurgeri, sisteme pentru menţinerea microclimatului). Astfel, depozitarea materiilor prime şi auxiliare, precum şi cea a deşeurilor tehnologice, se face în conditii corespunzătoare, încât să nu afecteze mediul.

Depozitarea acetatului de vinil se face în  recipienţi adecvaţi, amplasaţi în cuve de retenţie.

Rãşina ureoformaldehidică (UF 65 %) se stochează în rezervoare cu capacitatea totalã de 21 mc (capacitate maximã de depozitare 26 to).

Alte chimicale folosite în procesele de producţie ori care se achiziţionează pentru comercializare se stochează în magazia de materii prime, în ambalajele originale (recipienţi din polietilena de inalta densitate de 1000 litri, saci de hârtie, etc), în care se şi livrează beneficiarilor, fără reambalare. Aprovizionarea se face periodic, pentru a evita formarea de stocuri nejustificate.

Produsele finite ambalate se depozitează in magazia dedicată, până la livrare către beneficiari.

Stocarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, până la valorificare/eliminare prin societăţi autorizate, se face în recipienţi adecvaţi, în zone amenajate și/sau destinate acestui scop.

4.6. Incinta  şi instalaţii de tratare

Instalaţia de fabricare a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) se aflã pe un amplasament  împrejmuit şi are asigurată pază. Obiectivul este supravegheat intern și prin rețeaua de supraveghere video a platformei.

Societatea GLUE CHIM PROD SRL are asigurat accesul din str. Somesul Rece la DJ 107N (drumul de legãtura dintre localitãţile Gilãu şi Someşul Rece) si apoi la DN1 (E60) Cluj Napoca -Oradea.

Instalaţiile de evacuare și dispersie a emisiilor în aer au fost prezentate la Cap. 4.4.

Apele uzate generate pe amplasament se evacuează în canalizarea centralizatã a localitãţii Gilãu.

4.7. Sistem de scurgere

Instalatii de canalizare au fost prezentate la capitolele 2.3 şi 4.4.

4.8. Alte depozitări chimice şi zone de folosinţă

Pe amplasament nu se identifică alte zone de depozitare materiale sau deşeuri, în afară de cele prezentate la capitolele anterioare.

4.9. Alte posibile impurităţi rezultate din folosinţa anterioara a terenului

Folosinta terenului inainte de inceperea activităţii de producţie a fost de teren agricol. Nu se cunoaște existenţa unei poluari a terenului din acea perioada.

5. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR ŞI RECOMANDĂRI

Societatea GLUE CHIM PROD SRL Gilãu are un sistem integrat de management acreditat și asigura elementele unui sistem de management de mediu eficient. Societatea aplică proceduri de lucru specifice.

Operatorul urmărește revizuirea sistematică, în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu periculozitate cât mai mică, conform procedurilor interne.

GLUE CHIM PROD SRL a realizat monitorizarile prevăzute prin actele de reglementare de mediu si de gospodărire a apelor detinute la această dată. Conform acestora, se monitorizează:

- calitatea apelor uzate evacuate in canalizarea localitãţii Gilãu - semestrial

- calitatea apelor subterane- anual

- emisii de la cazanul de abur si de apã caldã  - anual, in perioada de funcţionare maximã

- imisii de acetat de vinil şi COV– cȃte 1 determinare/an

- zgomot - 1 determinare/an.

Datele se raportează autorităţilor anual (în raportul anual) şi/sau la cerere.

5.1. Calitatea aerului

Principalele surse de emisii în aer de la instalaţiile de pe amplasamentul analizat sunt:

- depozitarea şi manipularea materiilor prime, dozare

- procesele de polimerizare şi formulare

- echipamentele de generare a agentului termic (abur, apã caldã)

Având în vedere natura materialelor şi a proceselor în instalaţie, emisiile în aer pot fi datorate în principal compuşilor organici. Acestea sunt emisii dirijate şi emisii difuze.

Emisiile difuze de compuşi organici sunt reprezentate de emisiile care nu sunt canalizate și nu sunt eliberate prin puncte de emisie dirijate, în incinta halei de producție.

Emisiile difuze din surse punctiforme (de exemplu, flanșe pentru conducte) sunt identificate ca emisii fugitive. Pentru evitarea acestui tip de emisii în instalaţia analizată, echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de etansare și de siguranţă adecvate. Operatorul aplică un program de mentenanţă preventivă.

Instalaţiile de evacuare au fost prezentate la Cap. 4.4. Instalație generală de evacuare.

Investigații privind calitatea aerului

Operatorul monitorizează emisiile de la coşurile cazanelor de abur şi de apã caldã. Se face cȃte o analiză pe an, asa cum prevede autorizaţia de mediu. Precizăm că începând cu anul 2021, operatorul a inlocuit cazanul de apã caldã cu doua centrale  murale (WIESSMANN) in condensatie, de cate 35 kw fiecare, cu exhaustare prin tiraj forţat, la nivelul peretelui.

De asemenea se realizeazã măsurători ale nivelului de imisii de acetat de vinil şi COV total la limita nord-vesticã a amplasamentului, spre locuinţe - o determinare pe an.

Din 2015 nu se mai produc răşini ureoformaldehidice. In 2020 s-au realizat măsurători doar pentru acetat de vinil.

Analizele au fost realizate de către Laboratorul Centrului de mediu şi sãnãtate Cluj, care a făcut și prelevarea probelor. Rapoartele de măsurare se atașează documentaţiei.

Rezultatele sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tabel 5.1.1. Rezultate analize emisii în aer

| Sursa de poluare | Poluant | Rezultate determinări (mg/Nmc) | VLE conform AIM nr. 123/2011 (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raport de incercare 2019 | Raport de incercare 2020 |  |
| Coş de dispersie/ Cazan de abur | Pulberi totale | 3.8 | 2.6 | 5 |
|  | Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi ca dioxid de sulf (SO2) | < 2,8 1) | < 2,81) | 35 |
|  | Oxizi de azot (NOx) exprimaţi ca dioxid de azot (NO2) | 171.7 | 178.7 | 350 |
|  | Monoxid de carbon (CO) | < 1,2 1) | < 1,2 1) | 100 |
|  | Oxigen masurat (O2), % | 17,7 | 15.5 | - |
| Coş de dispersie/ Cazan de apã caldã | Pulberi totale | 0,7 | 0.7 | 5 |
|  | Oxizi de sulf (SOx) exprimaţi ca dioxid de sulf (SO2) | < 2,81) | < 2,81) | 35 |
|  | Oxizi de azot (NOx) exprimaţi ca dioxid de azot (NO2) | 87,3 | 95.7 | 350 |
|  | Monoxid de carbon (CO) | 14,3 | 16.3 | 100 |
|  | Oxigen masurat (O2), % | 5,9 | 6.4 | - |

1) ˝<˝ - rezultate sub limita de determinare

Tabel 5.1.2. Rezultate analize imisii la limita amplasamentului

| Punct de monitorizare | Indicatori | Rezultate determinări (mg/mc) | Rezultate măsurători 2011 (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raport de incercare 20192) | Raport de incercare 20203) |  |
| La limita de nord a amplasamentului | Acetat de vinil | < 0,02 | < 0,02 | <0,038 |
|  | COV total | < 0.02 | - | <0,038 |

2) Conditii de recoltare (mediu) pe durata de masurare: temperatura, 33,2 °C, presiunea, 98 kPa, umiditatea 37 %,  viteza vantului: calm atmosferic;

3)Conditii de recoltare (mediu): temperatura 28°C, presiunea 96.1 kPa, umiditatea 38 %

Setul de măsurători ale emisiilor în aer s-a făcut în condiţii de functionare normală a instalaţiei de fabricare a adezivilor pe baza de poli(acetat de vinil).

Aprecieri privind calitatea aerului

In documentul de referinţă BAT pentru producția de polimeri nu sunt stabilite valori limită asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisii în aer. Nici documentul BAT pentru sistemele comune de tratare/ gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic (iulie 2016), respectiv documentul BAT pentru producția de compuși chimici organici în cantități mari (2017) nu au BAT-AEL pentru emisii în aer, dirijate ori difuze.

Ordinul nr. 462/1993 referitor la conditii tehnice pentru protecţia atmosferei, stabilește valori limită pentru pentru substanţe organice (gaze/vapori), pe trei clase:

- total organice clasa 1:  20 mg/m3, pentru debit > 0,1 kg/h

- total organice clasa 2: 100 mg/m3, pentru debit > 2,0 kg/h

- total organice clasa 3: 150 mg/m3, pentru debit > 3,0 kg/h

Pentru emisii difuze nu sunt referinţe în legislaţia naţională ori comunitară.

La punctul BAT 5 din concluziile BAT pentru sectorul chimic se arată că BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor difuze de COV în aer provenite din surse relevante, efectuată printr-o combinare corespunzătoare a tehnicilor de mai jos:

- metode de detectare a mirosurilor, asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esențiale;

- metode de imagistică optică pentru gaze;

- calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o dată la doi ani) prin măsurători.

Pentru instalaţia Glue Chim Prod SRL, având în vedere monitorizările realizate şi modul de operare pe amplasament, apreciem că se poate aplica estimarea emisiilor pe baza factorilor de emisie şi realizarea de măsurători de COV total la limita incintei, la interval de 2 ani.

Monitorizările realizate de operator la coșurile de dispersie ale cazanelor termice, conform prevederilor din Autorizaţia de mediu nr. 123/07.04.2011, arată încadrarea în valorile limită din STAS 12574-87 – aer în zone protejate, condiţii de calitate, respectiv din Ordinul nr. 462/1993.

5.2. Calitatea apei

Amplasamentul GLUE CHIM PROD SRL este situat în bazinul hidrografic Someșul Mic, respectiv în perimetrul corpului de apă subterană ROSO10- Someşul Mic, lunca şi terasele, conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

In instalația de fabricare a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) se folosește apa în procesele tehnologice, pentru răcirea/încălzirea indirectă a echipamentelor.

Materiile prime lichide se stochează în recipiente corespunzătoare, amplasate în cuve de retenţie, care pot să reţină eventuale scăpări accidentale. Cuvele de retenţie, sistemele de transvazare şi vehiculare a materialelor lichide se verifică permanent şi asigură etanşeitate corespunzătoare.

Se aplică proceduri de lucru, cȃt și proceduri de prevenire și intervenţie pentru situaţii de risc.

Avȃnd în vedere cele de mai sus, se poate aprecia că activitatea în instalaţia analizată nu influenţează calitatea apelor de suprafată și freatice.

Investigații privind calitatea apelor

Actele de reglementare prevăd și operatorul realizează investigaţii privind calitatea apelor uzate menajere evacuate în canalizarea localitãţii Gilãu.

Conform Autorizaţiei GA nr.CJ/67/2.06.2020, calitatea apelor evacuate în canalizare se monitorizează semestrial. Se atașează buletinele de analiză pentru anii 2019 și 2020.

Tabel 5.2.1. Rezultate analize ape evacuate în canalizare

| Indicatori de calitate | Valori măsurate | Valori admise conform AGA CJ/67/2020 |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |
|  | Sem 1 | Sem.2 | Sem 1 | Sem.2 |  |
| pH, unit pH | 8.2 | 7.3 | 6.92 | 7.29 | 6,5-8,5 |
| Materii în suspensie, mg/l | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 6.0 | 350,0 |
| CBO5, mgO2/l | <3 | <3 | 3 | 4.0 | 300,0 |
| CCO-Cr, mgO2/l | <30 | <30 | <30 | <30 | 500,0 |
| Fosfor total, mg/l | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 5,0 |
| Azot amoniacal (NH4), mg/l | 0.47 | 0.17 | 0.65 | 1.15 | 30 |
| Substante extractibile, mg/l | <20 | <20 | <5 | <5 | 25,0 |
| Detergenţi sintetici biodegradabili, mg/l | 0.33 | <0.05 | 0.38 | 0.37 | 25,0 |

Conform AIM şi Autorizaţiei GA CJ/67/2020 s-a analizat calitatea apelor freatice din puţul existent pe amplasament şi s-au urmãrit indicatorii de calitate prevăzuti în AIM şi AGA.

Tabel 5.2.2. Rezultate analize ape freatice

| Sursa de prelevare probe | Indicatori de calitate | Valori măsurate | VLE cf. AIM 123/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2011 |  |
| Puţ săpat | pH, unit pH | 6.14 | 6.42 | 7,33 | 6.5 -7.5 |
|  | Conductivitate, μS/cm | 665 | 306 | 378 | 1897,4 |
|  | Sulfaţi, mg/l | 41.6 | 8.94 | 67,96 | 250 |
|  | Cloruri, mg/l | 8.63 | 11.25 | 50,29 | 250 |
|  | Amoniu, mg/l | 1.35 | 0.05 | 0,69 | 2,5 |
|  | Nitraţi, mg/l | 165.25 | 52.6 | 64,32 | 50 |
|  | Nitriţi, mg/l | 0.36 | 0.006 | 0,05 | 0,5 |
|  | Fosfaţi, mg/l | 0.06 | 0.13 | <0,03 | 0,5 |

Aprecieri privind calitatea apelor

Calitatea apelor evacuate în canalizarea localitãţii Gilãu respectă cerinţele Autorizaţiei GA CJ/67/2020 şi ale AIM.

Referitor la apele freatice, din datele centralizate în tabelul de mai sus se observă că valorile pentru indicatorul nitraţi sunt mai mari decȃt valorile prevăzute în AIM.

In 2019 valoarea măsurată pentru amoniac a fost mai mare decât cea măsurată în 2011, dar mai mică decăt cea din AIM şi în Ordin 621/2014. Faţã de valorile de prag prevăzute în Ordin 621/2014 pentru corpul de apă freatică ROSO10, valoarea măsurată pentru nitriti este sub valoarea de prag; pentru indicatorul nitrati nu este stabilitã valoare de prag. Ceilalţi indicatori au valori măsurate mai mici decȃt valorile de prag din ordin.

O posibila cauza a valorilor mai mari pentru nitrati ar putea fi faptul cã folosinţa anterioara a terenului a fost aceea de teren agricol. In vecinatatea amplasamentului sunt terenuri agricole, iar din anii 2002-2003 s-au amenajat adaposturi pentru animale. Analizele de ape freatice efectuate in anul 2011 au indicat depãşiri ale indicatorului nitraţi, situatie care s-a constatat si in anii urmãtori.

Pe amplasament nu se folosesc substante care ar putea să determine creşterea nivelului de nitraţi.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale arată, la art.16(3), necesitatea monitorizării apei freatice cel puţin o dată la 5 ani, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o  evaluare sistematică a riscului de contaminare.

5.3. Calitatea  solului

Ca surse potentiale de poluare a solului și subsolului  pentru amplasamentul analizat pot fi avute în vedere următoarele:

- scurgerile accidentale de chimicale/materiale  lichide utilizate în instalaţie;

- deversari de ape uzate, datorate unor defectiuni la sistemele de canalizare;

- gestionarea incorecta a deșeurilor, depuneri necontrolate de deșeuri pe sol;

- eventuale pierderi  de uleiuri, produse petroliere, de la mijloace auto;

- emisiile de poluanti în atmosferă, care se depun pe sol.

Instalația de fabricare a adezivilor pe bazã de poli(acetat de vinil) este amplasată într-o hală industrială, cu incinte impermeabilizate, echipamentele tehnologice nu au contact direct cu solul.

Pentru materiile prime lichide sunt asigurate sisteme etanșe de stocare, inclusiv cuve de retenţie. Etanșeitatea cuvelor de retenţie și a tuturor circuitelor pentru fluide în echipamentele tehnologice se verifică în permanenţă.

Se aplică proceduri de lucru, cȃt și proceduri de prevenire și intervenţie pentru situaţii de risc.

Eventuale scăpări accidentale substanţe lichide se reţin în cuvele de retenţie. De aici se colectează în recipienţi impermeabilizaţi și se gestionează ca și deșeuri (16 03 05*).

Dacă etanșeitatea cuvelor de retenţie ar fi afectată, în situaţii accidentale, concomitent cu eventuale scăpări de chimicale din rezervoare, se acţionează imediat pentru oprirea și colectarea scurgerilor. Se analizează cauzele şi se stabilesc măsuri preventive.

Toate deşeurile se colectează/stochează temporar în recipienţi etanşi, nu sunt depuneri necontrolate de deşeuri pe sol.

Activitatea instalației nu generază emisii de poluanti în aer care să se depună pe sol.

In aceste condiţii se apreciază că activitatea analizată nu afectează calitatea solului.

In anul 2010 din zona nebetonată a incintei, situată în partea de vest, s-a analizat carbonul organic total (TOC) în sol. Rezultatele au fost: 2,16% la adâncimea de 5 cm, respectiv 2,4% la 30 cm.

Autorizaţia integratã de mediu nr. 123/07.04.2011 nu prevede monitorizarea solului.

Pentru a preveni orice posibil impact asupra solului, operatorul trebuie să urmărească aplicarea măsurilor stabilite.

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale arată, la art.16(3), necesitatea monitorizării solului cel puţin o dată la 10 ani, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o  evaluare sistematică a riscului de contaminare.

Monitorizarea ar trebui să aibă în vedere indicatori specifici activităţii.

Pe amplasamentul Glue Chim Prod SRL se stochează şi se utilizează substanţe/amestecuri organice. Acestea nu sunt toxice persistente şi bioacumulative, nu sunt din categoria hidrocarburilor aromanice (mononucleare ori polinucleare) ori a compuşilor organici cloruraţi. De asemenea, nu sunt metale şi compuşi ai metalelor, ori cianuri.

Nu se identificã indicatori specifici ai activitãţii Glue Chim  Prod SRL, care sã ducã la poluarea solului. Considerãm astfel cã monitorizarea apelor freatice este suficientã.

5.4. Nivelul de zgomot

Principalele surse de zgomot pe amplasamentul analizat sunt reprezentate de instalaţii tehnologice și de vehiculare materiale, turnul de răcire, compresorul, pompe și traficul auto din incintă (aprovizionare materiale și livrare produse).

Instalația de producție propriu-zisă este amplasată într-o hală închisă, echipamentele respectă normele tehnice de funcţionare.

De asemenea, operatorul a luat masuri pentru reducerea nivelului de zgomot:

- montarea de panouri fonoabsorbante pentru turnul de racire

- înlocuirea pompelor şi reductoarelor cu unele silentioase

- înlocuirea compresorului cu piston cu unul cu surub, silentios.

Prevederea generală a celor mai bune tehnici disponibile referitoare la zgomot este de identificare a surselor semnificative de zgomot și a ţintelor potenţiale din comunitatea locală.

Investigații privind nivelul de zgomot

Operatorul monitorizează nivelul de zgomot prin măsurători anuale, la limita incintei, asa cum este prevăzut în autorizaţia de mediu.

Tabelul 5.4.1. mãsurãtori ale nivelului de zgomot

| Punctul de masurare | Valoarea masurata dB(A) | VLE conform AIM 123/2011 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 |  |
| Limita incintei -latura nord-estica | 45,6 ± 7,1 | 42.3± 4.2 | 65 |

Rezultatele măsurătorilor efectuate în anul 2019 si 2020 arată că valoarea nivelului zgomotului la limita incintei sunt sub nivelul de presiune acusticǎ continuu echivalent ponderat A - de 65 dB, conform SR 10009 /2017 – Acustică - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Având în vedere măsurile de diminuare şi control al nivelului de zgomot şi rezultatele analizelor multianuale realizate de operator, considerăm că această cerinţa de monitorizare nu este relevantă.

5.5. Surse de radiaţii

Pe amplasamentul instalației analizate nu s-au identificat surse de radiații ionizante sau unde electromagnetice.

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Societatea GLUE CHIM PROD SRL operează instalaţiile din localitatea Gilãu, str. Someşul Rece nr. 1195, în acord cu cele mai bune practici din domeniu.

Societatea are un sistem integrat de management calitate, mediu, sanatate si securitate in munca acreditat şi utilizează instrumente manageriale şi tehnice care permit identificarea punctelor slabe şi a posibilităţilor de optimizare, formularea şi observarea obiectivelor de mediu şi demonstrarea îmbunătăţirii continue a performanţelor de mediu.

Operatorul urmărește obținerea unei producții de calitate, cu respectarea principiilor eficienței economice și a economiilor de resurse, în conditiile asigurării protecției mediului.

Pe baza informaţiilor primite de la beneficiarul prezentului Raport, coroborate cu investigațiile directe pe amplasament şi cu rezultatele monitorizărilor efectuate pentru urmărirea/evaluarea stării factorilor de mediu aer, apă, sol şi a nivelului de zgomot, în situația unei funcționări normale a instalaţiilor de pe amplasament, se apreciază că activitatea în cadrul obiectivului influenţează calitatea factorii de mediu şi sănătatea umană în limite admise.

În vederea garantării protecției factorilor de mediu, vor trebui monitorizate în continuare atât operarea instalației, cât și emisiile în mediu, prin laboratoare de analiză acreditate.

Ținând cont de cele prezentate mai sus și de faptul că:

- se urmărește înlocuirea chimicalelor periculoase cu altele mai puţin periculoase;

- se asigură monitorizarea permanenta a consumurilor de chimicale, energie electrica si termică;

- se utilizează instalaţii și se aplică tehnologii care generează mai puţine deșeuri;

- se monitorizarea în permanenţă instalația, pentru a asigura impact minim asupra factorilor de mediu,

apreciem că sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru instalație.

Bibliografie:

- Legislaţia incidentă

- Autorizaţia de mediu nr. 123/07.04.2011

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. CJ 67/22.06.2020

- Buletine de analiză pentru aer, apa subterană, ape uzate, nivel de zgomot

Documentarea s-a completat cu informații din teren, consultări cu personalul societăţii GLUE CHIM PROD SRL.

Anexe:

  - Acte de deţinere spațiu

  - Certificat de înregistrare, certificat constatator

  - Planul de amplasament - plan al obiectivului

  - Plan amplasare instalaţii

  - Schema fluxului de fabricaţie

  - Buletine de analiză

  - Fișe cu date de securitate

  - Contracte furnizare servicii, utilitați

  - Anunț public

  - Dovada plată tarif–OP

Elaborator

MABECO SRL

ing. MIHAELA BEU

ing. LUCIA BODOCHI

ing. DORINA HINTEA