AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.    din   .05.2022

Draft

Titularul activității: SC MCA SUPER PLASTIC SRL

Adresa: Str. Anina, Nr. 8, Apt. 20, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Punct de lucru: Atelier pentru fabricarea altor produse din material plastic

Locația activității:  Str. Câmpina, Nr. 62, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic plastic | 131 | 2524 | Fabricarea altor produse din material plastic plastic |  |  |

Nu este cazul.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |

Emisă de: APM Cluj

Activitatea poate fi desfășurate pe teritoriul județului: Cluj

Prezenta autorizație de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală. Autorizaţia de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Data emiterii:    .06.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC MCA SUPER PLASTIC SRL cu punctul de lucru din Str. Câmpina, Nr. 62, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, înregistrată la APM Cluj cu nr. 685/11.01.2022 completată cu nr. 5171/25.02.2022, nr. 11564/21.04.2022  şi cu nr. 15877/10.06.2022, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Cluj în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în urma analizării documentelor transmise, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu toate modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi a Ordinului nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu;

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC MCA SUPER PLASTIC SRL cu punctul de lucru din Str. Câmpina, Nr. 62, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj

Documentația conține:

- Fişa de prezentare şi declaraţie elaborată de D – nul Mircea IANZA - administrator

- Autorizaţia de mediu nr. 17 din 19.01.2012, emisă de ARPM Cluj Napoca, în original

- Contract de prestare a serviciilor de salubrizare nr. 6411 din 14.09.2007 şi act adiţiional nr. 1816/18.06.2019, încheiate cu COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VEREŞ SA CLUJ NAPOCA

- Declaraţie privind coduri CAEN ale activităţilor desfăşurate pe amplasament

- Fişe cu date de securitate

- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;

- imagini amplasament

- anunţ public solicitare emitere autorizaţie de mediu

- OP nr. 149 din 20.12.2021 şi nr, 21 din 19.02.2022 tarif emitere autorizaţie de mediu

- Contract de prestări servicii nr. S174300261/20.12.2017 şi acte adiţionale, încheiate cu SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad pentru preluarea deşeurilor de ambalaje care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

- Contract de prestări servicii nr. S174300260/20.12.2017 şi acte adiţionale, încheiate cu SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL Arad pentru preluarea deşeurilor de pilitură şi şpan de mase plastice

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2871066, cod unic de înregistrare (CUI) 15705654 din 29.08.2003, nr. de ordine în registrul comerţului J12/2454/28.08.2003 eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj

- Certificat constatator nr. 74420/12.10.2016 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj;

- Act de proprietate (contract de închiriere nr. 2959/11.11.2003 şi act adiţional nr. 694/ 21.12.2020, încheiate cu SC NAPOART SCM Cluj Napoca - include furnizarea reglementată a utilităţilor: gaze naturale, energie electrică şi apă-canal)

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a populaţiei datorate activităţii obiectivului;

I. luarea tuturor măsurilor:

- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare ...

- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată ...

- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului ...

- de utilizare eficientă a energiei ...

- necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora ...

- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de accidente

- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activităţii

II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:

- întreţinerea în stare optimă de funcţionare a instalaţiilor şi dotărilor de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor pe factori de mediu;

- asigurarea unei izolaţii adecvate a instalaţiilor generatoare de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot datorat desfăşurării activităţii;

- desfăşurarea activităţilor generatoare de zgomot exclusiv în hale închise, izolate fonic;

- întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare a apelor uzate şi pluviale;

- se interzice deversarea substanţelor periculoase în reţeaua de canalizare;

- se interzice depozitarea, evacuarea pe sol sau în cursuri de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce pot afecta direct sau indirect calitatea acestora;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încît să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- colectarea separată şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi eliminarea celor nerecuperabile doar prin firme specializate şi autorizate, pe bază de contracte

încheiate cu aceştia, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- stocarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an (pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care urmează a fi tratate sau valorificate) ...

- nu se depozitează definitiv şi nu se incinerează în incinta obiectivului nici un tip de deşeu ...

- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiul din incintă, fără depozitări necontrolate de deşeuri

- întreţinerea în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului;

- solicitarea de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor tehnice de siguranţă pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase deţinute şi utilizate, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice;

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de securitate ale substanţelor sau preparate periculoase deţinute/utilizate pe amplasament;

- se vor respecta condițiile de depozitare și manipulare din FDS, Cap. 7 Manipularea și depozitarea, conform Regulamentului (UE) 2020/878 al Comisiei din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH),

- este obligatorie deţinerea de materiale absorbante şi de neutralizare a eventualelor scurgeri de substanţe/preparate chimice periculoase;

- uleiurile uzate sunt colectate separat în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic (cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic);

- uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe;

- uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- obligaţia predării cu titlu gratuit a întregii cantități numai operatorilor economici autorizaţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- se vor lua toate măsurile pentru respectarea ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul limitrof obiectivului;

- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a incendiilor;

- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi, luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, cu toate modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Ord. nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; codificarea deşeurilor se va face conform Deciziei Comisiei Europene 2014/955/UE din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr. 38/2016;

- Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019;

- Legea nr. 31/10.01.2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu și a O.U.G. nr. 50/2019;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, modificată prin Ordinul nr. 919/2013;

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 12.03.2014;

- Regulamentul (CE) 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea   substanţelor chimice (REACH);

- Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei Europene din 01 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 completată şi modificată prin Ord. nr. 506/2011 şi Ord. nr. 919/2013;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG nr. 25/2008, OUG nr. 37/2008 şi Ordonanţa nr. 15/2010 aprobată prin Legea nr. 167/2010, OUG nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată şi completată prin Ordonanța nr. 31/2013, aprobată cu Legea nr. 384/2013, modificată şi completată prin OUG nr. 39/2016, prin OUG 48/2017 şi prin OUG nr. 74/2018 aprobată prin Legea nr. 31/2019 și OUG nr. 50/2019;

- Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul nr. 1032/2011, Ord. nr. 192/2014 şi Ord. nr. 2413/2016, modificat prin Ordinul nr. 1503/2017 şi Ordinul 149/2019;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009 modificată şi aprobată prin Legea 249/2013 şi care transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului, modificată şi aprobată prin Legea 249/2013;

- Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;

- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în

domeniul protecţiei mediului;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizaţiei are următoarele obligaţii:

- să respecte  prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;

- obligativitatea colectării selective a tuturor deşeurilor, în special a celor de ambalaje;

- să se înregistreze pe lista operatorilor economici prevăzuţi la art. 16, alin. 3, la Administraţia Fondului de Mediu, in conformitate cu HG nr. 249/2015 (producător de produs ambalat)

- persoanele juridice ce exercită o activitate comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru proteția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, sunt obligate să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor;

- să asiste reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi să pună la dispoziţia acestora toate datele necesare pentru desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor autorizaţiei;

- să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile autorizaţiei, să oprească activitatea şi să ia măsurile necesare pentru restabilirea condiţiilor normale de funcţionare, atunci când astfel de avarii sau accidente au efecte dăunătoare asupra sănătăţii omului şi asupra mediului; în cazul în care există premize ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării; titularului autorizaţiei, îi revine obligaţia de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorităţii de mediu competente;

- să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu la modificări în structura şi/sau profilul de activitate;

- să informeze APM Cluj despre orice schimbare semnificativă adusă instalaţiei sau procesului tehnologic;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiect de investiţii noi, ori de modificare a celor existente, aferente activităţilor cu impact asupra mediului;

- să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu, conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;

- titularul de activitate are obligaţia de a se conforma oricăror modificări survenite în legislaţia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz; pe durata suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă;

- să solicite în fiecare an şi să obţină viza anuală a autorizaţiei de mediu, conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului şi conform anexei la Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5 alin. (4) cu „maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine”;

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# I. Activitatea autorizată

Fabricarea altor produse din material plastic

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | Capacitate maximă proiectată | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic plastic |  |  |

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea îşi desfăşoară activitatea într-o clădire cu o suprafaţă totală de S = 118,8 mp împărţită în:

- spaţii de producţie S = 96,5 mp (hală producţie articole din material plastic şi atelier mecanic),

- zona de stocare a deşeurilor solide (containere de stocare temporară a deşeurilor amplasate pe platformă betonată),

- spaţii depozitare, S = 14 mp,

- spaţii administrative (birou, grup social, vestiar);

instalații, utilaje:

maşină de injectat 75 tf; maşină de injectat 175 tf; maşină de injectat 30 tf; maşină de injectat 80 tf; maşină de injectat 60 tf; uscător cu aer cald (ventilator şi rezistenţă electrică); moară cu cuţite pentru măcinat deşeuri de material plastic, cu circuit închis etanş, capacitate 30 kg/h; răcitor 22 kW, capacitate de răcire 25 mc/24 h; cric manual - 2 tf; cântar, 20 matriţe, cuţite de debavurare, pile; scule pentru întreţinere mecanică (chei, şurubelniţe, patent); strung, freză

mijloace auto: pentru transporturi rutiere de persoane, substanţe şi mărfuri nepericuloase, deşeuri nepericuloase: 2 autoutilitare Ford , 2 autoturisme;

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | termoplaste (PE, PP, ABS, policarbonat, poliamide) în formă granulară, diverse tipuri pentru injecţie | Materie primă | 2,00 | Tone/lună |  | pentru producerea de semifabricate/repere industriale, bunuri de larg consum | în saci/Big – Bag - uri de PE/PP, 25 kg/sac respectiv 500-700 kg/Big - Bag; pe paleţi de lemn, în depozit | N |
| Alte materii | concentrat de culoare granular pentru termoplaste | Materie primă | 20,00 | Kilograme /lună |  | pentru colorarea materialelor plastice utilizate |  | N |
| Alte materii | inserţii metalice | Materie primă | 10,00 | Kilograme /lună |  | pentru producerea de semifabricate/repere industriale, bunuri de larg consum |  | N |
| Alte materii | bandă adezivă | Ambalaj | 0,10 | Kilograme/ lună |  | pentru ambalarea produselor |  | N |
| Alte materii | etichete | Ambalaj | 0,10 | Kilograme/ lună |  | pentru ambalarea produselor |  | N |
| Alte materii | Uleiuri hidraulice | Materiale auxiliare | 30,00 | Litri/an |  | Mentenanţa utilajelor de injecţie |  | P |

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

| Tip utilitate | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | alimentarea cu apa în scop tehnologic (cu recirculare) şi igienico - sanitar se face din reţea publică de distribuţie | 100,00 | Metri cubi/luna |
| Canalizare | evacuarea apelor uzate menajere se face în reţeaua publică de canalizare | 20,00 | Metri cubi/luna |
| Energie | alimentarea cu energie electrică asigurată din reţeaua publică de distribuţie | 3000,00 | KiloWatt ora/luna |
| Altele | energia termică pentru spaţiile administrative asigurată de o CT de 24 kW, pe gaze naturale, cu evacuarea gazelor de ardere prin tiraj forţat | 150,00 | Metri cubi/luna |

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de fabricare a produselor din material plastic:

- achiziţionarea materiilor prime şi materialelor (transportul acestora se face cu maşinile furnizorilor/proprii),

- recepţia calitativă şi cantitativă a materialelor achiziţionate,

- transportarea materiei prime/materialelor auxiliare în secţia de producţie;

- montarea matriţelor pe platanele utilajelor de injecţie şi programarea parametrilor tehnologici (temperatură, presiune, timpi tehnologici) - se pot utiliza matrite cu un cuib sau cumai multe cuiburi;

- fabricarea produsului finit prin injecţie - Procesul de formare prin injecţie constă în aducerea amestecului pe baza de polimeri termoplastici în stare plastică, urmată de introducerea sa sub presiune într-o matriţă relativ rece, în care trece iar în stare solidă; Procesul de injectare este ciclic, fiecare ciclu cuprinzând mai multe operaţii: alimentarea materialului (dozarea); încălzirea şi topirea materialului în cilindrul maşinii de injectare;  închiderea matriţei; introducerea materialului topit sub presiune în matriţă; răcirea şi solidificarea materialului din matriţă; deschiderea matriţei şi eliminarea piesei injectate;

- finisarea produsului rezultat

- verificarea tehnică de calitate şi ambalarea produsului finit;

- depozitarea produsului finit;

- expedierea mărfurilor;

*Notă: deşeurile  tehnologice (bavuri, piese rebut) şi ambalajele din material plastic (sacii) de la materiile prime sunt colectate selectiv, sunt sortate pe tipuri de polimeri/culoare, sunt măcinate în moara cu cuţite (cu circuit închis) şi sunt reciclate/recuperate integral prin reintroducerea lor pe sorturi şi culori, în procesul tehnologic în amestec cu materia primă granule

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

| Tip arie | Cod | Arie protejată |
| --- | --- | --- |

## 5. Produsele și subprodusele obținute

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Articole din materiale plastice | 24,00 | Tone/an | comercializare |

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul;

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev.2 |
| --- | --- |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii < 100 mp/zi |
| 4690 | Comerţ cu ridicata nespecializat; |
| 5210 | Depozitări – fără instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice |

## 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an

# II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul - centrală termică cu tiraj forţat

Alte surse de poluare

moară cu cuţite pentru măcinat deşeuri de material plastic, cu circuit închis etanş;

Apă

apa utilizată în scop tehnologic pentru răcirea matriţelor este recirculată în instalaţie (Eurochiller);

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

– hală de producţie cu pardoseală de beton, canale de acces sub utilaje dotate cu sisteme de colectare a uleiului scurs accidental/alte fluide;

– spaţiile pentru depozitare sunt amenajate cu pardoseli betonate

– ambalaj etanş (butoaie de tablă) pentru materiile prime periculoase; depozitare pe tavă de retenţie, în spaţiu inchis, asigurat şi marcat;

– platformă perimetrală betonată prevăzută cu rigole pentru colectarea apelor pluviale.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

– deşeurile de tip menajer se colectează în containere închise şi se evacuează periodic de către firme de salubritate

– deşeurile tehnologice se colectează selectiv şi controlat, pe sorturi, în containere amplasate pe platformă betonată, în condiţii de siguranţă, iar cele reciclabile se valorifică periodic în procesul tehnologic sau prin unităţi specializate autorizate

– deşeurile periculoase (bidoanele metalice şi de plastic de la preparatele periculoase utilizate) se colectează pe paleţi, în depozitul special amenajat, pe platformă betonată; sunt transportate în vederea eliminării, de către firme specializate autorizate, cu mijloace auto autorizate ADR

– spaţii închise izolate fonic, platformă betonată de acces

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

emisiile de la focare alimentate cu combustibil gazos, putere termică < 100 MV/t: conf. Ord. nr. 462/1993 şi Legii nr. 104/2011: pulberi max. 5 mg/mcN, monoxid de carbon (CO) max. 100 mg/mcN, oxizi de azot exprimaţi în NO2 max. 350 mg/mcN, oxizi de sulf exprimaţi în SO2 max. 35 mg/mcN (valorile de referinţă se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%); calitatea aerului înconjurător: activitatea desfăşurată pe amplasament va respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru indicatorii de calitate ai aerului specifici activităţii;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

pentru apele uzate tehnologice, menajere şi pluviale: conform Normativului NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |

Valori admise pentru sol

conf. Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,

abrogat parţial prin Ordinul 592/2002, modificat prin Legea 104/2011

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |

zgomot: conform Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; emisiile de zgomot provenite din activitate nu trebuie să genereze niciun element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nicio locaţie sensibilă, cu modificările şi completările ulterioare; conform  SR 10009/2017;

# III. Monitorizarea mediului

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

# IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

## Deșeuri produse

## deşeuri ambalaje de lemn – aprox. 10 kg/ an (cod  15 01 03);

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice | Bavuri şi rebuturi din procesul tehnologic | 1,00 | Tonă/an | Valorificare | R 3 |  |
| 13 01 10* | deşeuri de uleiuri hidraulice |  | 1200,00 | Litri/10 ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie si carton | deseuri de la dezambalarea materiilor prime | 3,00 | Kilograme/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | deseuri de folie şi saci de la dezambalarea materiilor prime | 6,00 | Kilograme/lună | Valorificare | R3 |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | deseuri de la dezambalarea materiilor prime | 6,00 | Kilograme/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | ambalaje metalice de la preparatele periculoase (uleiuri) | 60,00 | Bucăţi/15 ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 01 | deşeuri componente metalice neferoase | Piese uzate | 0,20 | Tone/10 ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 17 04 05 | deşeuri componente metalice feroase | Piese uzate | 0,20 | Tone/10 ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | de la personalul societatii | 0,50 | Metri cubi/lună | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul – Nu colectează deşeuri.

Deşeuri comercializate

Nu este cazul – nu comercializează deşeuri.

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate

Nu este cazul – nu colectează DEEE.

Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate

Nu este cazul – nu colectează deşeuri de baterii şi acumulatori.

## 3. Deșeuri stocate temporar

Deşeurile generate sunt colectate şi stocate selectiv, temporar, în condiţii de siguranţă, până la predarea lor în vederea valorificării/eliminării prin operatori autorizaţi.

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

deşeurile de materiale plastice (bavuri, rebuturi) sunt valorificate prin introducere /reintroducere în fluxul tehnologic, după măcinare

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate

Nu este cazul – nu tratează DEEE.

Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate

Nu este cazul - nu tratează deşeuri de baterii şi acumulatori.

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deşeurile menajere – sunt preluate de firmă de salubritate, cu maşinile speciale din dotare;    - deşeurile reciclabile vor fi transportate în vederea valorificării lor de firme specializate, autorizate;

- transportul deşeurilor periculoase în vederea eliminării se realizează de către operatori autorizaţi, pe bază de contract, cu mijloace de transport echipate special pentru acest tip de transporturi;

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi specializate a celor reciclabile) conf. legislaţiei în vigoare;

## 7. Ambalaje folosite

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte plastice | saci folie PE recuperaţi | 0,00 | Kilograme/lună | ambalare produse |
| Alte plastice | folie PE | ,00 | Kilograme/lună | ambalare produse |

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, completată şi modificată prin OUG nr. 38/2016, prin Legea nr. 87/2018 şi prin OUG nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 143/2018;

# V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri | Altele – uleiuri hidraulice | 30,00 | Litri/an |  |  |

## 2. Modul de gospodărire

se gestionează (depozitare, utilizare) în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 12.03.2014

  - ambalare: în ambalaje originale (butoaie metalice) etanşe, etichetate corespunzător, marcate cu semne caracteristice care avertizează că preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive, periculoase; preparatele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să împiedice orice pierdere de conţinut prinmanipulare, transport şi

depozitare

  - transport: cu mijloace auto autorizate pentru transportul preparatelor chimice periculoase, cu respectarea prevedrilor fişelor tehnice de securitate

  - depozitare: în ambalajele originale, închise ermetic, în spaţiu bine ventilat, amenajat cu pardoseală betonată, separate de restul materialelor, departe de surse de căldură sau care produc scântei, departe de umezeală, lumină şi materiale incompatibile

  - folosire/comercializare: folosite pentru mentenanţa utilajelor

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele contaminate sau cu conţinut de substanţe/preparate periculoase se vor colecta separat; se respectă prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor; ambalajele goale se returnează furnizorilor sau se elimină prin incinerare/coincinerare de către firme autorizate; nu se elimină împreună cu deşeurile menajere

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Manipularea preparatelor conform fişelor de securitate, astfel încât să nu polueze ecosistemul terestru şi mediul acvatic; în cazul unor scurgeri accidentale se izolează zona afectată, apoi se absoarbe produsul într-un material inert (nisip uscat, pământ) şi se depozitează în containere închise etanş, etichetate corespunzător, intervenindu – se conform fişei tehnice de securitate

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Instalații de stocare a substanțelor periculoase - Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente  - Nu este cazul.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ţine o evidenţă strictă (cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- datele solicitate de reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj;

- poluări accidentale şi elemente care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă – imediat la dispeceratul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, program permanent, tel: 0766.86.85.94

- raportare anuală la APM Cluj a evidenței gestiunii deșeurilor conform art. 48 (1) din OUG nr.  92/2021 privind regimul deşeurilor, până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, pe suport de hârtie  şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM;

- raportarea anuală la APM Cluj a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform art. 44 şi Anexei nr. 8, din OUG nr.  92/2021 privind regimul deşeurilor, până la data de  31 mai anul următor raportării.

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

Prezenta autorizație de mediu conține 18 (optsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV

Adina SOCACIU

ȘEF SERVICIU AAA,                                                                      ŞEF SERVICIU CFM

Ing. Anca CÎMPEAN                                                                 Dr. biolog Paul BELDEAN

Întocmit,

Cons. ing. chim. Ioana POP                                                    Cons.

17.06.2022;