OBIECTIV DE INVESTITIE: „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU”

Faza : STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

| Beneficiar : | COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU |
| --- | --- |
| Proiectant General : | S.C. MID INSTALL 2003 S.R.L. |  |
| Proiect nr. MID-INFR 112 / 2018 |

- parti scrise

I.	parti scrise	2

II.	parti desenate	4

1.	denumirea proiectului	5

2.	titularul	5

3.	descrierea CARACTERISITCILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECTULUI	5

3.1	rezumatul proiectului	5

3.1.1	Amplasamentul	5

3.1.2	Descrierea situatiei actuale	5

3.1.3	Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat	6

3.1.4	Situatia ocuparilor temporare si definitive de teren	6

3.1.5	Situatia proiectata	6

3.2	JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI	16

3.3	VALOAREA INVESTITIEI	16

3.4	PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA	16

3.5	PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI	16

3.6	FORME FIZICE ALE PROIECTULUI	16

3.7	PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE	17

3.8	DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	17

3.9	DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI, PRODUSE SI SUBPRODUSE OBTINUTE, MARIMEA, CAPACITATEA	18

3.10	MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA	18

3.11	RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE IN ZONA	18

3.12	DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI	18

3.13	CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE	18

3.14	CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE	18

3.15	METODE FOLOSITE DE CONSTRUCTIE	18

3.16	PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE, PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATAREA, REFACERE SI FOLOSIRE ULTERIOARA	19

3.17	RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE	19

3.18	DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE	19

3.19	ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI	20

3.20	ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT	20

4.	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	20

5.	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	20

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:	20

6.1	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	20

6.1.1	Protectia calitatii apelor	20

6.1.2	Protectia aerului	21

6.1.3	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	21

6.1.4	Protectia impotriva radiatiilor	22

6.1.5	Protectia solului si subsolului	22

6.1.6	Protectia ecosistemelor tereste si acvatice	23

6.1.7	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	24

6.1.8	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament	24

6.1.9	Gospodarirea deseurilor periculoase	25

6.2	UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII	25

7.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	25

7.1	IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII AERULUI, CLIMEI (DE EXEMPLU, NATURA SI AMPLOAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA), ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE; NATURA IMPACTULUI (ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV)	25

7.2	EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL POPULATIEI/ HABITATELOR/ SPECIILOR AFECTATE)	26

7.3	MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI	26

7.4	PROBABILITATEA IMPACTULUI	26

7.5	DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI	26

7.6	MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMIFICATIV ASUPRA MEDIULUI	26

7.7	NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI	27

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	27

9.	LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUENTE DE PLANIFICARE	27

9.1	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IED, SEVESO, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR)	27

9.2	PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT	27

10.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	28

10.1	DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	28

10.2	AMPLASAREA ORGANIZARII DE SANTIER	29

10.3	DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER	29

10.4	SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	29

10.5	DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU	29

11.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE	29

11.1	LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	29

11.2	ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE	29

11.3	ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTARE/DEMOLAREA INSTALATIEI	30

11.4	MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI	30

12.	ANEXE – PIESE DESENATE	31

13.	PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN  O.U.G. NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE	31

14.	PROIECTE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE	31

14.1	LOCALIZAREA PROIECTULUI	31

14.2	INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA DE SUPRAFATA/STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA SUBTERANA	32

14.3	INDICAREA OBIECTIVULUI/OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPTIILOR APLCATE SI A TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ.	32

15.	CRITERIILE PREVAZUTE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.	32

- parti desenate

| PARTI DESENATE |
| --- |
| Nr.crt. | Denumire plan | Cod/ Nr.plan | Scara |
| PLANURI GENERALE |
| 1 | Plan de incadrare in zona comuna Varasti | AA-P.I.Z.- 01 | 1:25000 |
| 2 | Plan general cu amplasarea in localitate a sistemului de alimentare cu apa | AA-PG-01 | 1:5000 |

# denumirea proiectului

„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI” jud. Giurgiu

# titularul

COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primaria Comunei Varasti, cu sediul in satul Varasti, avand ca reprezentant legal pe domnul Primar Adrian Radu Mahalean.

Primarie Comuna Varasti, strada Principala, nr. 75, judetul Giurgiu, telefon: 0246-237121

# descrierea CARACTERISITCILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECTULUI

## rezumatul proiectului

### Amplasamentul

Teritoriul comunei Varasti se situeaza in sudul Romaniei, in partea de est a judetului Giurgiu, la granita cu judetul Calarasi, la aproximativ 30 km de Bucuresti si 80 km de Giurgiu, orasul resedinta al judetului Giurgiu.

Teritoriul comunei este situat in culoarul Vaii Sabarului, in Campia Romana.

Comuna Varasti, are in componenta doua sate:

Varasti – resedinta comunei;

Dobreni.

Comuna Varasti are ca vecini:

Nord-est – comuna Frumusani – judetul Calarasi;

Sud-est – comuna Valea Dragului;

Sud – comuna Colibasi;

Sud-vest – comuna Vidra – judetul Ilfov;

Principalele cai de acces in comuna:

- DJ 401;

- DJ 412;

Suprafata teritorial administrativa a comunei Varasti, este de 4787 ha.

### Descrierea situatiei actuale

Alimentarea  cu  apa

Pentru zona satului Dobreni lucrarile de montare a retelei de apa nu sunt executate.

Canalizare menajera

In comuna Varasti nu exista un sistem centralizat de canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrica

In prezent locuitorii comunei Varasti sunt alimentati din sistemul energetic national.

Posturile de transformare aeriene sunt alimentate in sistem buclat si radial  acoperind cu capacitate intreaga comuna. Din posturile de transformare consumatorii sunt alimentati cu energie electrica prin intermediul firidelor de bransament.

Canalizare pluviala

In comuna Varasti nu exista retea de canalizare pluviala , apele meteorice fiind preluate de santuri si rigole stradale.

Alimentarea cu gaze naturale

In localitate nu exista retea de gaz metan.

Cai de acces

Principalele cai de acces in comuna:

- DJ 401;

- DJ 412;

### Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Investitia are urmeaza a fi realizata va fi amplasata pe domeniul public al comunei Varasti, judetul Giurgiu.

### Situatia ocuparilor temporare si definitive de teren

| Denumire amplasament | Suprafata ocupata temporar (mp) | Suprafata ocupata definitiv (mp) |
| --- | --- | --- |
| Put forat | - | 800 |
| Conducta de aductiune | 450 | - |
| Gospodarie de apa | - | 1200 |
| Retea distributie apa | 22.500 | - |
| Total suprafete (mp) | 22.950 mp | 2.000 mp |

### Situatia proiectata

In cadrul acestei documentatii sunt descrise lucrarile privind partea de tehnologie pentru obiectele sistemului de alimentare cu apa prin pompare si anume :

- Sursa de apa (captarea)

- Aductiunea

- Godpodaria de apa

- Statie de pompare

- Reteaua de distributie a apei potabile

#### captare (sursa de apa)

Proiectarea captarii pentru locuitorii comunei Varasti, este facuta in baza studiului hidrogeologic preliminar.

Cerinta de apa pentru locuitorii comunei care va fi satisfacuta de realizarea a 2 (doua) foraje, ce vor fi realizate in prima etapa si amplasate in localitatea Dobreni, in vecinatatea gospodariei de apa. Cele 2 foraje vor fi amplasate la o distanta de aproximativ 150 de m, unul fata de celalalalt.

Conform studiului hidrogeologic sursa recomandata in mod prioritar trebuie prelevata din stratul acvifer de mare adancime.

Conform studiului hidrogeologic forajul va avea urmatoarele caracteristici:

- Adancimea forajului H=100 m

- Echiparea forajului cu coloana plina si filtranta D≥200mm

- Nivel hidrostatic al apei in foraj NHs~30m

- Nivel hidrodinamic in foraj NHd~27m

- Denivelarea s~3m

- Debitul de apa obtinut din foraj Q~3 - 4 l/s

Caracteristici pompe foraje

Fiecare foraj va fi echipat cu cate o electropompa submersibila cu debitul Q = 3.3 l/s, inaltimea de pompare H = 27,0 m, P = 1.5 kW, manometru si robinete (de trecere si de retinere).

Concluzii conform studiului hidrogeologic

Avand in vedere adancimea mare a viitorului foraj, recomandam ca acesta sa se execute in sistem hidraulic cu noroi de foraj cu circulatie inversa dupa cum urmeaza:

- Pana la adancimea de 60m cu sapa Ø=1051mm

- Introducerea de coloana de ghidaj Ø=720mm, care se va cimenta;

- Continuarea forajului pana la adancimea de 100 m cu sapa Ø=609mm

- Dupa terminarea executiei saparii forajului- carotajul electric

- Pe baza carotajului electric si a probelor la sita se va definitiva schema de echipare a forajului

- Introducerea coloanei definitive pline si filtrante pe toata lungimea forajului

- Realizarea filtrului invers prin introducerea in foraj de pietris margaritar, sorturi alese in functie de granulozitatea stratului acvifer captat. Deoarece stratul acvifer are o granulatie fina se recomanda folosirea filtrelor Johnson.

- Cimentarea coloanei pline definitive a forajului pe intervalul 0.00-30.00m

- Forajul astfel echipat va fi pompat pentru spalarea noroiului, curatire si deznisipare cca. 30 ore, dupa care timp de 170 ore se va pompa in regim stabilizat, cu debit mai mare decat debitul de exploatare.

- Inainte de indeplinire formelor de receptie a acestuia, din foraj se vor preleva probe de apa pentru analiza chimica si bacteriologica, respectandu-se cu strictete normele de prelevare a acestora

Fiecare put forat va beneficia de zona de protectie sanitara in regim sever cu o raza de 10 ml si cu centrul pe pozitia forajului conform H.G. nr. 930 din 11 august 2005. Limitele zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu mentiunea: zona de protectie sanitara.

Achizitionarea electropompelor submersibile, se va face dupa aflarea debitului optim de exploatare si a inaltimii de pompare.

Pompa submersibila se va amplasa la 5m sub nivelul hidrodinamic (NHd).

Conform studiului hidro-geologic, apa subterana furnizata de sursa recomandata necesita tratare chimica cu clor in vederea dezinfectarii, tratare ce se va realiza prin intermediul statiei de tratare aflata in incinta gospodariei de apa propuse.

In etapa a II-a, se vor realiza inca patru puturi forate de tipul celor mai sus descrise. Tot atunci se vor realiza si aductiunile acestor puturi.

Zona de protectie sanitara – Forajelor aflate in afara gospodariei de apa li se va asigura o zona de protectie sanitara cu raza de minim 10 ml din centrul forajului conform H.G. nr. 930 din 11 august 2005, prin ingradirea amplasamentului. Limitele zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu mentiunea: zona de protectie sanitara. Imprejmuirea forajului se va realiza cu plase de sarma fixate pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund. Inaltimea imprejmuirii va fi de H=2.05 , la coama. Imprejmuirea amplasamentelor forajelor din afara gospodariei va masura L=80 ml, fiecare.

Amplasamentul va beneficia de doua porti de acces, una pentru autovehicule si una pietonala. Poarta mare va avea deschiderea l= 4 m, iar cea mica l=0.9 m. Portile vor fi metalice si vor fi executate din impletitura de sarma zincata montate pe rame de otel profilat .

Cabina put forat:

Dupa terminarea executiei forajului se va realiza cabina forajului, din beton armat, care va avea dimensiunile interioare L x l x H=2.0 x 2.0 x 2.25 m. Cabinele puturilor forate vor adaposti, pe langa instalatiile sanitare, si un tablou de forta si automatizare pentru pompa submersibila care va avea urmatoarele functii: protectie la lipsa apa, suprasarcina, supracurent , inclusiv 2 prize  etanse cu contact de protectie, 230V, 16A , montate in interiorul tabloului.

Apa subterana captata necesita dezinfectie, care se va realiza in incinta gospodariei, in statia de clorinare proiectata.

#### aductiune

De la forajele F1 si F2 apa va fi tranzitata catre gospodaria de apa , prin intermediul unor conducte de polietilena de inalta densitate PEID,SDR 17, De 90 mm, L=100 m si De 90 mm, L=80 m.

| Retea | Material conducta | Diametru (mm) | Lungime (m) | camine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aductiune | PEID, PE 100, SDR 17, PN10 | 90 | 100 | - |
|  |  | 90 | 80 | CSG10 |

Pe traseul retelei de aductiune va fi amplasat un camin de sectorizare si golire  (CSG10), necesar in cazul unei situatii de avarie. Caminul CSG10 va fi amplasat pe traseul conductei de aductiune de la forajul  F2, De90mm, in dreptul subtraversarii pe Str. Castelului, denumita pe planul de situatie – Sb.D.25(s.d.). Va fi realizat din beton armat si va fi prevazut cu capac necarosabil.

| Camine beton |
| --- |
| Nr. Crt. | Dimensiuni (L x l x h) (m) | Tip camin | Nr. bucati |
| 1 | 1.5 x 1.2 x 1.5 | CSG10 | 1 |
| total | 1 |

Reteaua de aductiune proiectata va subtraversa o data Str. Castelului, pe lungimea L=8 m. Pe toata lungimea subtraversarii conducta de polietilena va fi protejata in tub metalic. Pe partea subtraversarii, de unde se realizeaza presiunea, se va executa un camin cu rol de colectare/observatie, realizat din beton.

#### gospodarie de apa

Gospodaria de apa pentru alimentarea locuitorilor satelor din comuna Varasti este amplasata in satul Dobreni in apropierea drumului judetean DJ 401, pe str. Castelului.

Gospodaria este compusa din:

- Rezervor de inmagazinare – 1 x Vu=338.5 mc;

- Statie de pompare;

- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu;

- Container administrativ si laborator;

- Bazin vidanjabil pentru acumularea apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar.

Rezervor de inmagazinare 1 x Vu=338.5 mc

In conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1:2006, pct. 7.4 rezervoarele de inmagazinare vor trebui sa asigure :

- rezerva protejata - volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI)

- volumul de compensare orara a consumului (Vcomp)

- rezerva protejata- volum de avarii pentru situatiile de intrerupere a alimentarii rezervoarelor

In urma intocmirii breviarului de calcul pentru asigurarea debitelor de calcul si verificare pentru reteaua de distributie  a rezultat   o capacitate totala necesara de inmagazinare de cca 819 mc, care va fi impartita in doua rezervoare, cu capacitatea de 338.5 mc unul si 487.4 mc pentru rezervorul doi, ce se va realiza in etapa a II-a. Primul rezervor, cu capacitate de 338.5 mc are urmatoarele valori pentru cele 3 rezerve specificate mai sus :

- VRI = 140 mc

- Vcomp = 94 mc

- Vav = 83 mc

Dupa executarea sistemului de alimentare cu apa, Autoritatea Constractanta urmeaza sa-si asume responsabilitatea, prin imputerniciti speciali, pentru mentinerea rezervei intangibile de incendiu in rezervor, cat si pentru manevrarea vanei care face posibila utilizarea rezervei. De asemenea intra in sarcina Autoritatii Constractante sa se asigure combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de Comandamentul Pompierilor Militari.

Caracteristici constuctive ale rezervoarului de inmagazinare nr.1:

Rezervorulele  modulare cu volumul V = 338.5 mc vor avea urmatoarele caracteristici :

- Diametru:   11,459 m

- Inaltime:  3.282 m

Rezervorul metalic modular propus va fi realizat sub forma unui cilindru executat din tole de otel galvanizat de 2,50 m lungime si 1,25 m inaltime, cu grosimi intre 2,5 si 5,0 mm. Cilindrul este prevazut cu o gura de vizitare laterala cu Ø 600 mm pozitionata la circa 64 cm de baza, inchisa cu un capac etans ce permite accesul in interior pe parcursul montajului sau a operatiilor de intretinere. Fiind in contact direct cu apa, capacul va fi realizat din otel inoxidabil si otel galvanizat acoperit cu vopsea de protectie epoxidica. In interiorul cilindrului si pe radier este prevazuta o izolatie termica realizata dintr-un strat de 50 mm de polistiren protejata la interior cu o folie de cauciuc butilic de 1,5 mm grosime.

Membrana din PVC din interiorul rezervorului este de doua calitati (pentru apa potabila sau pentru stingerea incendiilor) va avea Avizele Sanitare pentru aceste utilizari. In cazul nostru avand in vedere faptul ca rezervorul va adaposti atat rezerva pentru combaterea eventualelor incendii cat si rezerva pentru asigurarea consumului de apa potabila la utilizatori membrana din PVC va fi de calitatea corespunzatoare inamgazinarii apei potabile.

Extremitatile cilindrului sunt ramforsate cu cate un profil metalic tip cornier de aluminiu pe toata circumferinta.Cornierul de la partea inferioara are si rolul de a asigura prinderea rezervorului de fundatia din beton, cu bolturi echidistante distribuite perimetral cilindrului. Cornierul de la partea superioara asigura prinderea cupolei de partea cilindrica. Acoperirea este realizata cu o cupola alcatuita din elemente de aluminiu.In cupola este prevazut un capac de acces in interior la care se poate ajunge pe o scara verticala din aluminiu, montata pe exteriorul cilindrului. In interiorul rezervorului se afla o alta scara de acces din otel inox.Pentru evitarea fenomenului de inghet in perioadele friguroase rezervorul este prevazut cu izolatie termica la interior, asa cum s-a specificat anterior, asigurand peretilor o rezistenta termica de 1 m2K/W, iar cupolei o rezistenta termica de 1,4 m2K/W.

Racordurile sunt realizate din otel inoxidabil si prevazute cu un sistem etans de trecere prin peretii rezervorului.

Admisia in rezervor se va face prin partea inferioara si va avea diametrul nominal Dn 150 mm . Pe aceasta conducta va fi montat un distribuitor (teu) cu 2 robineti cu plutitor cu Dn 80 mm.

Conducta de plecare a apei pe distributie strabate peretele rezervorului la circa 420 mm de radier avand in interiorul rezervorului un cot la 900 in jos pana la 150 mm de fund. Pe capatul cotului este montat un dispozitiv antivortex. Diametrul conductei de plecare(distributie) este Dn 150 mm. Pentru pastrarea rezervei intangibile pentru combaterea incendiului conducta de distributie are in interior o lira prevazuta cu un ventil pentru dezamorsare.

Pentru situatiile de incendiu rezervoarele sunt prevazute cu cate o conducta cu diametrul Dn 100 mm cu o vana montata la partea inferioara a acestora . Vanele se vor deschide numai in situatiile de urgenta (incendiu) .

Preaplinul prezinta, la nivelul maxim al apei in rezervor, o reductie Dn 200/125 mm continuata cu un cot la 900 Dn 125 mm care asigura trecerea prin peretele rezervorului a conductei, la circa 700 mm de partea superioara a cilindrului.

Golirea Dn 125 mm se monteaza la 200 mm de radier si este prevazuta cu o vana montata in exteriorul rezervorului.

Se precizeaza ca zonele supraterane ale conductelor de admisie si plecare a apei din rezervor vor fi prevazute cu izolatie termica, cu exceptia preaplinului.

Rezervorul va fi prevazut cu un racord tip A pentru alimentarea masinilor de pompieri direct din acesta .

Spre final se umple rezervorul pe o inaltime cuprinsa intre 50 de centimetri si un metru.

In etapa urmatoare se va costrui un rezevor cu capacitate de 487.4 mc. Impreuna cele doua rezervoare depasesc capacitate totala necesara de inmagazinare conform breviarului de calcul pentru com. Varasti.

Statia de pompare

Statia de pompare va fi amplasata intr-un container prefabricat amplasat pe o fundatie de beton, in apropierea rezervoarelor de inmagazinare, pe amplasamentul gospodariei de apa din satul Dobreni.

Containerul va avea dimensiunile L x l x H (6.06 x 4.86 x 2.59).

Grupul de pompare va avea in componenta 3 pompe: 2 pompe active si una de rezerva (2 A + 1R ) montate pe o placa de baza comuna cu urmatorii parametri tehnici si functionali :

- Debit total maxim	: 16.00 l/s

- Debit  pompa  consum (P1) : 13 l/s

- Inaltimea de pompare	: 35,00 m

- Putere nominala P2	: 3 x 5.5 kW

- Alimentarea	: 3~400V/50Hz

- Intensitate nominala	: 3 x 11.3 A

- Gradul de protectie al statiei 	:  IP 54

- Tubulatura : otel inox 1.4571

- Racord de aspiratie si refulare: DN 225, PN16 / DN225, PN16

Inaltimea de pompare a calculata prin insumarea diferentei de cota geodezica dintre nivelul aspiratiei si nivelul celei mai defavorizate case din sistemul de alimentare cu la care se adauga si pierderile de sarcina pe conducta de distributie .

Grupul de pompare se va procura cu un tablou automatizare si control cu urmatoarele functii si dotari :

- afisaj LCD si tastatura cu folie pentru parametrizare, indicarea starii si a presiunii efective;

- memorie pentru mesaje de functionare si avarie, ceas programator saptamanal;

- intrerupator principal, comutator manual-0-automat si comutator de revizie pentru fiecare pompa;

- lampi de semnalizare functionare /avarie;

- contacte fara potential pentru semnalizare colectiva de functionare si de avarie, precum si pentru pornirea/oprirea externa a grupului;

- relee de declansare pentru protectia motorului si pentru protectia la lipsa apei;

- alternarea automata a pompelor cu optimizarea timpului de functionare, comutarea pompelor in caz de avarie si functionare de proba programabila;

- deconectarea fara socuri de oprire a pompei de baza printr-un al doilea nivel de presiune reglabil, dupa temporizare reglabila (0-180 secunde).

Grupul de pompare a fost prevazut cu turatie variabila asigurata de convertizorul de frecventa (pentru a se putea asigura un consum cat mai eficient de energie electrica ) .

Instalatiile aferente camerei de pompare cuprind conducte, piese speciale, armaturi si instalatii electrice de forta si automatizare pentru asigurarea unei functionari corepunzatoare.

Statia de clorinare

Statia de clorinare va fi amplasata in acelasi container cu statia de pompare si va doza hipocloritul in functie de debitul apei de pe conducta de aductiune. Dozarea solutiei se realizeaza computerizat cu ajutorul unei pompe dozatoare si a doi senzori  (pentru masurarea in timp real a clorului rezidual) montati unul pe conducta de aductiune si celalalt pe conducta de distributie (plecare) a apei potabile.

Dezinfectia se realizeaza prin injectia de hipoclorit de sodiu care are in principal rolul de a asigura protectia antibacteriana de-a lungul retelei de conducte pana la punctul final de utilizare. Conform legii 458 privind calitatea apei potabile la intrare in retea, clorul rezidual liber trebuie sa fie maxim 0.5 mg/l, iar la capat de retea min. 0.1 mg/l.

Pentru contorizarea cantitatilor de apa furnizate populatiei si evaluarea eventualelor pierderi inainte de plecarea apei catre consumatori pe conducta de distributie s-a amplasat un apometru (contor clasa B, Qmax = 105 mc/h ) si un filtru „y” pentru protectia acestuia . Atat contorul cat si filtrul vor avea  Dn 80 mm.

Container administrativ

Acesta va fi amplasat pe o fundatie de beton in apropierea accesului in gospodaria de apa din satul Dobreni.

Containerul va avea dimensiunile L x l x H (6.06 x 2.44 x 2.59).

Containerul administrativ va cuprinde:

- Grup sanitar

- Vestiar

- Laborator analiza apa

Bazin vidanjabil etans

Bazinul vidanjabil este o constructie subterana etansa cu volumul util de 6 mc, amplasata in apropierea accesului in gospodaria de apa si are dimensiunile interioare L x l x H (2.00 x 2.00 x 2.92). rolul bazinului vidanjabil este de a colecta apele uzate menajere provenite de la grupul sanitar amplasat in containerul laborator.

#### retea de distributie

Dimensionarea hidraulica a retelei de distributie s-a realizat in sistem computerizat, cu ajutorul unui program de calcul specializat care da posibilitatea imbunatatirii pas cu pas a solutiei, prezentand rezultate grafic si numeric ce cuprind configuratia retelei in plan si pe verticala, diametrele rezultate, repartitia debitelor pe bare si pantele hidraulice aferente diametrelor alese, cota piezometrica obtinuta in fiecare nod, precum si presiunea disponibila in fiecare nod al retelei .

Reteaua a fost dimensionata pentru debitul de calcul conform breviarului atasat pentru debitul QIIC = 110 mc/h iar verificarea parametrilor functionali (presiune pe perioada incendiului min. 7mCA) pentru debitul        QIIV  = 116 mc/h.

Implementarea retelei  de distributie in satul Dobreni,se va face pe drumurile judetene, comunale si satesti, pe o singura parte sau ambele parti, in acostamentul drumului.

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Reteaua de distributie apa potabila si extinderea a fost prevazut a se realiza din conducte din PEID, PE 80, SDR 17.6, PN 6, De 63,75,90,110,140,200,225 mm si va avea lungimea totala L = 14991ml.

Reteaua va fi impartita in functie de diametre si lungimi dupa cum urmeaza:

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   63 mm =  6091 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   75 mm = 2014 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   90 mm = 902 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   110 mm = 5261 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   140 mm =329 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   200 mm = 15 ml

- Teava PEID, SDR 17.6, PN 6 De   225 mm = 379 ml

Total retea extindere distributie =14991 ml

Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia camine de sectorizare si golire, camine de sectorizare, camine de aerisire/dezaerisire, camine de sectorizare si  aerisire/dezaerisire si  camine de golire  dupa cum urmeaza:

- camin de  sectorizare si golire – 10 buc;

- camine de sectorizare – 26 buc;

- camine de golire – 6 buc

- camine de aerisire/dezaerisire – 4 buc

- caminede sectorizare si  aerisire/dezaerisire – 7 buc

Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, a fost propus a se realiza pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace necarosabile conform STAS 2308/80 tip IIB.

Prin prezentul proiect se propune si realizarea bransamentelor pentru consumatori. Bransarea in conducta de alimentare cu apa din PEID se va realiza prin intermediul unui colier de bransament si a mufelor reduse. Inainte de limita de proprietate, in domeniul public, se va monta un robinet de sectorizare DN20. Robinetul va fi montat ingropat si va fi actionat cu ajutorul unei tije de manevra protejata intr-o cutie metalica, carosabila. Vor fi bransate, in aceasta etapa 468 de locuinte individuale. Conducta folosita pentru bransamente va fi montata sub adancimea de inghet si va avea urmatoarele caracteristici: PEID, PN10, De 25 mm. Lungimea totala a conductei va fi  L = 2400 ml.

Pentru asigurarea posibilitatii de interventie in caz de incendiu au fost prevazut un numar de 26 de hidranti supraterani cu Dn 80 mm si racorduri tip B, impartiti in functie de diametrul conductelor pe care vor fi montati.

Hidrantii supraterani vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei teu redus si  a unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet. Dupa teu se va amplasa o vana montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectie. Dupa vana se monteaza, o dala de beton simpu, in care se amplaseaza cotul cu picior al hidrantului.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:

- evitarea introducerii de pamant sau pietre;

- asezarea talpii cotului pe un radier de beton;

- constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de golire.

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu  grosimea intre 15-30 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu  straturi de max.15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.0 – 1.5 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol desemnalizare avertizare din polietilena de culoarea albastra.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare si  Caietelor de Sarcini  .

Dupa executarea pozarii conductelor se vor realiza probele de presiune conform Caietelor de  Sarcini. Proba de presiune se va realiza, pe cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta supusa probei si, in special, toate imbinarile care vor trebui sa ramana descoperite. Proba hidraulica de presiune a unei retele constituie examenul final: ea permite, in special, sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost bine facut si in mod corect. Ea este realizata de antreprenor pe masura avansarii lucrarilor. Lungimea tronsoanelor supuse probei depinde de configuratia santierului (traseu, profil al tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m; cu cat tronsonul supus probei este mai mare, ca atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de apa.

Inainte de punerea definitiva in functiune a retelei de apa potabila, ca si dupa orice reparatie efectuata pe o conducta de apa, se va dezinfecta reteaua inainte de distribuirea apei la consumatori. Dezinfectarea se poate efectua fie cu clor, fie cu permanganat de potasiu. Ea se face imediat dupa spalare, pe tronsoane separate de restul retelei.

Este absolut necesar sa se respecte un timp de contact minim pentru operatia de dezinfectie; acest timp de contact depinde de produsul utilizat si de doza introdusa.

Solutia se mentine in retea 24 h dupa care se evacueaza prin robinetele de golire si se procedeaza la o noua spalare cu apa.

Spalarea se considera terminata in momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se incadreaza in limitele admise.

Dupa terminarea spalarii este obligatoriu efectuarea analizalor fizico-chimice si bacteriologice.

Se recomanda ca evacuarea apei provenite de la dezinfectarea retelei in reteaua de canalizare sa se faca cu luarea de masurilor necesare de neutralizarea clorului.

In cazul in care dezinfectia si darea in exploatare a retelei trece o perioada de timp mai mare de 3 zile sau in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul respectiv nu indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectia se repeta.

Daca s-au respectat toate conditiile de pozare, conductele vor fi un excelent mijloc de transport, sigur, economic si durabil.

#### lucrari speciale pe traseul conductei de distributie

SUBTRAVERSARI

Pe traseul retelei de distributie apa potabila au fost necesare prevederea unui numar de 19 subtraversari de drum cu foraj orizontal:

| SUBTRAVERSARI CU FORAJ ORIZONTAL |
| --- |
| Denumire | Intre nodurile | Lungime [ml] | Subtraverseaza | Material conducta | Tub protectie |
| Sb.D.J. 01 (f.o.) | CS07-CS10 | 12 | DJ 401 | PEID,SDR17.6,PN6,De225 | OL Dn 273x8 mm |
| Sb.D. 02 (f.o.) | Cs07-Rd39 | 10 | Str. Castelului | PEID,SDR17.6,PN6,De75 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D. 04 (f.o.) | Rd156-Rd159 | 12 | Str. Cociocului | PEID,SDR17.6,PN6,De140 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D.J. 02 (f.o.) | CSG03-CSG05 | 17 | DJ 401 | PEID,SDR17.6,PN6,De140 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 05 (f.o.) | CS11-CS12 | 16 | Str. Constantin Serban Carnu | PEID,SDR17.6,PN6,De140 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 06 (f.o.) | CS16-CS17 | 7 | Str. Invatator Iancu Popescu | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 08 (f.o.) | Rd395-Rd164 | 12 | Str. Plugarilor | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 09 (f.o.) | Rd166-CS18 | 7 | Str. Serelor | PEID,SDR17.6,PN6, De225 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 10 (f.o.) | Rd50-Rd173 | 14 | Str. Crinului | PEID,SDR17.6,PN6, De225 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 15 (f.o.) | CS04-CS03 | 11 | Str. Constantin Serban Carnu | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 14 (f.o.) | CSG04-CS09 | 13 | Str. Mihail Calinderu(DJ412) | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 13 (f.o.) | CS02-CSG08 | 7 | Str. Tarinei | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 16 (f.o.) | CS08-Rd147 | 8 | Str. Doamna Balasa | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 17 (f.o.) | CS14-CS15 | 11 | Str. Invatator Manea Manolescu | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 18 (f.o.) | CS13-Rd182 | 9 | Str.Preot Vasile Paduroiu | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 19 (f.o.) | CS23-Rd217 | 11 | Str. Doamna Balasa | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 20 (f.o.) | CS25-CS26 | 9 | Str. Invatator Manea Manolescu | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 01 (f.o.) | Rd90-Rd148 | 12 | Str. Calarasilor | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb. D. 23 (f.o.) | CSA08-Rd292 | 6 | Str. Prof. Tuseteanu Gheorghe | PEID,SDR17.6,PN6, De90 | OL Dn 168x5 mm |

In cazul subtraversarilor cu foraj, conductele de distributie vor fi pozate la adancimea de peste 1.5 m sub axul drumului si vor fi protejate in tub metalic cu diametrul Dn conducta+100 mm, conform STAS 9312-87. Subtraversarile vor fi realizate cu foraj orizontal. Lungimea totala a subtraversarilor cu foraj orizontal are valoarea L=204 ml. Pentru fiecare subtraversare,pe partea de unde se realizeaza presiunea, se va executa un camin cu rol de colectare/observatie, realizat din beton

Pe traseul retelei de distributie apa potabila au fost necesare prevederea unui numar de 10 subtraversari de drum cu sapatura deschisa in tub de protectie din otel:

| SUBTRAVERSARI CU SAPATURA DESCHISA |
| --- |
| Denumire | Intre nodurile | Lungime [ml] | Subtraverseaza | Conducta | Tub protectie |
| Sb.D.03 (s.d.) | Rd39-Rd163 | 12 | Str. Cociocului | PEID,SDR17.6,PN6, De75 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.07 (s.d.) | Rd187-CS19 | 9 | Str. Jarzi | PEID,SDR17.6,PN6,De75 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.11 (s.d.) | Rd172-Rd216 | 8 | fara nume | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.12 (s.d.) | Rd209-Rd391 | 8 | Str. Serelor | PEID,SDR17.6,PN6, De110 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.24 (s.d.) | Rd305-Rd304 | 10 | Str. Plugarilor | PEID,SDR17.6,PN6, De63 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.29 (s.d.) | Rd415-Rd170 | 12 | Str. Cocolos | PEID,SDR17.6,PN6,De75 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.25 (s.d.) | Subtraversare aductiune put forat 2 | 8 | Str. Castelului | PEID,SDR17.6,PN6, De90 | OL Dn 168x5 mm |
| Sb.D.26 (s.d.) | CSG09- Rd180 | 8 | Str. Castelului | PEID,SDR17.6,PN6, De225 | OL Dn 356x8 mm |

In cazul subtraversarilor cu sapatura deschisa, conductele de distributie vor fi pozate la adancimea de peste 1.5 m sub axul drumului si vor fi protejate in tub metalic cu diametrul Dn conducta+100 mm, conform STAS 9312-87. Lungimea totala a subtraversarilor are valoarea L=47 ml. Pentru fiecare subtraversare,pe partea de unde se realizeaza presiunea, se va executa un camin cu rol de colectare/observatie, realizat din beton.

Supratraversari

Pe traseul retelei de distributie apa potabila au fost necesare prevederea unui numar de 2 supratraversari de pod.  cu protectie din otel, izolate termic, cu piloni, cabluri si masive de ancorare, neafectand structura podului existent:

| Supratraversare |
| --- |
| Denumire | Intre nodurile | Lungime [ml] | Supra traverseaza | material conducta | Protectie termica |
| Sp.D.J 01 | Rd163-Rd463 | 27 | Balta Dobreni | PEID,SDR17.6, PN6, De75 | tub OL 168x 8 mm si manta Dext 250 mm |
| Sp.D.J. 02 | Rd159-Rd106 | 27 | Balta Dobreni | PEID,SDR17.6, PN6, De140 | tub OL 168x 8 mm si manta Dext 250 mm |

Desfacere – refacere podete si platforme betonate

Pentru pozarea conductelor de distributie si a conductelor de bransament este necesara efectuarea unor lucrari de desfacere si refacere a podetelor de acces in gospodarii si a unor platforme betonate. Vor fi afectate un numar de 375 de podete si aproximativ 1125 ml de platforme betonate.

Desfacere – refacere podete si platforme betonate

Pentru pozarea conductelor de distributie este necesara efectuarea unor lucrari de desfacere si refacere a rigolelor betonate. Lucrarile se vor desfasura pe o lungime de aproximativ 100 ml.

#### imprejmuire pentru instituirea zonelor de protectie sanitara

Imprejmuirea puturilor forate si a gospodariei de apa, pentru asigurarea protectiei sanitare cu regim sever cf. HG 930/2005 , este prevazut a se realiza cu panouri de plasa de sarma cu inaltimea de 2 m, montate pe stilpi metalici fixati in fundatii din beton si porti de acces pietonal securizat.

## JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Prin realizarea noului sistem de alimentare cu apa se va crea oportunitatea dezvoltarii economice a localitatii, prin noi investitii private sau publice.

In urma implementarii proiectului se vor genera beneficii directe pentru locuitorii si operatorii economici de pe raza comunei Varasti din care amintim:

- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din zona de deservire prin asigurarea accesului la servicii de apa potabila ;

- Asigurarea furnizarii de apa potabila, corespunzatoare din punct de vedere calitativ si  cantitativ standardelor Uniunii Europene;

- Imbunatatirea conditiilor igienice si a starii de sanatate a populatiei, prin furnizarea unei ape potabile de calitate europeana, contribuind direct la reducerea riscului de boli, in special la copii ;

- Stimularea cresterii economice prin imbunatatirea generala a infrastructurii in regiune.

- Crearea directa de noi locuri de munca in timpul fazei de constructie si ulterior prin atragerea de noi investitori.

## VALOAREA INVESTITIEI

Conform devizului general valoarea investitiei : „ EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU ” este de 7.926.930 RON fara TVA.

## PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Durata estimata a executarii lucrarilor este de 36 luni conform graficului de realizare a lucrarilor.

## PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI

Investitia care urmeaza a fi realizata va fi amplasata in totalitate pe domeniul public al comunei Varasti, judetul Giurgiu.

Toate componente sistemul de alimentare cu apa proiectat vor fi amplasate pe terenuri aflate in domeniul public. Pozitia exacta a lucrarilor propuse se regaseste in planurile generale anexate prezentei documentatii.

## FORME FIZICE ALE PROIECTULUI

- Captare : Cerinta de apa pentru locuitorii comunei va fi satisfacuta de realizarea a 2 foraje. Fiecare foraj va fi echipat cu cate o electropompa submersibila cu debitul Q = 3.3 l/s, inaltimea de pompare H = 27,0 m, P = 1.5 kW, manometru si robinete (de trecere si de retinere).

- Conducta de aductiune de la cele 2 foraje este realizata din PEID, SDR17, De 90mm si va avea lungimea de L=100m si L=80m.

- Gospodaria de apa este compusa din:

- Rezervor de inmagazinare – 1 x Vu=338.5 mc;

- Statie de pompare-Q=16l/s, H=35Mca, P=3X5.5kW

- Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu – Qmax=105mc/h;

- Container administrativ si laborator(6x2.4x2.6m);

- Bazin vidanjabil pentru acumularea apelor uzate menajere provenite de la grupul sanitar(2x2x2.9m).

- Reteaua de distributie se va realiza din conducte din PEID, PN6, PE80, SDR 17.6 avand diametrele De 63, 75, 90, 110, 140, 200, 225mm cu o lungime totala de L=14991m montate ingropat pe un pat de pozare de nisip. Pe traseul retelei de distributie propusa s-au prevazut hidranti de incendiu si camine de vane.

- Bransamente individuale la reteaua de distributie: 468 buc.

## PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE

Activitatea principala va fi distributia apei potabile catre consumatori. Debitele de apa rezultate in urma elaborarii breviarului de calcul pentru comuna Varasti sunt :

- QIC =1537 mc/zi (cerinta de apa)

- QIIC =110 mc/h

- QIIV =116 mc/h

In care:

- QIC este debitul de dimensionare al captarii si conductelor de aductiune;

- QIIC este debitul de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu apa aval de rezervorul de inmagazinare;

- QIIV este debitul de verificare al conductelor retelei de distributie.

## DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Conform „Raportului de expertiza tehnica etapa 2018 – sat Dobreni realizat  pentru investitia „Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Varasti, judetul Giurgiu” au rezultat urmatoarele:

In anul 2009 s-a intocmit proiectul tehnic(nr. 355) cu titlul «  Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Varasti, judetul Giurgiu » care a fost executat partial. In prezent lucrarile de executie sunt sistate din diferite cauze. Proiectul prevedea o unitate de foraje pentru captarea apei, un rezervor de inmagazinare(300mc) si o statie de pompare si clorinare. Din cadrul gospodariei de apa a fost executat partial rezervorul de apa si imprejmuirile. Alimentarea cu apa a fost prevazuta pentru satul Varasti, iar pentru satul Dobreni proiectul prevedea alimentarea cu apa numai pe strazile principale. O parte din gospodaria de apa proiectata in anul 2009 a fost executata dar, datorita schimbarilor climatice, asa cum afirma conducerea primariei, locatia este intr-o zona inundabila datorita apropierii de malul raului Sabar.

Retelele de apa sunt partial executate numai pentru satul Varasti. Pana la data intocmirii expertizei nu se cunoaste exact lungimea retelei de distributie montata conform proiect 335/2009.

In 2014 a fost intocmit un studiu de fezabilitate cu titlul „ Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Varasti, jud. Giurgiu”, lucrare care nu a putut fi continuata deoarece cantitatea si calitatea lucrarilor executate pana in anul 2014 nu au putut sa fie cuantificate astfel incat sa se treaca la faza de proiect tehnic si executie.

## DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI, PRODUSE SI SUBPRODUSE OBTINUTE, MARIMEA, CAPACITATEA

Nu este cazul.

## MATERIILE PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE ASIGURARE A ACESTORA

Antreprenorul are obligatia de a asigura alimentarea provizorie cu apa si energie electrica, si va plati toate costurile si cheltuielile care decurg din folosirea apei si a energiei electrice, pentru organizarea de santier.

## RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE IN ZONA

Antreprenorul are obliga(ia de a asigura alimentarea provizorie cu ap( (i energie electric(, (i va pl(ti toate costurile (i cheltuielile care decurg din folosirea apei (i a energiei electrice, pentru organizarea de santier.

Alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa se va face din postul de transformare din apropiere existent.

Racordurile electrice se vor face de catre firma furnizoare de energie electrica, atat proiectarea cat si executia.

## DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Dupa executarea sistemului de alimentare cu apa se vor reface sistemul rutier, platformele betonate, trotuare si podete de acces curti si drumurile balastate afectate pe parcursul lucrarilor.

In calitate de proiectant al lucrarilor recomandam si prevedem in cadrul proiectului umatoarele activitati pentru aducerea amplasamentului la starea initiala:

- curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deseuri autorizat;

- evacuarea din amplasament a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

## CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Pentru investitia propusa nu se prevad cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

## CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Resursele naturale folosite in constructie sunt:

- Agregatele naturale precum: balastul, nisipul;

- Apa pentru realizarea betoanelor, pentru compactare;

- Pamantul pentru realizarea umpluturilor;

In perioada de functionare nu sunt necesare alte resurse naturale.

## METODE FOLOSITE DE CONSTRUCTIE

Pentru executarea sistemului de alimentare cu apa vor fi realizate urmatoarele tipuri de lucrari:

- Terasamente: sapaturi directe – mecanizate sau manuale, compactari, imprastieri, foraje orizontale dirijate, transporturi pe santier si pentru materiale etc;

- Constructii – cu elemente prefabricate de beton armat sau turnate monolit, confectii metalice etc;

- Instalatii sanitare: conducte, camine etc.

## PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE, PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATAREA, REFACERE SI FOLOSIRE ULTERIOARA

La terminarea lucrarilor se va face receptia finala, dupa care se vor obtine autorizatiile necesare pentru darea in functiune a sistemului de alimentare cu apa.

Astfel, locuitorii comunei Varasti vor avea acces la sistemul centralizat de alimentare cu apa cu functionare permanenta, din surse de calitate corespunzatoare si cu respectarea normelor sanitare in vigoare.

## RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE

Nu este cazul.

## DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

Analiza optiunilor

- Varianta zero (varianta fara investitie)

In aceasta varianta locuitorii propusi pentru a fi deserviti de sistemul centralizat de alimentare cu apa proiectat vor trai in aceleasi conditii ca si pana in prezent.

- Varianta maxima (varianta cu investitia maxima)

Aceasta varianta presupune infiintarea sistemului de alimentare cu apa pe o lungime totala de 14991 m, realizata din conducte din PEID, PE80, SDR17.6, PN6.

Urmand aceasta varianta se pot imbunatati conditiile de trai si sanatate a populatiei, ceea ce determina prosperitatea popultatiei deservite, dezvoltarea durabila a comunei si diminuarea impactului negativ asupra mediului, ceea ce conduce la imbunatatirea calitatii acestuia.

- Alternative de amplasament

Tinand cont de tipul obiectivului studiat nu se pune problema de amplasamente alternative.

- Alternative de proiectare

Nu este cazul. Prin proiect s-au impus si se vor respecta normele legislative in vigoare privind atat lucrarile de executie cat si recomandarile de exploatare.

Se considera ca solutia aleasa va oferi o eficienta sporita sub raportul pret – eficienta si  totodata indeplineste conditiile tehnice necesare.

- Alternative privind metoda de executie

Nu este cazul. S-au propus metode moderne de executie si se vor folosi materiale de cea mai buna calitate.

## ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

Ca urmare a implementarii obiectivului de investitii pentru infiintarea sistemului de alimentare cu apa nu sunt prevazute activitati complementare.

## ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

Prin Certificatul de Urbanism nr. 39/13.07.2018 au fost solicitate si obtinute urmatoarele avize:

- Acord pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor publice judetene;

- Aviz de amplasament fata de reteaua electrica de distributie ;

- Aviz din partea Telekom Romania – Directia telecomunicatii Giurgiu.

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pentru investitia curenta nu sunt necesare lucrari de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Prezentul proiect nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Amplasamentul investitiei nu se regaseste in patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasarea proiectului se face tinand cont de utilizarea actuala si aprobata a terenurilor.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 39/13.07.2018, terenurile pe care se prevad lucrari in prezenta investitie apartin domeniului public.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU:

## SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

### Protectia calitatii apelor

In cadrul proiectului, obiectivul analizat ” EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU”, nu sunt surse de poluanti ce pot conduce la deteriorarea calitatii apelor de suprafata sau a celor subterane.

In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate in cursurile de apa din zona analizata substante poluante, in special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi deversate.

In perioada de construire se vor asigura grupuri sanitare ecologice pentru deservirea personalului pe toata perioada executiei proiectului de constructie.

Apele uzate menajere, rezultate de la toaletele ecologice se vor incadra in prevederile HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, ANEXA 2, NORMATIV NTPA - 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare. Acestea vor fi vidanjate periodic de o societate autorizata din punctul de vedere al protectiei mediului, in vederea epurarii lor intr-o statie de epurare menajera, dupa determinarea calitatii acestora prin analize de laborator;

In perioada de construire nu se va spala si nu se vor efectua reparatii sau lucrari de intretinere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor in incinta santierului.

De asemenea, nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafata sau subterane, nu se vor manipula deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea conditiilor de evitare a poluarii directe sau indirecte a apelor de suprafata sau subterane.

### Protectia aerului

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia calitatii aerului:

- utilizarea echipamentelor si utilajelor din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a poluantilor emisi in atmosfera;

- functionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, neexistand perioade de functionare in gol, de asemenea de oprire a functionarii motoarelor mijloacelor de transport pe perioada stationarii acestora;

- autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

- impunerea de restrictii de viteza pentru autocamioanele de transport;

- gestionarea pamântului din excavatii astfel incât sa nu se constituie in sursa de poluare pentru aer: stropire, acoperire, utilizare graduala in amplasament pe masura avansarii lucrarilor de constructii;

- surplusul de sol din excavatii va fi evacuat cât mai rapid in locatia indicata de beneficiar;

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora;

- manipularea adecvata a materialelor de constructii sau a celor excavate, in vederea prevenirii si reducerea poluarii atmosferei cu pulberi;

- stropirea zilnica a suprafetelor de teren si curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- diminuarea pe cât posibil a duratei in care exista cantitati mari de pamânt supuse eroziunii vântului;

- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita amplasamentului in directia zonei de locuinte; pulberi in suspensie medie de scurta durata 30 min.- 0,5 mg/m3, medie de lunga durata 24 h - 0,15 mg/m3.

In perioada de functionare:

- se va intretine spatiul verde aferent amplasamentului proiectului in vederea ameliorarii calitatii mediului;

- obiectivul va fi prevazut cu instalatii si echipamente corespunzatoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

### Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- lucrarile se vor efectua fara a produce disconfort vecinatatilor, cu reducerea la minim a poluarii sonore si utilizarea de echipamente de protectie care sa reduca emisiile rezultate in cursul lucrarilor; se va limita functionarea acestora la strictul necesar;

- se vor respecta orele de liniste impuse prin lege, se va limita functionarea utilajelor la strictul necesar si se vor respecta orele de repaus impuse de zona rezidentiala;

- respectarea duratei de executie a proiectului astfel incât disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cât mai redus ca timp;

-  se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil si de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii performantelor;

- activitatile din interiorul santierului vor fi organizate etapizat astfel incât nivelul zgomotului cumulat sa respecte legislatia in vigoare;

- se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic, de generatii recente, prevazute cu sisteme performante de minimizare a zgomotului produs;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie si mijloacelor de transport in apropierea zonelor locuite si se vor impune masuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc.

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de functionare, titularul are urmatoarele obligatii:

- titularul activitatii are obligatia ″sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incât sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental″, conform art. 64 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va urmari nivelul de zgomot exterior astfel incât sa fie respectate prevederile HG nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, republicata in 2008 si ale SR 10009/2017 privind Acustica si Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- la limita receptorilor protejati zgomotul datorat activitatii pe amplasamentele autorizate nu va depasi nivelul admis: 55 dB(A) in timpul zilei, respectiv 45 dB(A) in timpul noptii, corespunzator curbei de zgomot Cz de 50, respectiv 40, conform Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei, art.16.

### Protectia impotriva radiatiilor

La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui  potentiale surse de radiatii.

### Protectia solului si subsolului

In regim de functionare normala, retelele de alimentare cu apa nu reprezinta surse de poluare a solului si subsolului, acestea fiind realizate din materiale care corespund din punct de vedere calitativ cu normele CEN, DIN, ISO, UNI si care au agrementul tehnic MLPTL, precum si avizul Ministerului Sanatatii.

Principalul impact al lucrarilor aferente investitiei ” EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU”, se inregistreaza in perioada de executie a acestora, prin efectuarea sapaturilor necesare pentru realizarea:

- santului de pozare a conductelor din PEID ale aductiunii si conductelor de refulare;

- a gropilor poligonale pentru realizarea constructiilor auxiliare de pe traseul retelelor ;

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restranse adiacente drumului in zonele de parcare si de lucru a utilajelor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate dupa terminarea lucrarilor si refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusa in conditiile respectarii masurilor pentru protectia mediului, posibilitati de remediere imediata.

In perioada de executie se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia solului si subsolului:

- interzicerea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si deseurilor generate;

-depozitarea provizorie a pamantului excavat pe suprafete cat mai reduse;

- pamantul decopertat va fi depozitat in conditii care sa permita folosirea sa ulterioara; acesta se va utiliza la umplere dupa pozarea conductelor;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate,

- interzicerea operatiilor de intretinere a mijloacelor auto si a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu autovehicule dotate astfel incât sa previna deversarile accidentale pe traseu;

- spalarea rotilor masinilor la iesirea din santier;

- evitarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire;

- indepartarea cu grija a stratului de sol vegetal si depozitarea in gramezi separate, in vederea reinstalarii dupa reumplerea santurilor;

- transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre zonele amenajate, evitându-se formarea de stocuri de deseuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii umane;

- limitarea activitatii in perioadele cu vânt puternic;

- interzicerea evacuarii de ape uzate, necontrolat pe teren;

- in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii de catre firme specializate.

In perioada de functionare:

- se va verifica periodic etanseitatea si integritatea retelelor de alimentare cu apa de pe amplasament, in scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni.

### Protectia ecosistemelor tereste si acvatice

Lucrarile cu potential de agresare a mediului (terasamente, instalatii, montaj, tuburi de polietilena, confectii metalice si betoane armate) vor fi in intravilan, extravilan si nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie.

Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand elemente de genofond protejate endemic sau rareori situri in conservare.

### Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera poluata generata de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor si instalatiilor este minora.

### Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiata groapa de gunoi autorizata.

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala, antreprenorul general al lucrarilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea sau depozitarea sa in cea mai apropiata hala municipala de deseuri. Referitor la deseurile menajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilena, ambalaje PET, materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie care vor fi colectate si evacuate de firma de salubritate.

Deseurile rezultate din activitatea de executie a investitiei ” EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU”, sunt reprezentate prin:

Deseuri menajere

Cod 20 01 01   hartie si carton

Cod 20 03 01   deseuri municipale amestecate

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 17 05 00  pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare

Cod 17 01 01   beton

Cod 17 01 02   caramizi

Cod 17 01 07   amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

Cod 17 09 04   amestecuri de deseuri de la constructii

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare  a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Atat in perioada de constructie, cat si in perioada de functionare se vor respecta urmatoarele conditii pentru protectia mediului la gestionarea deseurilor:

- deseurile generate vor fi colectate separat si stocate temporar in containere speciale amplasate pe spatii special amenajate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; ulterior vor fi predate firmelor autorizate, specializate in valorificarea/eliminarea lor;

- deseurile din constructii periculoase si nepericuloase care corespund codurilor de deseuri prevazute la categoria 17, in DECIZIA COMISIEI 955/ 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului, vor fi stocate in locuri special amenajate, dotate corespunzator si valorificate/eliminate conform prevederilor legale in vigoare;

- este interzisa abandonarea deseurilor sau stocarea acestora in locuri neautorizate; pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipul deseurilor, locul de incarcare, locul de destinatie, cantitatea;

- este interzisa formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;

-  stocarea temporara a deseurilor rezultate se va face astfel incât sa nu fie blocate caile de acces, sa nu poata fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- deseurile identificate pe parcursul desfasurarii activitatii vor fi codificate si clasificate conform art. 7, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si gestionate conform prevederilor legale in vigoare;

- transportul deseurilor se va face cu respectarea HG nr. 1061/2008. Titularul de activitate, generator de deseuri periculoase/nepericuloase are obligatia sa intocmeasca formularul pentru aprobarea transportului, in conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 art. 4 respectiv art. 20;

- este interzisa amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale;

- conform art. 17, alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare "Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incât sa atinga progresiv, pâna la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE";

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 Republicata privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

### Gospodarirea deseurilor periculoase

Prin realizarea prezentei investitii nu se vor genera substante chimice periculoase si nici nu vor fi folosite in exploatare astfel de substante.

Un potential impact ar putea sa apara daca vor fi pierderi accidentale de combustibil.

In cadrul organizarii de santier nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea utilajelor si a autovehiculelor se va realiza de la statiile de combustibil din zona.

Vor fi luate masurile impotriva producerii accidentelor impuse prin fisele cu date de securitate pentru fiecare produs/preparat depozitat/manipulat, precum si masurile generale si specifice impuse de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, iar in caz de incendiu vor fi folosite pentru stingere substantele indicate in fisele de securitate.

## UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII

Prin realizarea prezentei investitii se va utiliza terenul natural pus la dispozitie de catre beneficiar pentru amplasarea retelelor de distributie.

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

## IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, BIODIVERSITATII (ACORDAND O ATENTIE SPECIALA SPECIILOR SI HABITATELOR PROTEJATE), CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI A FAUNEI SALBATICE, TERENURILOR, SOLULUI, FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI, CALITATII AERULUI, CLIMEI (DE EXEMPLU, NATURA SI AMPLOAREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA), ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERACTIUNILOR DINTRE ACESTE ELEMENTE; NATURA IMPACTULUI (ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT, SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV)

In urma implementarii prezentului proiect populatia va fi bransata la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila de calitate corespunzatoare si cu respectarea normelor sanitare in vigoare. De asemenea, apele uzate menajere vor fi epurate si evacuate in emisaul natural din zona astfel incat parametrii caractersitici se incadreaza in valorile impuse de NTPA-002/2005.

Lucrarile de executie nu vor aduce schimbari climatice si nu vor influenta sub nici o forma mediul inconjurator.

Activitatile aferente proiectului nu sunt generatoare de gaze cu efect de sera in cantitati semnificative, acest efect putand sa se produca doar din activitatea de transport in perioada de executie.

Avand in vedere prognozele si tinand cont de specificul activitatilor din perioada de construire si perioada de functionare, proiectul propus nu are impact negativ semnificativ asupra climei.

## EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL POPULATIEI/ HABITATELOR/ SPECIILOR AFECTATE)

Extinderea spatiala a impactului asupra mediului privind obiectivul de investitii se va face doar local, numai in zona de lucru pe perioada de realizare a lucrarilor.

## MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI

Magnitudinea si complexitatea impactului asupra obiectivului de investitii va avea protential negativ pe toata perioada realizarii proiectului.

## PROBABILITATEA IMPACTULUI

Pe toata perioada functionarii proiectului, probabilitatea impactului asupra mediului privind realizarea obiectivului de investitii este una redusa.

## DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI

Pe perioada executiei lucrarilor impactul asupra factorilor de mediu va avea caracter temporar si reversibil.

## MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMIFICATIV ASUPRA MEDIULUI

Proiectul respecta reglementarile tehnice in vigoare pentru evitarea impactului asupra mediului si va urmari principiile si elementele strategice ale legii mediului.

## NATURA TRANSFRONTALIERA A IMPACTULUI

Nu este cazul deoarece proiectul nu intra sub incidenta Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Pentru investitia ” EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VARASTI, JUDETUL GIURGIU” consideram ca nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului deoarece dupa executarea lucrarilor de modernizare a drumurilor, acestea nu vor afecta factorii de mediu.

In perioada de construire, in scopul eliminarii eventualelor disfunctionalitati, pe intreaga durata a santierului vor fi monitorizate urmatoarele:

- respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate proiectului; buna functionare a utilajelor;

- buna functionare a utilajelor si echipamentelor, prin verificarea starii tehnice a lor;

-modul de depozitare a materialelor de constructie; modul de stocare al deseurilor/valorificarea si monitorizarea cantitatii de deseuri generate; respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; refacerea la sfârsitul lucrarilor a zonelor afectate de lucrarile desfasurate pentru realizarea proiectului;

- incadrarea in prevederile avizului de gospodarire a apelor si prezentei decizii, emise pentru acest proiect;

- vidanjarea apelor menajere uzate si analiza calitatii lor, inainte de tratare;

- refacerea la sfârsitul lucrarilor a zonelor afectate de lucrarile de organizare a santierului.

In perioada de functionare, vor fi monitorizate urmatoarele:

- incadrarea in prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor in vigoare si autorizatiei de mediu in vigoare, emise in vederea functionarii sistemului de alimentare cu apa centralizat reglementat prin prezenta decizie;

- etanseitatea si integritatea retelelor de alimentare cu apa de pe amplasament, in scopul minimizarii pierderilor si se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defectiuni.

# LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUENTE DE PLANIFICARE

## JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IED, SEVESO, DIRECTIVA CADRU APA, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR)

Nu este cazul.

## PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT

Prezenta investitie va fi finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala, principalul ordonator de credite fiind Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

## DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei organizari de santier care trebuie sa cuprinda :

- caile de acces;

- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;

- sursele de energie ;

- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;

- grafice de executie a lucrarilor ;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;

- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desfiinta dupa realizarea lucrarilor de constructie. Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini.

Materialele de constructie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule;

- tablou electric ;

- punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa) ;

- platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

Trasarea si amplasarea obiectelor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si a normelor in vigoare.

## AMPLASAREA ORGANIZARII DE SANTIER

Localizarea organizarii de santier a fost stabilita de catre autoritatile locale impreuna cu antreprenorul si proiectantul, pe un teren aflat in inventarul public al comunei.

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desfiinta dupa realizarea lucrarilor de constructie.

Pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule, tablou electric, punct PSI (in imediata apropiere a fantanii ori sursei de apa), platou depozitare materiale, toalete ecologice.

Accesul in incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini.

Materialele de constructie cum sunt balastul si nisipul, se vor putea depozita si in incinta proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput.

## DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII DE SANTIER

Avand in vedere modul de alcatuire si functionare a organizarii de santier consideram ca nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.

## SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice.

Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

## DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU

Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe sa fie in parametri legali.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

## LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

La finalizarea lucrarilor aferente investitiei „Localizarea organizarii de santier a fost stabilita de catre autoritatile locale impreuna cu antreprenorul si proiectantul, pe un teren aflat in inventarul public al comunei.”, recomandam urmatoarele:

- curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat  depozit de deseuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei;

- lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala.

## ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE POLUARI ACCIDENTALE

RISCURI NATURALE

Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului sunt cutremurele, caderile masive de zapada si inundatiile.

Incidentele nedorite se produc, in general, datorita defectarii unor utilaje sau a nerespectarii Normelor de Protectia Muncii si /sau a disciplinei de productie.

Accidentele in functie de natura lor pot fi de mai multe tipuri:

- accidente de natura mecanica;

- accidente electrice;

- accidente chimice;

- pericole de incendiu.

Accidentele de natura mecanica afecteaza in principal personalul direct implicat in aceste accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt:

- circulatia autovehiculelor in zonele de lucru;

- utilajele in miscare in zonele de lucru.

Accidente de circulatie datorate circulatiei autovehiculelor in incinta zonelor de lucru se pot solda cu consecinte grave asupra celor implicati. Limitarea vitezei de trafic poate reduce acest risc la un nivel minim.

Accidentele de natura electrica sunt de fapt electrocutarile. Ca sursa de accidente de natura electrica sunt toate utilajele actionate de energia electrica, si bineinteles sistemul de distributie a energiei electrice.

Riscurile unor electrocutari exista in special in cazul personalului de intretinere utilaje si a personalului de intretinere a instalatiilor electrice.

Evitarea aproape in totalitate a unor asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor oameni cu o buna calificare, responsabili si constienti privind riscurile care exista la instalatiile electrice. Accidentele de natura electrica respectiv electrocutarile, pot duce la arsuri foarte grave ale celor implicati sau la deces.

Accidentele sau incidentele de natura chimica. Sursele potentiale sunt substante chimice si materiale combustibile existente pe amplasament.

Pericole de incendiu. Sursele potentiale de foc sunt substante si materiale combustibile existente pe amplasament.

PLANURI PENTRU SITUATII DE RISC. MASURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR

Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluari ale mediului sau accidentarea personalului va fi responsabilitatea antreprenorului,  care va prevede masuri si reguli de siguranta.

Principalele directii care sunt prevazute la minimizarea riscului de accidente sunt urmatoarele:

- traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de asa-zisa politica de trafic uni-sens, traseul fiecarui vehicul fiind clar stabilit;

- muncitorii fiecarui loc de munca vor fi calificati si instruiti pentru a cunoaste toate regulile referitoare la locul de munca;

- vor fi prevazute proceduri de urgenta stabilite impreuna cu institutiile specializate: pompieri, politie, ambulanta, etc.

Avand in vedere cele de mai sus, pentru asigurarea conditiilor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, la realizarea investitiei antreprenorul va avea in vedere masuri pentru prevenirea si interventia, in cazul producerii unui incendiu (echiparea zonelor de lucru cu stingatoare cu CO2 si cu spuma chimica).

## ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTARE/DEMOLAREA INSTALATIEI

Nu este cazul.

## MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE IN VEDEREA UTILIZARII ULTERIOARE A TERENULUI

Avand in vedere amplasamentul investitiei, consideram ca terenurile nu vor putea fi folosite ulterior cu alta destinatie (nu se prevede in viitor o eventuala desfiintare a sistemului de alimentare cu apa sau a sistemului de canalizare).

Dupa finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii se vor lua urmatoarele masuri:

- se va reda terenul la forma initiala, inclusiv in zona de depozitare a materialelor in cazul organizarii de santier; se vor executa lucrari de refacere a solului, care sa se incadreze in aspectul zonei;

- la finalizarea lucrarilor de constructie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curatate si nivelate, iar terenul readus la starea initiala;

- pamantul ramas ca surplus se va transporta in zonele special amenajate, puse la dispozitie de catre beneficiar

Se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarilor accidentale, iar in cazul unor astfel de incidente, se va actiona imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anuntându-se Garda de Mediu.

La incetarea definitiva a activitatii de depozitare, titularul este obligat sa solicite stabilirea obligatiilor de mediu, conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

# ANEXE – PIESE DESENATE

| Nr.crt. | Denumire plan | Cod/ Nr.plan | Scara |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANURI GENERALE |
| 1 | Plan de incadrare in zona comuna Varasti | AA-P.I.Z.-01 | 1:25000 |
| 2 | PLAN GENERAL | AA-PG-01 | 1:5000 |

# PROIECTE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN  O.U.G. NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare si nu se suprapune peste nicio arie naturala protejata.

# PROIECTE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE

## LOCALIZAREA PROIECTULUI

Teritoriul comunei Varasti se situeaza in sudul Romaniei, in partea de est judetului Giurgiu, la granita cu judetul Calarasi, la aproximativ 30 km de Bucuresti si 80 km de Giurgiu, orasul resedinta al judetului Giurgiu.

Comuna Varasti, are in componenta doua sate:

Varasti – resedinta comunei;

Dobreni.

Comuna Varasti are ca vecini:

Nord-est – comuna Frumusani – judetul Calarasi;

Sud-est – comuna Valea Dragului;

Sud – comuna Colibasi;

Sud-vest – comuna Vidra – judetul Ilfov;

Principalele cai de acces in comuna:

- DJ 401;

- DJ 412;

Suprafata teritorial administrativa a comunei Varasti, este de 4787 ha.

Investitia se va realiza in totalitate pe domeniul public al comunei Varasti, in lungul drumurilor satesti, in lungul drumului judetean DJ 401 si drumului comunal DC 83.

Teritoriul comunei este situat in culoarul Vaii Sabarului, in Campia Romana.

## INDICAREA STARII ECOLOGICE/POTENTIALULUI ECOLOGIC SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA DE SUPRAFATA/STAREA CANTITATIVA SI STAREA CHIMICA A CORPULUI DE APA SUBTERANA

In cadrul studiului de fezabilitate, avand in vedere calitatea apei subterane, a fost aleasa ca varianta optima din punct de vedere al cantitatii si calitatii (caracterisitcile indicatorilor fizico-chimici) preluarea apei prin puturi forate. Conform studiului hidro-geologic, apa furnizata din puturi trebuie trtata chimic cu clor(statia de clorinare se va amplasa in incinta gospodariei de apa).

## INDICAREA OBIECTIVULUI/OBIECTIVELOR DE MEDIU PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT, CU PRECIZAREA EXCEPTIILOR APLCATE SI A TERMENELOR AFERENTE, DUPA CAZ.

Nu este cazul.

# CRITERIILE PREVAZUTE PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU IN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, IN MOMENTUL COMPILARII INFORMATIILOR IN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

ing. Oana Doru